江苏师范大学

生命科学学院植物标本室改建工程

（No：2012G20097）

谈 判 文 件

江苏师范大学招投标办公室

二〇一二年九月九日

第一部分  响应邀请书

我校生命科学学院将在校内原建筑中改建植物标本室一处。依据《中华人民共和国招标投标法》及其“实施条例”，现以谈判方式对该项目进行采购，欢迎符合资格条件者前来响应。

1．项目编号：2012G20097

2．项目名称： 生命科学学院植物标本室改建工程

3．项目概况：

3.1我校已经确定了改建工程设计方案（详见附件一）。要求响应人按照该方案施工，并达到该方案设计的功能与效果。

3.2工期：合同后40天竣工验收。

3.3资金情况：自筹，已落实。

3.4质量要求：合格。

3.5项目地点：我校泉山校区22#楼美术学院五楼内。

3.6承包方式：实行交钥匙工程，总包。

3.7具体现场情况请在现场勘察时详细了解。

集中踏勘，时间2012年9月17—19日（请自带纸笔及钢卷尺，部分工程量需现场自行测量）。

现场勘查联系人：孙老师；联系电话：0516-83403173。

3.8付款条件：

3.8.1无预付款。

3.8.2工程竣工验收合格付至合同总款的70％。工程竣工结算，经审计后付终审款的95％。如无质量问题，余款质保满一年后，30天内付清。

4．谈判范围：

4.1对谈判人提供的设计方案细化，要求提供完整的工程施工图及工程量清单。

4.2工程施工：包含装潢前室内的清理、施工，组成标本室各功能系统的设备与材料的供应、安装、运行、调试，以及与此相关的配套服务。

4.3工程竣工验收及相关技术资料的整套整理。

4.4工程及设备的维保服务。

5．响应人资格条件

5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

5.2具有独立法人资格。具有从事本项目的能力，有两项规模不低于本项目的同类工程业绩，近两年无安全责任事故。

5.3具有三级及以上的装修、装饰施工资质。

6．澄清与答疑：

6.1询标：响应人可以对安装现场、谈判文件等相关内容进行询标，并于2012年9月20日上午11:00前以书面（可传真）形式递交到我校招标办。

6.2答疑：不再组织集体答疑，但答疑内容将于2012年9月21日前在我校招标网上公告。

7．谈判、响应时间及地点：

7.1投标（响应）时间： 2012年9月27日14:00—14:40，当日14:40截止。

7.2投标地点:江苏省徐州市铜山新区上海路101号14号楼408室。

7.3谈判时间及地点： 2012年9月27日14:50始，在我校招标办会议室（14号楼406室）开标评标。

7.4谈判文件售价300元，响应保证金10000元。均在投标时现金缴纳。

7.5本项目实行资格后审，无需报名，资格审查在投标当日规定时间进行。

一  总则

8. 本谈判文件仅适用于本项目。凡符合资格与资质条件者均可响应。

9.无论谈判结果如何，响应人自行承担因参与本项目采购活动而产生的全部费用。

10.本次采购活动及由其产生的合同受国家法律制约和保护。

11.凡参与本项目的响应人，除响应人有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判文件。

12.本次采购活动细则由我校招投标办公室负责解释。

13.现场勘察

响应人应对工程现场和周围环境进行实地勘察，以获取有关编制响应文件和签订工程施工合同所需的各项资料，响应人应承担现场勘察的责任和风险，按时参加现场踏勘，费用自付。

二  谈判文件

本文件及依法对本文件所做的书面澄清或修改的内容均为谈判文件的组成部分。

14.谈判文件的澄清

14.1响应人对谈判文件等有关采购资料有异议或疑问需要澄清，必须以书面形式在规定时间内送达我校招标办，招标办将适时在“江苏师范大学招标网“上以公告形式向所有响应人做出答复。

14.2 响应人对谈判人提供的谈判文件以及谈判人对有关问题的口头解释所做出的任何推论、解释、误解和结论，所造成的后果，谈判人概不负责，均由响应人自负。

15.谈判文件的修改

15.1谈判人可对谈判文件用补充文件的方式在响应截止时间前进行修改。

15.2对谈判文件的修改，将通过“江苏师范大学招标网”（http://ztbb.jsnu.edu.cn/）公告。补充文件将作为谈判文件的组成部分，对所有领取了谈判文件的响应人均具有约束力。

15.3为使响应人有足够的时间按谈判文件的修改要求考虑修正响应文件，谈判人可酌情推迟响应日期，并将具体变更情况通过上述网页公告。

16.通知

对与本项目有关的通知，也将通过上述网页公告送达。

三  响应报价

17.响应报价应包含的内容：

17.1响应报价应是指为完成本谈判文件所确定的谈判范围内的所有内容需要的全部费用，其根据为响应人提交的响应文件。

17.2响应人应按谈判人提供的谈判文件填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量（或产品数量）必须与谈判人提供的谈判文件要求相符。

18.响应报价方式

18.1按工程量清单报价，采用固定总价合同，一次包死。响应人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，并计入总报价，今后不再调整。响应人所填写的单价和合价，在合同实施期间不因市场变化因素而变动。响应人在计算报价时应考虑一定的风险系数。风险费用应在响应报价中考虑，以后不再另外计算。

18.2本工程材料风险约定：招标范围内所有材料价格结算时均不再调整。对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费发生变化的，按有关规定执行。

19.项目价款调整

19.1响应人应充分考虑各类建材损耗，并计入报价，今后不再调整，响应人所填写的报价，在合同实施期间不因市场变化与国家有关政策调整因素而变动。响应人在计算报价时应考虑此因素，并在响应报价中考虑，以后不再另外计算。

20.报价编制依据及要求：

本项目（工程与产品）均执行国家有关技术标准，本文件及其补充通知和答疑纪要均作为响应报价的重要依据。

21不可竞争费用：无。

22招标控制价：

22.1招标控制价20万。

22.2超过招标控制价的响应无效。

四 响应文件

23.响应文件的语言和计量单位

23.1响应文件均应使用中文简化字。

23.2响应文件应使用国家法定计量单位。

24.响应文件格式要求

24.1对响应文件有格式要求的必须按照本文件附后的格式要求制作。没有格式要求的由响应人自行制作，但整本整套规格应该一致。

25.响应文件组成：

25.3.1响应函。

25.3.2法人授权委托书。

25.3.3响应单位简介。

25.3.4企业营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本复印件。

25.3.5响应人资质证明文件，项目负责人资格证书的复印件（需提供原件核对）。

25.3.6响应人业绩一览表、相对应的单项业绩合同复印件等。

25.3.7响应报价表。

25.3.8工程设计方案的施工综合说明、施工图全套图纸及工程量清单、工期承诺、施工组织设计（应含质量保证措施、施工安全保证措施）、售后维保服务方案。

25.3.9响应人认为需要提供的其他文件。

26.响应内容填写说明

26.1响应人应认真按照本文件的要求编制完整的响应文件。有格式要求的应按规定的统一格式填写，没有格式要求的文本，整本响应文件应保持一致。

26.2响应文件须对谈判文件中的内容做出实质性和完整的响应，必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供谈判文件要求的全部资料及数据，将导致响应被拒绝。

27.响应文件的编制及编目

响应文件统一按A4规格幅面制作（设计图纸如需要可采用A3规格可单独装订成册），并统一按照规定的顺序编目编码、装订成册。

28.响应文件的签署及其他规定

28.1法定代表人如果授权响应人代表处理一切与本次谈判有关事宜，须将书面形式的《法定代表人授权委托书》原件附在响应文件中。

28.2响应人应按照谈判文件要求，在响应文件适当的位置填写响应人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或响应人代表的中文全名。

28.3响应文件必须注明“正本”“副本”字样，并由响应人的法定代表人或响应人代表签字，一式五份，其中正本一份，副本四份。

28.4响应文件一律打印，须字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如果有修改错漏处，修改处须有响应人公章及法定代表人或响应人代表签字。因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由响应人承担。

29.响应文件的密封及标记

29.1响应文件应按以下方法装袋密封：

响应文件正本副本应一起装入一个密封袋中。封口处应有法定代表人或响应人代表的签字及响应人公章。封皮上要写明项目编号、项目名称、响应人全称、地址，并注明“开标时启封”字样。

29.2如果响应人未按上述要求对响应文件密封及加写标记，采购人对响应文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购人有权予以拒绝，并退回响应人。

30. 无效标书的判定

响应文件有下列情况之一的，应作为无效响应文件，不再参加评标：

30.1响应文件中的响应函未加盖响应人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的。

30.2未按谈判文件要求提供响应保证金的。

30.3响应人递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。

30.4响应人资格条件不符合国家有关规定或谈判文件要求的。

30.5明显不符合我国有关技术规范、技术标准要求的。

30.6不同响应人的响应文件出现了评标小组认为不应当雷同的情况。

30.7响应文件提出了不能满足谈判文件要求或谈判人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法。

30.8串通响应、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的。

30.9经评标小组认定响应人的响应报价低于成本价的。

30.10符合《中华人民共和国招标投标法》实施条例规定的无效投标规定的。

31.响应文件的澄清

评标小组可以要求响应人对响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，响应人应当采用书面形式进行澄清或者说明，其澄清或者说明不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

32. 响应文件错误的修正

32.1评标小组将对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

32.2 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

32.3 当单价与工程量（或产品数量）的乘积与合价之间不一致时，应以标出的单价为准。除非评标小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

32.4 按上述修改错误的方法，调整响应书中的响应报价。经响应人确认同意后，调整后的报价对响应人起约束作用。如果响应人不接受修正后的响应报价则其响应将被拒绝。

33.响应文件的修改和撤回

33.1如果响应人有修改和撤回响应文件要求的，应以书面形式提出，由响应人法定代表人或响应人代表签署，须在提交响应文件截止时间前提出，并经采购人签字确认接受，否则无效。

33.2响应人修改响应文件的书面材料，须密封提交，同时应在封套上标明“修改响应文件(并注明项目编号)”和“开标时启封”字样。

33.3在提交响应文件截止时间之后，响应人不得撤回投标。否则此行为将被记录在案，响应人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响。

34.响应截止时间

34.1按本文件规定的时间。

34.2采购人推迟响应截止时间时，采购人和响应人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

35.响应要求

35.1谈判人不接受不明确的响应方案。响应人对响应如果有说明应在《响应一览表》上显著位置予以注明。响应报价表必须按统一格式填写，并由法定代表人或响应人代表签署。

35.2响应人如成交，其成交价在合同执行过程中是固定不变的，响应人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

36.转包、分包

均不允许。

37.响应保证金

37.1响应保证金应按本项目“招标公告”中的规定递交。未成交响应人的响应保证金在宣布成交结果后退还，成交人的响应保证金在成交后转为合同履约保证金，在合同履约完毕后退还。

37.2未按前述各款要求提交响应保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的投标，将被视为无效投标。

38.响应文件的有效期

38.1自投标日起120日历天内。如响应人无特别说明，则视为接受此条款。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。

38.2在特殊情况下，采购人可与响应人协商延长响应文件的有效期。但其要求和答复都应以书面形式进行。响应人可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的响应人除按照采购人要求修改响应文件有效期外，不能修改响应文件的其他内容。

五  评标、定标

39.开标

39.1开标将在我校监督部门监督下由招标办统一组织，响应人应按采购人通知的时间、地点，由法定代表人或其授权代表参加。

40 述标

40.1每个响应人都需参加一次述标，述标时间不超过5分钟。

40.2述标内容包括工程方案的施工图设计说明、对本项目谈判文件的响应情况、完成本项目的有效措施、响应报价、响应人单位基本情况等，以及评标小组认为有必要明确的其它问题。

40.3如果评标小组确认需要响应人就响应文件中的相关问题作出补正，须由响应人代表签字确认。

40.4评标过程中，如果评标小组对本谈判文件实质性内容作出变更，谈判人将通知所有参加响应的合格响应人，使每个响应人均有同等机会根据修改后的招标条件提交新的方案。

41评标

41.1评标：在学校监督部门派员现场监督下，由我校招标办组建评标小组。本着公平、公正的原则，由评标小组负责依据本项目评标办法评标。

41.2评标小组对响应文件作符合性评审。如果响应文件未实质性响应本谈判文件的要求，评标小组将予以拒绝，响应人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

41.2评标办法：综合评分法

41.2.1评审因素及分值设定：总分值共100分。其中响应报价50分，工程方案施工图设计25分，施工组织设计方案10分，企业规模、实力与业绩10分，售后服务5分。

41.2.2具体评分细则将在本项目开标当日举行的“标前会”上由评标小组确定后向所有响应人宣布。

42.定标

42.1确定一个成交人。

42.2分别计算每个有效响应人的总得分，最高者为成交人人。如响应人总得分最高值相等，则其中响应报价较低者为成交人。

43成交通知

43.1在我校招标网（http://ztbb.jsnu.edu.cn）发布成交公告。

43.2.采购人对未成交的响应人不做未成交原因的解释。

43.3.成交通知书是合同的组成部分。

六  合同签订

44.	授予合同的顺序

评标小组将根据最终定标的结果将合同授予成交人。成交人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，采购人将把合同授予正序排名第二的响应人。正序排名第二的响应人因前款规定的同样原因不能签订合同，则该项目择期另行招标。

45.	合同签订

45.1.成交人应按采购人规定的时间、地点与采购人签订成交合同。成交人不得再与采购人订立背离本谈判文件、响应文件实质性内容的其它协议或声明，否则应承担相应的法律责任。

45.2.成交人与采购人签订合同时，除按照本项目《成交通知书》外，还应接受本谈判文件、成交人的响应文件及评审过程中有关的澄清说明或补正文件内容的约束。

45.3.不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

七  询问和质疑

46.询问和质疑

46.1响应人对采购事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

46.2招标程序受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。如果响应人认为其投标未获公平评审或采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人进行质疑并要求答复。

46.3采购人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，通知提出质疑的响应人。但答复的内容不涉及商业秘密。

46.4质疑响应人对采购人或对采购人的答复不满意，或采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向我校有关监督部门投诉，也可按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定办理。

八  保密和披露

47.	保密和披露

47.1响应人自领取本谈判文件之日起，须承诺承担本招标项目的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

47.2采购人有权将响应人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审响应文件的人员或与评审有关的人员披露。

47.3采购人有权在认为适当时，或在任何第三方提出要求时，无须事先征求成交人同意而披露关于已订立合同的资料、成交人的名称及地址及合同条款等。

第二部分  项目概况及主要技术要求

48.项目概况

48.1本项目为我校生命科学学院植物标本室改建工程，包含进门楼梯改造。

工程包含前期废弃物的拆除与清理、与方案对应的施工图设计、工程施工，组成标本室内如灯光、通风等功能系统设备与材料的供应、安装、运行与调试，以及与此相关的配套服务等。

48.2工期：合同签订后40天。

48.3资金情况：自筹，已落实。

48.4质量要求：合格。

48.5项目地点：我校泉山校区生科院楼内。

48.6具体现场情况依据本谈判文件描述与响应人现场踏勘了解。

49基本规模与主要技术要求

49.1标本陈列馆（22#-513室）东西宽10m，南北长14.5m，面积约150平方米（以现场测量为准）。

49.2具备展示腊叶标本500件、浸制标本400件、植物种子标本200种能力。

49.3主要技术要求以设计方案描述为准。

49.4有关说明：

49.4.1室内展厅总体由展墙、展架及灯光照明，天棚格栅吊顶、窗帘等。

49.4.2腊叶标本为屏风式双面展示架12组，尺寸见图，三个折叠为一组折页相连，单面分三层可放置六件腊叶标本，架内框槽上下宽度一致。精装蜡叶标本镜框尺寸为430毫米*307毫米。腊叶标本装挂方便,不脱落。

49.4.3浸制标本玻璃组合展示架，尺寸见图，分层摆放浸制标本，每层用玻璃分隔、上面装照明光源，展示浸制标本400件。

49.4.4种子标本玻璃组合展示架，尺寸见图，分层摆放种子标本，每层用玻璃台阶式分隔成三层、展示架上面装照明光源，展示瓶装种子标本200瓶。

49.4.5展架下方留有储存柜，用于存放标本。

49.4.6显微镜观察工作台，用于植物显微观察（显微镜学校另外配置）。

49.4.7标本室外走廊墙面为植物分布图（约4×3米），馆内标本馆介绍展板，标本馆标牌等，上方安装光源。

49.4.8标本馆进门楼梯改造。详见图纸

50.施工要求：

50.1应按谈判文件规定及响应文件承诺，依据合同按时组织施工，并依据最终确定的设计方案、施工图及工程量清单施工。陷蔽工程隐蔽前需做隐蔽验收，需充分考虑消防要求，要符合国家相应的技术规范。

50.2施工单位应严格按合同规定的条件施工，如有变更，必须先征得谈判方同意，并按规定办理有关手续。

50.3施工人员应持证上岗，服从谈判方相关人员的现场管理，认真遵守我校的校园管理规定；施工单位应制定相应的施工安全措施，确保施工安全，若出现安全事故，均由施工单位负责；施工材料和施工工序应按规定进场报验，不符合技术要求或不符合响应文件要求的，须无条件返工重做，直至合格。

50.4验收标准：依据本谈判文件及国家有关的技术规范验收。

50.5竣工文档：要求施工技术资料规范完整，竣工结束，验收时须向谈判人提供完整的技术资料一套。

50.6施工期间应与我校有关部门相互配合。

51.工期与质量

51.1工期：由响应人依据谈判文件规定自报，但不能超出谈判文件规定的最高工期天数。本工程要求按合同工期竣工并交付使用，不得拖延，每拖延一天扣合同价款的百分之一。

52. 质量：执行国家有关技术规范规定，最低要求为合格。

52.设计成果要求

52.1施工图设计方案除纸质文件以外，须同时提供内容一致的电子文档一份。

53.材料设备供应与安装

实行交钥匙工程，包工包料，均由乙方负责。

54.付款办法：

本项目无预付款。具体付款依据本文件“第一部分 响应邀请书”规定的条款执行。

55.工程竣工结算：响应人成交总价作为工程结算依据。如有变更，按我校有关规定办理。

56.维保要求

56.1免费质保时间：最少一年。

57.违约责任

执行《中华人民共和国建筑法》的有关规定及GF-1999-0201通用条款第35条的规定。违约责任的具体条款在合同中另行约定。

第三部分  响应文件格式

58.响应人提交文件须知

58.1响应人应按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排以致响应文件被误读或谈判人查找不到有效文件，后果由响应人承担。

58.2所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

58.3响应人保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

58.4响应人提交的材料将被保密保存，但不退还。

58.5全部文件应按响应人须知中规定的语言和份数提交。

59.格式文件

格式一：

响应函

江苏师范大学：

响应人全称        授权     响应人代表姓名 (职务、职称)   为我方代表，参加贵方组织的       项目名称、项目编号     的采购活动，并对此项目以人民币（大写）                               万元总价进行响应。按谈判文件的要求承包本次谈判范围内的全部工程，为此：

1.我方同意在本项目谈判文件中规定的投标日起120日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3.提供的响应文件，包括正本1份，副本4份。

4.提供和交付的响应文件符合本项目谈判文件的要求。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守谈判文件的规定。

7.如果在规定的响应有效期内撤回投标，我方愿被列入不良记录名单。

8.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.我方愿意向贵方提供任何与本项响应有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10.我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11.我方承诺：采购人如果需追加采购本项目谈判文件所列货物、安装及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

12.我方将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它响应人或者采购人工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（6）拒绝质量技术监督部门对成交货物作质量检验的。

与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

响应人代表联系电话：

响应人代表E-Mail：

响应人：

（公章）

响应人代表（签字）：

年    月    日

格式二：

法定代表人授权委托书

江苏师范大学：

本授权书声明：注册于    （响应人住址）    的   （响应人名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的                   （响应人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的                     项目（项目名称：                            ，项目编号：           。），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年      月        日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

响应人代表签字盖章：

响应人全称（加盖公章）：

年      月      日

附：

格式三：

响应人业绩一览表

江苏师范大学：

根据已获取的                 （工程名称）谈判文件中的要求，现将符合谈判文件要求的响应人业绩汇总如下表。本表中内容如有不实，我单位愿承担一切法律责任。

法定代表人签字盖章：

响应人代表签字盖章：

年     月      日

| 序号 | 工程名称 | 工程总价 | 竣工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

格式四：

响应报价表

| 工程名称 | 工程总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 植物标本室 改建工程 |  |  |

响应人：                                              （盖章）

响应代表：

报价时间：2012年    月    日

60.技术部分

60.1响应综合说明书

60.1.1施工队伍组织情况

60.1.2施工组织设计方案

60.1.3施工工期承诺

60.1.4施工安全与质量保证措施

自拟。

60.1.5质量服务承诺

由响应单位自拟。

60.2响应人需要说明的其他问题

第五部分  附 件

附件一：2012G20097生科院植物标本室改建工程设计方案

附件二：2012G20097生科院植物标本室改建工程设计方案说明

# Text boxes

（投标人二代身份证正反面复印件粘贴处）