江苏师范大学云龙等校区升级与新建多媒体教室谈判文件

（No：2016H61100）

第一部分   谈判供应商须知

一、   总则

      - 本谈判采购文件仅适用于江苏师范大学组织的谈判采购活动。

      - 凡符合资质要求的公司均可参与。

      - 无论结果如何，参加谈判公司自行承担因此所产生的全部费用。

      - 本次谈判采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

      - 凡参与此采购项目的谈判方，除谈判方有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判采购文件。

      - 本次采购活动细则由江苏师范大学招投标办公室负责解释。

- 竞争性谈判工作程序

      - 发布谈判采购公告；

      - 谈判供应商获取谈判采购文件；

      - 谈判供应商咨询了解本项目基本情况，制作谈判响应文件；

      - 采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金；

      - 竞争谈判；

      - 确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金；

      - 签署供货合同，执行合同。

- 对谈判供应商的要求

谈判供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

      - 必须为独立法人；

      - 必须具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。成交方必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训；

      - 提供的设备必须附有原始生产厂家的质保书及产品合格证，如提供假冒伪劣产品，采购方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿。

- 谈判响应文件的要求

      - 谈判响应文件的构成：

- 竞争性谈判响应声明函；

- 谈判报价明细表：自做报价表，注明型号、规格、技术指标，详细的交货清单；特殊工具及备件清单。如果是进口设备，因我校享受进口免税政策，可以以欧元或美元CIF南京报价（免税价格）；如不能办理免税，则以人民币报价。如所投产品指标与谈判文件要求有偏离的必须在响应文件中注明。

- 相关服务：文件中务必明确最快完工时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施；

- 响应文件附件：由谈判供应商根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述；提供必要的数据、产品制造、安装、验收的执行标准；

- 参加谈判供应商资质证明文件：单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）；企业法人营业执照复印件；税务登记证明复印件；组织机构代码证；同类产品近三年主要经营业绩等背景资料复印件，所有复印件均需加盖相应的有效印章，经营业绩须按附表一的表格形式填写（见下）；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效谈判文件处理并处以一定的经济处罚。

附表一：近三年经营业绩清单：

| 序号 | 使用单位 | 产品型号 | 数量 | 金额 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 货物证明文件：产品授权证书及代理证书（证明谈判供应商提供的货物及其伴随服务是合格的货物和服务且符合采购文件规定）。

      - 谈判响应文件的份数、签署和封装

- 谈判响应文件份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应该文件中；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效；密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话；

- 所有谈判文件统一密封为一包，且第一本应当为正本，严禁分开密封。同时，应在所有谈判文件书籍位置打印谈判项目名称、编号、谈判代表姓名、联系方式。

- 违反我办谈判文件装订要求的谈判文件，我办工作人员有权拒绝接收。

      - 谈判响应文件的样式

谈判供应商应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订谈判响应文件；

      - 一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

- 谈判报价及谈判范围

      - 货物谈判价格，应报货物递送到谈判文件规定的实际交货地（买方指定的最终用户学校的校园内）的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费、施工费等。

      - 谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行。

- 谈判日期

谈判供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

- 谈判、评审

      - 采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间在指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加；

      - 谈判小组只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较。

      - 学校监察、纪委、审计对谈判全过程进行监督；

      - 谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书；

      - 谈判小组将视谈判情况决定由一家或多家中标；

      - 对未成交单位，采购人可不作解释。

- 谈判保证金

      - 谈判供应商在参加谈判时，须向采购人交纳谈判保证金，具体金额详见采购公告；

      - 谈判保证金仅限于用汇票或现金形式支付；

户  名：江苏师范大学

开户行：农业银行铜山新区支行

帐  号：2466 0104 0000 050

      - 结果公布后，未成交的公司所缴纳的保证金即时等额退还；成交的公司所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如成交方拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

- 签订合同

      - 在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者（在采购有效期内）；

      - 成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同；

      - 签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

- 合同主要条款及付款方式

      - 采购方与成交方按合同共同进行验收；

      - 付款方式：验收合格后支付合同总额的90%，如无质量与售后服务等方面问题，余款半年内一次性付清。如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求成交方赔偿损失。

第二部分   采购项目的技术规格、要求和数量

因教学科研需要，我校需对云龙等校区升级与新建多媒体教室进行谈判采购。现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标（参数描述为基本要求，欢迎供应商投报高于建议配置但性价比更优的产品）。

一、项目总体要求

（一）施工要求：

1.完工日期为2016年8月30日之前；

2.更换的旧设备需要记录设备编号，原房间号，一并交回实验室处仓库；

3.包含各种线材，如音视频线、电源线、控制线等及各类接头与系统集成费；

4.报价中应含设备及其他的质保时间。

（二）产品要求：

1.投影机推荐品牌：索尼，松下，日立，爱普生等同类知名品牌。

2.扩声系统：由扩声系统中标方负责安装调试，并做好与中控系统对接的工作。

3.≤100座的教室方案为：调音台1台+功放1台+音箱一对；.>100座的教室方案为：调音台1台+功放1台+音箱一对+反馈抑制器一台。

（三）报价表见下表：两个标段分别报价（其他未列事项，投标商自行填加）

（四）项目需求详见下文

二、项目需求表

附表1：江苏师范大学现有多媒体教室设备升级需求表

| 教室类型 | 数量 | 名称 | 更换设备参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 座位≤100 | 103 | 投影机1 | 液晶显示技术；液晶板尺寸≥0.63英寸；亮度≥4000流明；对比度≥4000:1；分辨率≥1024*768；UHP灯泡。 |
|  | 16 | 电动幕布1 | 电动幕布，白塑幕，画面比例4:3，尺寸为120英寸。 |
| 座位＞100 | 19 | 投影机2 | 亮度≥5000流明；对比度≥5000:1；其他要求同投影机1。 |
|  | 15 | 电动幕布2 | 尺寸为150英寸，其他要求同电动幕布1。 |
| 不分 | 19 | 中控讲台改造 | 对19间教室的中控系统改造，包括将原CRT显示器换为LCD显示器，讲台面板整体重新更换，中控系统更换等。面板，LCD显示器与中控系统要求如下： 讲台面板 1.拆除原讲台面板；更新的面板要求和原讲台表面颜色尽量接近；选用1.2mm以上厚度优质冷轧钢板精工制作，表面经防腐防锈处理后静电喷塑；显示器采用钢化玻璃保护；开孔精确，表面美观，方便操作。 LCD显示器 4：3比例的液晶显示器，显示屏尺寸≥19英寸。 面板及中控系统 1.具有开门联动功能，即一键开／关电脑主机，投影机，幕布升降联动；2.具有投影机延时断电功能；3.可编程控制码，安装时通过10位拨码开关选择投影机控制码无需写码；4.内置红外学习模块；5.中控面板具有USB电脑主机接口，3.5MM音频、VGA视频输入接口，两相与三相220V电源接口，USB供电接口；6.投影机休眠与唤醒控制；7.开关电源90V—240V宽电压工作；8.中控关机后输出电源的相线和零线全部断电；9.内置VGA 3×2切换器，音频4×1切换器，视频2×1切换器；10.一路有线话筒输入，内置话筒混音放大器；11.更新原有中控线路；12.系统与新增加设备对接并正常工作。 |
| 不分 | 16 | 系统布线改造，投影机、幕布中轴线校对 | 对17间教室的中控系统更换新的、符合国标并满足现在器材信号传输要求的知名品牌音视频线材；并对原有投影机与幕布的中轴线校对。 |

附 表2： 江苏师范大学新建多媒体教室设备需求表

| 教室类型 | 数量 | 设备名称 | 设备参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 座位≤100 | 4 | 投影机1 | 液晶显示技术；液晶板尺寸≥0.63英寸；亮度≥4000流明；对比度≥4000:1；分辨率≥1024*768；UHP灯泡。 |
|  |  | 电动幕布1 | 电动幕布，白塑幕，画面比例4:3，尺寸为120英寸， |
| 座位＞100 | 1 | 投影机2 | 亮度≥5000流明；对比度≥5000:1；其他要求同投影机1 |
|  |  | 电动幕布2 | 尺寸为150英寸，其他要求同电动幕布1 |
| 不分 | 5 | 中控系统及讲台 | 中控系统及讲台： 1.讲台选用1.2mm以上厚度优质冷轧钢板精工制作，表面经防腐防锈处理后静电喷塑；尺寸为各边不小于1.3m*0.8m*1.0m（长*宽*高），桌面四角弧度处理，上层有侧推门，前后有检修门，侧推门钥匙不通用，检修门钥匙通用； 2.具有开门联动功能，打开／关闭讲台时自动开／关中控，或一键开关电脑主机，投影机，幕布升降联动； 3. 具有投影机延时断电功能； 4.可编程控制码； 5.内置红外学习模块； 6.中控面板具有USB电脑主机接口，3.5MM音频、VGA视频输入接口，两相与三相220V电源接口，USB供电接口； 7.投影机休眠与唤醒控制； 8.开关电源90V—240V宽电压工作； 9.中控关机后输出电源的相线和零线全部断电； 10.内置VGA 3×2切换器，音频4×1切换器，视频2×1切换器； 11.一路有线话筒输入，内置话筒混音放大器； 12.计算机显示器内嵌在中控面板中,系统与其他设备对接并正常工作； 13.系统布线使用符合国标并满足现在器材信号传输要求的知名品牌音视频线材。 |

附表3：江苏师范大学多媒体教室扩声系统建设需求情况表

| 教室类型 | 数量 | 标准与原则 | 系统要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 座位≤100 | 12 | 以调音台、功放、音箱为基本设备组成扩声系统。 扩声系统主要以语言扩声为主要目标，音乐扩声为次要目标。 房间内各处均应有适合的声音响度、均匀度、清晰度和丰满度。应克服回声、颤声和声音不均匀等缺陷。 系统应遵循以下原则： 1.实用性原则——能够最大限度的满足实际教学工作要求，采用集中管理控制的模式； 2.可扩充原则——要充分考虑结构设计的科学合理、符合规范，为系统以后的升级预留空间； 3.经济性原则——在保证系统先进、可靠和高性能价格比的前提下，通过优化设计达到最经济性的目标； 4.可靠性原则——系统集成应选用成熟可靠、性能稳定的设备和配件，关键部分采用冗余设计，具备一定容错能力、抗干扰能力，防磁、防静电、抗干扰能力强； 5.易操作维护原则――提供良好的操作界面，方便用户操作，维护简便易行，具有自动化管理特性。 | 调音方案 基本设备：调音台1台+功放1台+音箱一对。 1．调音器四路以上音源、话筒输入，两路以上音频输出，每路单独可调高中低音均衡； 2．具RS-232端口，可与中控系统匹配； 3．功放保真输出功率≥2*200W； 4．应充分考虑房间的大小，建议音箱连续输出功率≥100W，额定阻抗8Ω；灵敏度≥89dB；最大声压级：≥110 db；频率响应（-10db）：低频≤60Hz, 高频≥20kHz；中低音单元≥8英寸，防磁设计。 建议品牌 惠威Hivi、JBL、B&W、BOSE等相同品质的国内外知名品牌。 投标时，携带产品彩页，并现场测试扩声系统。 线材 线材选用符合国家标准、满足信号传输需求并有冗余量的知名品牌产品。 |
| 座位＞100 | 24 |  |  |

三、报价清单

标一：投影仪及中控台设备采购

报价表（所投产品设备的参数指标另列表给出）

| 设备名称 | 品牌、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投影仪1 |  | 台 | 107 |  |  | 含103台升级改造 |
| 投影仪2 |  | 台 | 20 |  |  | 含19台升级改造 |
| 幕布1 |  | 个 | 20 |  |  | 含16个升级改造 |
| 幕布2 |  | 个 | 16 |  |  | 含15个升级改造 |
| 中控讲台改造及布线 |  | 个 | 35 |  |  | 包含16教室系统布线及改造，19个教室中控改造 |
| 中控系统及讲台 |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标时中控带样品，述标时展示；

2.本标段视采购方需求，可根据产品情况有权任意选择其中一家或多家。

3.投影机防盗吊架由中标供应商提供。

4.施工由集成商提供。

5. 线材（音视频线、电源线、网线）、插座、线槽、护管等辅助材料的品牌、规格要明确，投标时带样品，述标时展示，报总价。

标二：扩声系统采购

报价表（所投产品设备的参数指标另列表给出）

| 设备名称 | 品牌、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扩声系统1 |  | 套 | 12 |  |  |  |
| 扩声系统2 |  | 套 | 24 |  |  |  |
| 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标时调音台、功放、音箱带样品，述标时现场展示并测试扩音系统，测试扩音系统需要用到的其他辅助设备（如话筒等）由投标人自行携带。

2.本标段视采购方需求，可根据产品情况有权任意选择其中一家或多家。

3.施工由集成商提供。

4.线材（音视频线、电源线、网线）、插座、线槽、护管等辅助材料的品牌、规格要明确，投标时带样品，述标时展示，报总价。.

四、 安装、调试及售后

1. 提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，提供操作及维护培训。

2. 提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。并在标书中注明可选配件的价格。

3. 投标方须提供原厂质保，并注明设备的免费上门质保期限和具体的维修保障内容；以及质保期满后，应提供终身上门维护并在标书中标明上门维修的费用。

五、系统配置要求

1. 采购方要求报价中包括所有费用，即采购方不需再花费任何资金，安装验收后就能正常工作。

2. 因各参加竞标厂商的产品设计原理不完全相同，各厂商可视自己仪器的具体情况，必须提供满足购买方正常使用仪器的必要配置及附件，即使采购方在制定招标书时要求不够具体。

3. 在评标过程中经专家组论证，确认配置有缺陷的标书，作废标处理；因配置缺陷导致仪器检测参数达不到投标书中所列数值，责任由供货方承担。