江苏师范大学贾汪校区供水改造工程配套设备采购

招标文件

（No：2013G12043）

我校贾汪校区改造，需供水工程设备一批，现公开招标。欢迎符合资格条件的供应商前来投标。

一、项目概况

- 项目名称：贾汪校区供水改造工程配套设备采购

- 采购内容及数量：

智能无负压变频供水设备（生活水）、深水井变频供水设备  （外水井）、智能恒压变频供水设备（浴室）、供暖循环设备若干，详见标书第五部分。

- 货到地点：我校贾汪校区

- 货到时间：2013年5月30日前，具体合同约定。

二、投标人资格条件

- 必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；是产品的原生产商或原生产商的指定/授权代理商。

- 企业具有产品生产许可证，产品检验报告。

- 产品符合国家规定的相应技术标准和环保标准, 具有原始厂商的质保证书与合格证书。

- 具有产品供应及售后服务的能力。

- 不接受联合体投标。

三、投标文件要求

（一）必须包含的内容

- 投标函；

- 资格证明文件：企业法人营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件，法人授权委托书原件，投标人二代身份证复印件；产品生产许可证的复印件。

- 上述复印件，均需加盖投标单位公章。

- 报价以及报价综合说明。产品报价应包含其生产、送货、装卸、保养、税务、验收、售后服务等所有费用。综合说明应包含对产品的详细描述与使用、保养说明，并明确其构成的主要部件。

- 货到时间。

- 售后服务方案。

（二）投标文件中有格式要求的必须按照附件格式（按附件一）填写，没有格式要求的由投标人自行制作。全套投标文件应制定规范，编制目录与页号，并按顺序装订。其中正本一本、副本四本。均需在封面标注项目名称、项目编号，投标单位名称、投标时间，分别标注“正本”或“副本”字样，同时加盖投标单位公章，并由投标单位法人签字确认。

（三）全套投标文件的正本副本应一起装入一个密封袋中后密封。在封袋正面标注项目名称、项目编号，投标单位的名称、投标时间，同时加盖投标单位的公章与法人印章。

（四）投标文件正、副本内容不一致时，以正本为准。

四、投标人须知

- 投标单位无论是否中标，其投标文件概不退还；不符合本招标文件要求或未按时送达的投标文件均无效。

- 投标人自行承担编制、递交投标文件及参与本项目招标所涉及的一切费用，无论结果如何，招标人对此概不负责。

- 本项目实行资格后审，资格审查、标书费及投标保证金递交与投标文件递交均在本文件规定的递达时间进行。

- 投标人须携带样品图册。

五、产品质量、技术及数量要求

（一）总体要求：

- 符合国标及本项目技术指标的全新正品，达到国家相关产品环保标准。

- 品牌、产地不限（但应在相应文件中注明）。

（二） 贾汪校区供水改造工程配套设备分项要求

| 序号 | 设备名称 | 配置参考规格型号 | 技术参数 | 单位 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能无负压变频供水设备（生活水） | 不锈钢多级离心泵 | Q=50.4m3/h，H=60m，N=15KW,R=1450r/min | 台 | 3 |
|  |  | 不锈钢缓冲罐 | 不低于食品级304不锈钢 | 台 | 1 |
|  |  | PLC恒压变频柜 | PLC-3-15 | 台 | 1 |
|  |  | 设备槽钢基础、阀门、压力表等配件 | 厂家结合现场情况自配 | 套 | 1 |
| 2 | 深水井变频供水设备 （外水井） | 深井泵 | 深井泵参数：Q=50m3/h，H=105m，N=22KW, | 台 | 1 |
|  |  | 变频控制柜BP-1-22 | BP-1-22 | 台 | 1 |
|  |  | 深井泵配管，深井泵电缆等配件 | 泵下潜深度80m | 套 | 1 |
| 3 | 智能恒压变频供水设备（浴室） | 单级离心泵，流量Q=50m3/h，扬程H=20M，转速R=2900r/min | Q=50m3/h，H=20m，N=5.5KW,R=1450r/min，水温50-100℃ | 台 | 3 |
|  |  | PLC恒压变频柜 | PLC-3-5.5 | 台 | 1 |
|  |  | 设备槽钢基础、阀门、压力表等配件 | 厂家结合现场情况自配 | 套 | 1 |
| 4 | 供暖循环设备 | 热水循环泵 | Q=166m3/h，H=37.5m，N=22KW,R=1450r/min，水温50-100℃ | 台 | 3 |
|  |  | 补水泵 | Q=11.7m3/h，H=44m，N=4KW,R=1450r/min，水温50-100℃ | 台 | 2 |
|  |  | 变频控制柜BP-2-4 | 补水泵参数：Q=11.7m3/h，H=44m，N=4KW, | 台 | 1 |

六、合同主要条款

- 供货时间及地点：具体合同约定。中标方在规定时间内未完成，每延误一天扣合同总款的1%。

- 产品供货与验收：按合同约定双方一起验收。

- 自产品送达经验收合格之日起，质保期至少一年。在质保期内，由于产品质量原因而影响使用并造成采购方损失，由供货方承担。

- 货款结算办法：

  - 本项目无预付款。

  - 结算办法：货到验收合格，付至合同总款的60％，余款在质保期（自安装验收合格日起一年）满后付清。

  - 货款计算：成交数量*成交单价=成交总价。

七、评标办法

1.在学校监督部门参与下，由我校招标办负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，采用综合评分法确定最终成交人。

评分办法：满分100分。评审因素中产品报价50分，产品质量30分，商务20分。具体评分细则在当日举行的“标前会”上确定后向所有投标人宣布。

2.成交单位须在成交通知书送达后3个工作日内与采购方签订供货合同，成交人不得以任何理由拖延、拒签合同。成交单位未在规定时间内到采购方签订合同，视为自动放弃成交资格；采购单位无正当理由，不得改变成交人。

八、联系方式

1.联系电话：0516-83536671   83536959（fax）

2.联系人：李老师 汪老师

附件一：投标文件格式（部分）

江苏师范大学招投标办公室

2013.4.28

附件一：投标文件格式（部分）

（一）投标函

投标函

江苏师范大学：

投标人全称        授权     投标人代表姓名 (职务、职称)   为我方代表，参加贵方组织的       项目名称与项目编号     招标的有关活动，并对此项目以人民币（大写）                                    万元总价进行投标。为此：

1.我方同意在本项目采购文件中规定的投标日起120日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3.提供的投标文件，包括正本1份，副本4份。

4.提供和交付的投标文件符合本项目招标文件的要求，并遵守其规定。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

7. 我方已详细审核全部投标文件，确认无误。

8. 我方承诺：招标人如需追加采购本项目招标采购文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与招标人、其它投标人或者招标工作人员恶意串通的；

（4）向招标人、招标工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经招标办同意，在采购过程中与归口管理单位进行协商招标的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（7）拒绝质量技术监督部门对中标货物作质量检验的。

地址：

电话：                        传真：

投标人代表联系电话：

投标人：                                                （公章）	投标人代表（签字）：

年    月    日

（二）法人授权委托书

法定代表人授权委托书

江苏师范大学：

本授权书声明：注册于    （投标人住址）    的   （投标人名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的                   （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的                     项目（项目名称：                            ，项目编号：                ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年      月        日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

投标人代表签字盖章：

投标人全称（加盖公章）：

年      月      日

附：

（三）报价表

报  价  表

| 序号 | 设备 名称 | 配置参考 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 采购数量 | 分价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格不够可自行向下扩展。

投标单位（盖章）：

投标时间：

# Text boxes

（投标人代表二代身份证正反面复印件粘贴处）