江苏师范大学

化工学院楼电梯采购文件

(项目编号：2014H01001 )

江苏师范大学招投标办公室

二〇一四年一月三日

- 投标人须知及前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 江苏师范大学化工学院楼电梯采购 |
| 2 | 投标人资质要求 | 1）具有独立法人资格，且具有良好的财务状况。 2）本项目接受电梯制造企业和代理商投标。代理商参与投标需出具制造企业的委托书，委托书中必须有制造企业的承诺条款“项目执行过程中发生的任何问题，制造厂家承担连带责任。”如无此承诺委托书，不接受代理商投标。代理商需在徐州市或周边城市设有固定的安装、售后服务及维修保养机构。 3）产品具备ISO9001系列质量管理体系认证资质, 制造商持有《中华人民共和国特种设备（电梯）制造许可证及制造许可明细（A级）》生产许可证书；电梯安装企业应具备《电梯安装改造维修许可证》A级资质。 4）投标人拟派往本项目的项目经理需具备建筑安装专业贰级（含）以上资质。 5）电梯制造企业必须具有5年以上丰富的专业电梯设备制造经验。 6）企业近三年在国内资信良好，没有骗取中标或严重违约的不良记录以及发生重大工程质量、安全生产事故等不良记录（提供信用报告或承诺书）。 7）企业和项目负责人近三年内具有类似业绩项目。 |
| 3 | 联合体、转包、分包 | 均不接受 |
| 4 | 投标人应提交的 商务文件 | 1）投标企业简介； 2）投标函； 3）法定代表人授权委托书； 4）营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本（复印件，加盖投标人公章，按规定年检）； 5）ISO9001:2000质量体系认证资质,制造商持有《中华人民共和国特种设备制造许可证及制造许可明细（客梯A级）》生产许可证，电梯安装企业《电梯安装改造维修许可证》A级资质证书； 7）产品生产商颁发的经销代理资格证明文件； 8）省（市）级以上相关管理部门颁发的电梯安装资质证书； 9）2013年依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料； 10）银行开具的资信证明文件； 11）业绩证明文件； 12）投标人认为需要提供的其他文件。 |
| 5 | 投标人应提交的 技术文件 | 1）投标报价明细表； ２）货物简要说明一览表； ３）货物主要部件清单； ４）随机备品备件、专用工具明细清单； ５）易损易耗零部件明细表； ６）货物功能一览表； ７）技术、功能偏离表； ８）满足投标产品要求的电梯井道图、设备安装图等。 ９）轿厢内照明及顶饰、轿厢地面、主操纵盘、召唤备选样式彩色效果图； １０）质保期满后连续五年的维修保养费用； １２）送货、安装与售后服务方案； １１）招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。 |
| 6 | 资金来源 | 已落实 |
| 7 | 付款方式 | 合同签订后支付15%预付款，设备到现场验货合格后一周内支付至合同总价的50%，设备安装调试验收合格后支付至合同总价的95%，5%余款作为质保金，如无质量问题，在质保期满后的十日内一次付清。 |
| 8 | 投标截止时间 | 2014年1月16日14:00—14:40，当日14：40投标截止。 |
| 9 | 开标时间 | 2014年1月16日14:40 |
| 10 | 开标地点 | 我校泉山校区14号楼406室 |
| 11 | 投标地点 | 我校泉山校区14号楼408室 |
| 12 | 投标有效期 | 自投标日起120日历天 |
| 13 | 投标保证金 | 5000元人民币，现金。 |
| 14 | 标书费 | 人民币200元，现金。 |
| 15 | 投标文件份数 | 文件一式6份，其中正本1份，副本5份。 |

第二章    总 则

一、招标项目情况说明

1.项目概况:详见前附表

2.质量标准：达到国家规范标准。

3.招标费用：投标人应自行承担所有与准备和参加本项目招投标有关的费用。

二、招标文件

4.投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

5.招标文件的澄清

投标人可要求对招标文件进行澄清。澄清要求应在规定时间按招标公告中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真等，下同）送达我校招标办，招标办将以书面形式予以答复。

6.招标文件的修改

6.1在投标截止期3日以前任何时候，采购人无论出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

6.2对招标文件的修改，将通过“江苏师范大学招投标网”（http://ztbb.jsnu.edu.cn/）发布公告。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的投标人均具有约束力。

6.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，采购人可酌情推迟投标日期，并将具体变更情况通过 “江苏师范大学招投标网”公告。

7. 通知

对与本项目有关的通知，采购人将通过 “江苏师范大学招投标网”发布公告，请投标人自行关注。

三、投标文件

8. 投标文件的语言和计量单位

8.1投标人所提供的投标文件包含技术文件、有关资料、说明等，均应使用中文简化字。

8.2投标文件所使用的计量单位，除工程规范另有规定外，均采用中华人民共和国法定计量单位。

9投标文件的组成及相关要求

9.1投标文件分为商务和技术两个部分，这两部分可以按照商务与技术的顺序装订成一册，也可以分开装订。为了方便评审，投标文件中的各项表格必须按照招标文件格式要求制作。

9.2商务部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。

9.3商务文件、技术文件与投标人认为需要编写的技术文件的组成均按本招标文件要求的顺序与内容填写。

10投标内容填写说明

10.1投标人应认真阅读文件的所有内容，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，是投标人的责任。

10.2招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件中格式文件留有空项的，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

10.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

10.4报价一览表要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

投标报价必须包括招标文件所确定的招标设备报价和随机备品备件、随机专用工具、设备包装运杂费、设备安装调试费用、售后（技术）服务费用（包括培训费、维保费等）、技监部门检验费、安装监检费、图纸深化设计费、税金；原有电梯、井道、缓冲装置等相关设备设施的拆除及改造，旧电梯处理，为交钥匙工程。

10.5投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将导致投标被拒绝。

11投标文件的编制及编目

11.1 投标人商务与技术文件规格幅面（A4）应与正文一致，按照招标文件规定的顺序，统一编目编码装订。

11.2投标人自行编制的技术文件应能够证明投标人提供的服务是符合招标文件规定的合格的服务。

12  投标要求

12.1 所有投标均以人民币“元”为计算单位。

12.2投标人要按报价表(统一格式)的内容填写单价、总价及其他事项，并由法定代表人或投标人代表签署。

12.3采购人不接受不明确的投标方案和投标，但投标人可投报不同的确定方案。投标人对投标如果有说明应在投标一览表显著处予以注明。

12.4投标人如中标，其中标单价在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

12.5最低投标单价不能作为中标的保证。

13  转包与分包

均不允许。

14.  投标证金

14.1 投标人应提供的投标保证金额详见“投标人须知及前附表”相应要求。

14.2投标保证金必须采用现金方式，与投标文件同时递交。

14.3 未按前述各款要求提交投标保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的投标，将被视为无效投标。

14.4 在公布中标结果后，未中标的投标人的投标保证金即时等额退还；中标人的投标保证金在中标后转为履约合同保证金，在合同履行完毕后等额退还。

15  投标文件的有效期

15.1 自投标日起120日内，投标文件应保持有效。如投标人无特别说明，则视为投标人接受此条款。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。

15.2 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被列入不良行为记录名单。同意延长有效期的投标人除按照采购人要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

16  投标文件的签署及其他规定

16.1  组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

16．2 法定代表人如果授权投标人代表处理一切与本次招投标有关事宜，须将书面形式的《法定代表人授权委托书》（按照本招标文件第六部分格式填写）原件附在投标文件中。

16.3 投标人应按照招标文件要求，在投标文件适当的位置填写投标人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或投标人代表的中文全名。

16.4 投标文件一式6份，其中正本1份，副本5份。

16.5 投标文件的正本必须用不褪色的蓝黑墨水填写或打印，注明“正本”字样，并由投标人的法定代表人或投标人代表签字。

16.6 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如果有修改错漏处，修改处须有投标人公章及法定代表人或投标人代表签字。

16.7因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

四、投标文件的递交

17投标文件的密封及标记

  - 投标文件应按以下方法分别装袋密封：

投标文件密封袋内装投标文件正副本共一式6份（及投标人认为有必要提交的其他资料）。封口处应有法定代表人或投标人代表的签字及投标人公章。封皮上写明项目编号、项目名称、投标人全称、地址，并注明“投标时启封”字样。

  - 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人有权予以拒绝，并退回投标人。

18投标截止时间

  - 投标文件须按照招标文件规定的时间、地点送达。

  - 采购人推迟投标截止时间时，采购人和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

  - 拒绝接收在提交投标文件截止时间以后送达的投标文件。

19投标文件的修改和撤回

  - 如果投标人有修改和撤回投标文件要求的，应以书面形式提出，由投标人法定代表人或投标人代表签署，须在提交投标文件截止时间前提出，并经采购人签字确认接受，否则无效。

  - 投标人修改投标文件的书面材料，须密封提交，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“投标时启封”字样。

  - 在提交投标文件截止时间之后，投标人不得撤回投标。否则撤回投标文件的行为将被记录在案，投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响。

五、开标评标

- 评标原则

  - 投标人资格与资质条件是否符合招标文件的要求；

  - 投标人在投标文件中提交的商务和技术文件是否响应本招标文件的要求；

  - 投标人自行的技术文件是否合理可行；

  - 投标人是否具备良好的经营状况和履行本项目的能力。

- 程序

  - 开标

  - 述标

    - 每个投标人都需进行述标。投标人应按采购人通知的时间、地点，由法定代表人或其授权代表参加。

    - 述标内容包括投标人阐述其对本项目招标文件的响应情况、所投标格等以及评标小组认为存在偏离或有必要明确的其它问题。

    - 如果述标中评标小组确认需要投标人就投标文件中的相关问题作出补正，须由投标人代表签字确认。

    - 评标过程中，如果评标小组对招标文件实质性内容作出变更，采购人将通知所有参加投标的投标人，使每个投标人均有同等机会根据修改后的招标条件提交新的方案。

    - 每个投标人的述标时间不超过8分钟。

  - 评标

    - 在学校监督部门参与下，由我校招标办负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，采用综合评分法评标。设满分100分。评审因素中投标报价、产品质量、安装水平、企业规模与业绩、售后服务方案等因素综合评分。具体评分细则在本项目开标当日举行的“标前会”上确定后向所有投标人宣布。比较投标人总得分，选择一个得分最高者为中标人。如最高得分有两个以上，则投标报价最低者为中标人。

    - 开标及评标小组组成。招标人将在“投标人须知前附表”中规定的时间和地点组织投标人开标。投标人须由法人代表或委托代理（具授权函）代表准时参加开标述标；投标人放弃并撤回的投标将不予开封；开标由我校监察人员现场监督。

    - 评标过程的保密与投标的澄清。开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人与评标无关的其他人员透露。在评标过程中，如果投标人试图在投标书审查、澄清、比较及授予合同等方面向招标人和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

    - 为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标小组有权要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，有关澄清或说明的内容应以书面形式提交，但投标价格和实质性的内容不得更改。

    - 评标小组将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，是否足额提交投标保证金，文件签署是否合格，投标文件是否编排有序，且基本符合招标文件要求。

    - 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标小组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

六、授予合同

- 授予合同的顺序

  - 评标小组将根据最终定标的结果将合同授予中标人。中标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人将把合同授予排名第二的投标人。排名第二的投标人因前款规定的同样原因不能签订合同的，该项目另行招标。

- 采购人拒绝投标的权利

  - 出现下列情况之一时，采购人有权拒绝所有投标，并将理由通知所有投标人：

出现影响采购公正的违法、违规行为的；投标人的投标均超过了采购预算，采购人不能支付的；因重大变故，采购任务取消的。

- 中标通知

  - 在确定中标人后三日内，采购人将以邮寄或传真等书面形式通知确定的中标人。

  - 采购人同时在江苏师范大学招投标网（http://ztbb.jsnu.edu.cn）发布中标信息。采购人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

  - 中标通知书是合同的组成部分。

- 签订合同

  - 中标人应按采购人规定的时间、地点与采购人签订中标合同。中标人不得再与采购人签署订立背离合同实质性内容的其它协议或声明，否则按投标后撤回投标处理。

  - 中标人应按照招标文件、投标文件及评审过程中有关的澄清说明或补正文件的内容与采购人签订合同。

  - 投标人一旦中标，签订合同后不得分包或转包，否则将被视为中标后撤回投标处理。

  - 不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

七、中标服务费

- 中标服务费

- 不收取。

八、询问和质疑

- 投标人有权就招标程序或签订合同的事宜提出质疑

  - 投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

  - 招标程序受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。如果投标人认为其投标未获公平评审或采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人进行质疑并要求答复。

  - 采购人或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑涉及招标制度或程序，将被转交学校采购管理的上一级部门审查。

  - 质疑投标人对采购人或对采购人的答复不满意，或采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向江苏师范大学有关监督部门投诉。

九、保密和披露

- 保密和披露

  - 投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

  - 采购人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审投标文件的人员或与评审有关的人员披露。

  - 采购人有权在认为适当时，或在任何第三人提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合同的资料、中标人的名称及地址及合同条款等。

第三章    项目概况及主要技术要求

一、项目概况：

1．招标货物名称与数量：一台客货两用垂直电梯，五层五站。

2.安装位置：我校我校泉山校区化工学院楼。

3.产品质量要求：达到国标，要求合格。

4.货到及竣工时间： 2014年3月10日前，具体时间合同约定。

二、主要技术要求

5.具体参数详见表

| 名称 | 额定载重量kg | 额定速度m/s | 停层 | 站数 | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客货两用梯 | 1000 | 1.0 | 1～5 | 5 | 1 | 有机房 |

6.基本配置

（1）轿厢、轿壁、轿门：轿厢、轿壁、轿门均发纹不锈钢，单层厚度≥1.2mm。

（2）厅门、门套：装饰为发纹不锈钢材质，均采用发纹不锈钢小门套。

（3）操作面板：一体式与轿厢同高操纵盘，内外呼面板均采用发纹不锈钢，厚度不小于国标1.2mm。

（4）厅外召唤：不锈钢面板、按钮指示一体型，带楼层及方向显示。

（5）门地坎：要求为硬质铝合金。

（6）轿底：耐磨塑胶地砖

（7）轿厢装饰：304发纹不锈钢轿厢及轿门，厚度不小于国标1.2mm，高耐磨PVC地板，双轴流风扇，隐藏式对讲系统、嵌入式照明、通风装置、应急照明装置

（8）轿厢高度：吊顶后净高2.4M，（实地测量确定，从轿厢完工地面地板至吊顶下沿的净高）

（9）轿顶：柔和式照明，客梯吊顶简约大方，柔光照明设计、通风装置（采用隐蔽式风扇），材质选用不锈钢。

7.主要配置：

（1）曳引机：永磁同步无齿轮曳引机，要求原厂、原品牌、原产地整件（如果是进口设备需提供加盖制造商章的进口产品报关单）。

（2）控制主板： 32位或双16位微电脑主板，要求原厂、原品牌、原产地整板（如果是进口设备需提供加盖制造商章的进口产品报关单）。

（3）门机：采用VVVF变频门机，要求门机原厂、原品牌、原产地整件（如果是进口设备需提供加盖制造商章的进口产品报关单）。

（4）曳引机、控制柜主板、门机三大件要求为原厂、原品牌、原产地整件，须在投标文件中注明产地（原品牌是指投标人所投品牌）。

（5）安全部件：要求国内合资企业制造或原厂品牌进口，并提供型式试验证书；

（6）其他部件：要求国内合资企业制造或原厂品牌进口，且品质达到或超过国家标准。

（7）使用寿命：要求达到或超过国家标准。

8.技术要求：

（1）门保护系统：红外线光幕保护（全光幕≥150束），具有故障诊断储存、显示、门过负荷反转等功能，须注明产地、品牌、型号等。

（2）信号显示：内外显示为液晶显示；按钮、运行箭头清晰悦目。

（3）平层精度：平层准确度≤±3mm。

（4）噪音指标：运行时轿厢内噪音≤55dB(A)；开、关门噪音≤60dB(A)；机房噪音≤65dB(A)

（5）报价人应提交最新型号的合格产品。

（6）投标人必须提供主要部件配置清单。

（7）电源要求：交流三相380伏交流单相220伏  频率：50赫兹

（8）主要元器件：报价人应列出主要元器件的配置、规格及生产厂家。

（9）提供振动加速度，起制动加速度等技术参数

（10）开门方式：双扇中分自动门

9.提供的电梯功能应包括但不仅限于或更优于下列

（1）具备精确再平层

（2）并联功能

（3）光幕保护

（4）满载不停站运行

（5）轿厢应急照明：独立照明

（6）轿内风扇、照明操作：自动

（7）具备五方通话功能

（8）控制柜内轿厢位置指示

（9）紧急备用电池供电（供紧急照明）

（10）轿厢自动称重装置

（11）警铃

（12）超载警报

（13）防捣乱功能

（14）门过载保护装置

（15）锁梯功能

（16）视频电缆线预留

（17）投标文件应注明所配电气器件的品牌、产地

（18）紧急呼叫按钮

（19）开、关门按钮

（20）开、关门时间保护

（21）轿厢到站钟

（22）重复开关门

（23）本层再开门

（24）应急照明

（25）风扇照明自动关闭

（26）检修操作，供维修人员使用的检修运行模式

（27）取消轿厢虚假召唤

（28）司机操作

（29）到站语音提醒

三、施工要求

1.安装现场及井道为现状（要求投标人必须进行勘察现场，具体尺寸以实际勘察为准），

2.安装内容包括基础钢构件采购安装、吊装费、井道脚手架搭拆及租赁以及井道内部为确保电梯正常运行而进行的各类改造（包括井道四侧墙体及底面、顶面及厅门部位的改造）等

四、质保期及售后服务

1.整机质保二年

2.曳引机质保年限5年

3.售后服务响应时间半小时以内

4.易损件清单及价格表（此价格投标人应承诺 5年不变）

五、检验和验收

1.出厂检验

1.1 制造单位的检验部门在设备制造过程中和完工后，应按招标文件中提出的标准和规定，对设备进行各项具体的检验和试验，并提出检验报告，对检验报告的准确性和完整性负责，以便发包方工程师进行监理。

1.2 法定或授权的检验机构按国家有关法规或条例以及本标书规定的标准涉及检查条款的有关规定，对设备及安装进行监督检验。设备的制造安装和使用必须置于监察机构或授权的检验机构的监督下。

1.3 采购人有权对设备进行发货前的检验，投标方可酌请采购人到制造厂检查制造工艺原材料质量并参加产品出厂试验（但不作为验收），检查产品合格后才允许出厂。投标方应为招标方进行上述检查提供便利，费用由投标方负担。

2.现场验收

货物到达现场卸车后，按件和箱点收并约定开箱验收时间。开箱验收时，由采购人、监理及中标方代表在现场共同开箱查验货物的外观规格型号及数量等是否与合同规定一致，现场验收后，不排除中标方应承担的本产品质量责任。

3. 最终验收

验收过程试运行时性能满足要求，性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决于采购人认可。已提供了合同范围内的全部货物以及完整的设备图和技术资料。

设备在交付采购人使用前，由中标方组织验收，并向采购人提供政府技术监督检验部门验收合格证、使用证。验收合格后，由采购人向中标方签发最终验收证明。

4.责任

验收过程中由于产品本身缺陷或质量问题导致最终验收无法通过，责任由供货方负担。

5.费用

5.1验收过程中涉及的所有费用均应列入投标总价，而不能在合同执行中要求另外付费。

5.2安装过程中总包配合费不列招标范围。

6.安装调试及试运行

6.1 投标方中标后，应在接到招标方中标通知后一周内按标书要求提交详细的施工图及施工组织设计等。

6.2 投标方除供货外，应提供电梯设备的安装及设备的调试。设备订货合同签订后，由中标方厂家工程师到现场勘察设计，所有尺寸以现场勘测的实际尺寸为准；到货后，中标方须派有资格的工程技术人员（资格由采购人认可）在整个电梯的安装调试的全过程中在施工现场负责安装、指导及调试，直至电梯最终验收合格并正常运行。若在安装过程中，由于中标方在安装过程中的责任导致建筑结构或其他设备被损坏，中标方需负责修理或赔偿损失。

6.3 安装与调试中涉及的所有费用均应列入投标总价，而不能在执行中要求另外付费。

六、电梯维保

1.电梯最终安装调试验收合格双方代表签字，并由行政主管部门签发使用合格证并交付使用后，中标方应提供不少于两年的质保期（电梯取得质量技术监督局颁发的安全运行许可证后开始计算），质保期内免费更换所有因产品质量造成的损坏部件同时免费提供维修保养，内容包括：

（1）每月提供两次定期保养。

（2）在保修期内故障响应：中标方所提供的设备发生故障后，采购人应立即通知中标方。中标方做出速度响应要求：故障反应时间：小于30分钟；一般故障修复时间：小于60分钟；较大故障修复时间：小于36小时。在接到故障通知后，若中标方在应该到达现场的情况下而未能在24小时内到达现场，采购人有权要中标方给予赔偿，具体做法是：从接到采购人故障通知之日的第二天起，中标方每天赔偿采购人质量保证金的0.5%。

（3）24小时应急服务，并不收取法定工作日和日常工作时间以外的附加服务费用。

（４）在免费保修期结束时，需有专业工程师对所提供的设备进行测试，任何缺陷须由供货厂商免费修理，并得到采购人认可。在修理之后，供货商应将成因、补救措施、恢复正常的时间和日期等报告给业主，报告一式两份。

2.电梯的使用寿命不低于25年；设备投入使用后5年内，中标方对设备的控制软件应给予动态的、最新的免费升级服务。

3.技术培训：投标人应对用户指定的若干电梯操作员在现场进行操作和简单维护的培训，以满足他们日常工作的需要。培训的费用应计入投标总价。

4.售后服务

投标人须承诺在电梯的寿命期内，除质保期内提供免费维修保养服务外，始终能以市场上最优惠的价格提供优质的维修保养服务予采购人或其指定的物业管理公司。投标人应在回标时一并提交按每台每年计的质量保证期后连续五年的维修保养费用。（作为日后与采购人或其指定的物业管理公司签订维修保养合同之封顶价用，不计入本合同价格内）。

七、其它要求

1. 外观质量要求：轿厢、轿门、层门、操作盘、按钮、厅外召唤盒、轿内及厅外数字楼层显示器等所有可见部分都不得有划痕，表面须平滑，不能有凹下、泪痕、剥落、皱纹、针孔、气孔、过厚及过薄等。

2.投标人所提供的各类样本、证书、检测报告、配件价格表等均应为中文，提供外文的，必须有中文翻译本。

3.“电梯技术偏离表”及“商务条款偏离表”（以下统称“偏离表”）是评审投标方案最重要的直观材料和主要依据，投标人须针对本招标文件中的各项要求逐项在“偏离表”内述明由其应答的各项指标或技术规格，不能用“无偏离”简单概括，不能复制招标文件的各项要求作为应答，对于漏报的项目，评标委员会有权要求其补报，否则将可能导致废标。

投标人若未在“偏离表”中列出任何偏离项目说明，即使其在招标文件的其他地方说明与招标文件要求有所不同，亦均视为完全符合招标文件中所要求的最佳值。若中标人在定标后及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，招标人有权没收其投标保证金。

5.中标人所供产品的实测结果如果违背招标文件中的承诺，根据偏差程度，招标人有要求限期更换、延长保质期、扣质保金的权力，严重超差时可要求退货并请中标人赔偿相关经济损失。

6.对招标文件中有错字或漏字的地方或投标人不理解的地方，投标人应立即提出。投标人不能以此为由，拒绝承担投标人应该承担的责任和义务。

7.投标人提供的产品，在运行中应是低能耗，关键部件的使用寿命应符合本电梯的年限要求，投标人应提供件（进口或国产）的名称、产地、规格及数量的清单。

8.铭牌及标志

供货厂商提供的设备，其铭牌、使用标记、警告标记都必须有中文表示。每项设备均应有制造厂商的铭牌，并装在显著的地方。

9.除需满足基本功能外，各投标人可根据自身产品情况另外增加功能

10. 设备技术要求中，涉及到不锈钢“厚度”必须≥1.2mm。

11.投标人需对投标品牌电梯部件情况，电梯相关尺寸及配置情况做响应或偏离说明

第四章    投标文件格式

一、投标人提交文件须知

1.投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排以致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件，后果由投标人承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.采购人将依据投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同合格性及能力。投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

二、商务部分

(一)投标函

江苏师范大学：

(投标人全称)授权         (投标人代表姓名)           (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行投标，投标总价为                      元。为此：

1.我方同意在本项目招标文件中规定的投标日起120日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备及本项目规定的资格条件。

3.提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份，副本5份。

4.按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标详见报价明细表及服务方案。

5.保证忠实执行双方签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守招标文件的各项规定。

7.如果在规定的投标有效期内撤回投标，我方同意将被列入不良记录名单。

8.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

10.我方承诺：采购人如果需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

11.我方承诺接受招标文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

12.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者采购人工作人员恶意串通的；

- 向采购人、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商招标的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

- 拒绝质量技术监督部门对投标样品或中标货物作质量检验的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：                         _

传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：

投标人代表E-Mail：

投标人：		                  （公章）

投标人代表签字：

日期：			    年    月    日

(二)法定代表人授权委托书

江苏师范大学：

本授权书声明：注册于            （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                     项目，项目编号：          ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字盖章：

投标人代表印刷体姓名、签字盖章：

投标人全称、投标人公章：

（三）投标人的企业简介

1. 名称及其它资料：

A.制造商名称：

B.总部地址：            电传/传真/电话：             邮编：

C.成立日期或注册日期：

D.注册资本：

E. 主要负责人姓名：

2.投标产品生产情况

1）制造商自行生产的部件

工厂名称和厂址：

正在生产的货物：

年生产能力：

职工（雇员）人数：

2）制造商不生产而从其它生产得到的零部件：

| 外购零、部件名称 | 生产厂名称和地址、邮编 |
| --- | --- |

就我方全部所知,兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

制造商名称：

授权代表签字：

授权代表职务：

传真 / 电传 ：

日       期 ：

（四）主要业绩

投标人名称：

| 序号 | 工程名称 | 地点 | 所供货物名称、系列（型号） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：应提供类似合同复印件加盖单位公章

（五）营业执照、组织机构代码证、税务登记证（副本）；产品代理资格证书、电梯销售及安装资格证书。

（六）企业ISO及产品证书。

（七）商务条款偏离表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件 条款号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 偏 离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：___________________

三、技术部分

（八）投标报价明细表

项目名称：                     项目编号：                   单位：元

| 序号 | 设备名称 | 系列（型号） | 数量 | 单 价 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（元） | 小写： |
|  | 大写： |

投标人(公章)：

投标人代表(签字)：

日　      期：        年    月   日

（九）货物简要说明一览表

| 序号 | 电梯系列（型号） | 载重量、速度 | 层／站 | 提升高度 | 开门尺寸 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：___________________

（十）货物主要部件清单

电梯系列（型号）___________________

| 序号 | 名称 | 品牌（规格型号） | 单价（元） | 产地及制造厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引机 |  |  |  |  |
| 2 | 控制柜 |  |  |  |  |
| 3 | 门机 |  |  |  |  |

注：不同系列（型号）分别填写。

1-3项为必填项，设备其他零部件投标人自行填写。

备注栏注明是否为原产地原装进口等信息。

投标人代表签字：___________________

（十一）随机备品备件及专用工具明细表

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：___________________

（十二）易损易耗零部件明细表

| 序号 | 设备元件名称 | 规格序号 | 数量 | 单价（元） | 配供年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：___________________

（十三）货物功能一览表

自拟。

（十四）技术、功能偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 规格 | 投标规格 | 偏 离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：技术偏离表必须注明投标产品的各项详细参数，不得以“满足”或“不满足”应答。更不得复制招标文件技术参数，否则评标时将予以扣分。

投标人代表签字：___________________

（十五）轿厢内照明及顶饰、轿厢地面、主操纵盘、召唤备选样式彩色效果图

（十六）送货、安装及售后服务方案（自拟，应明确质保期限与售后维保方案）

（十七）质保期满后连续五年的维修保养费用（自拟）

（十八）招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。