江苏师范大学贾汪校区校园网升级改造工程谈判采购文件

（No：2013G34077）

第一部分   谈判供应商须知

一、   总则

      - 本谈判采购文件仅适用于江苏师范大学组织的谈判采购活动。

      - 凡符合资质要求的公司均可参与。

      - 无论结果如何，参加谈判公司自行承担因此所产生的全部费用。

      - 本次谈判采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

      - 凡参与此采购项目的谈判方，除谈判方有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判采购文件。

      - 本次采购活动细则由江苏师范大学招投标办公室负责解释。

- 竞争性谈判工作程序

      - 发布谈判采购公告；

      - 谈判供应商获取谈判采购文件；

      - 谈判供应商咨询了解本项目基本情况，制作谈判响应文件；

      - 采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金；

      - 竞争谈判；

      - 确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金；

      - 签署供货合同，执行合同。

- 对谈判供应商的要求

谈判供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

      - 必须为独立法人；

      - 必须具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。成交方必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训；

      - 提供的设备必须附有原始生产厂家的质保书及产品合格证，如提供假冒伪劣产品，采购方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿。

- 谈判响应文件的要求

      - 谈判响应文件的构成：

- 竞争性谈判响应声明函；

- 谈判报价明细表：自做报价表，注明型号、规格、技术指标，详细的交货清单；特殊工具及备件清单。如果是进口设备，因我校享受进口免税政策，可以以欧元或美元CIF南京报价（免税价格）；如不能办理免税，则以人民币报价。如所投产品指标与谈判文件要求有偏离的必须在响应文件中注明。

- 相关服务：文件中务必明确最快完工时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施；

- 响应文件附件：由谈判供应商根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述；提供必要的数据、产品制造、安装、验收的执行标准；

- 参加谈判供应商资质证明文件：单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）；企业法人营业执照复印件；税务登记证明复印件；组织机构代码证；近三年主要经营业绩等背景资料复印件，所有复印件均需加盖相应的有效印章，经营业绩须按附表一的表格形式填写（见下）；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效谈判文件处理并处以一定的经济处罚。

附表一：近三年经营业绩清单：

| 序号 | 使用单位 | 产品型号 | 数量 | 金额 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 货物证明文件：产品授权证书及代理证书（证明谈判供应商提供的货物及其伴随服务是合格的货物和服务且符合采购文件规定）。

      - 谈判响应文件的份数、签署和封装

- 谈判响应文件份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应该文件中；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效；密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话。

      - 谈判响应文件的样式

谈判供应商应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订谈判响应文件；

      - 一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

- 谈判报价及谈判范围

      - 货物谈判价格，应报货物递送到谈判文件规定的实际交货地（买方指定的最终用户学校的校园内）的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费、施工费等。

      - 谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行。

- 谈判日期

谈判供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

- 谈判、评审

      - 采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间在指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加；

      - 谈判小组只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较。

      - 学校监察、纪委、审计对谈判全过程进行监督；

      - 谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书；

      - 谈判小组将视谈判情况决定由一家或多家中标；

      - 对未成交单位，采购人可不作解释。

- 谈判保证金

      - 谈判供应商在参加谈判时，须向采购人交纳谈判保证金，具体金额详见采购公告；

      - 谈判保证金仅限于用汇票或现金形式支付；

户  名：江苏师范大学

开户行：农业银行铜山新区支行

帐  号：2466 0104 0000 050

      - 结果公布后，未成交的公司所缴纳的保证金即时等额退还；成交的公司所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如成交方拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

- 签订合同

      - 在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者（在采购有效期内）；

      - 成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同；

      - 签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

- 合同主要条款及付款方式

      - 采购方与成交方按合同共同进行验收；如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求成交方赔偿损失。

      - 付款方式：签订合同后入场前支付合同总额的40%，项目完工验收合格后再支付合同总额的50%，如无质量与售后服务等方面问题，验收后半年内一次性付清余下的10%。

第二部分   采购项目的技术规格、要求和数量（项目需求书）

因需要，我校现对贾汪校区校园网升级改造工程进行招标采购。现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标（参数描述为基本要求，欢迎供应商投报高于建议配置但性价比更优的产品）。

# 项目概况及总体要求

本项目建设内容为贾汪校区校园网升级改造工程，主要分三个标段：一、 贾汪校区新建桥架与设备取电工程；二、机房改造工程（含其他校区的机房改造）；三、贾汪校区一卡通扩展工程。

投标方须在收到招标文件之后，应进行现场勘查和测量，以确定需要使用材料的数量和具体工程方案，需提供相应的设备报价和施工（或系统集成）等的总报价。所投标产品应为为符合国标的全新正品，造型美观，达到国家环保要求。

品牌、产地不限（但应在投标书上注明）。

标段一：贾汪校区新建桥架与设备取电工程

- 新建桥架

因贾汪校区校园网网络布线工程需要，教1、教2楼、教3（办公楼）、实验楼须新建桥架，电缆桥架要求：钢板烤漆，槽式，规格100*50*0.8，配套成品桥架托臂。用量初估见下表（准确用量需施工单位现场测量确定）：

| 楼号 | 楼层数 | 楼长约（米） | 合计（米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教1楼 | 6 | 74 | 444 |  |
| 教2楼 | 7 | 114 | 798 |  |
| 教3楼 | 4 | 117 | 401 | 四层约50米 |
| 实验楼 | 3 | 140 | 420 |  |
|  |  | 总计 | 2063 |  |

- 设备取电

分布在各楼（层）设备间（机柜）内的网络交换设备需要安装市电供电系统。电源线以2.5平方铜芯线L30槽板敷设，由每层配电箱引出，地线必须接地；每个机柜须安放排插（排插功率按安放设备数测算）。设备间建议位置如下：

| 楼号 | 设备间 | 机柜 | 用途 | 设备数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教1 | 1层中间楼梯口西墙左上角 | 墙柜50cm | 楼层汇聚 | １ |
|  | 2层中间楼梯口西墙左上角 | 墙柜50cm | 楼层汇聚 | １ |
|  | 3层中间楼梯口西墙左上角 | 墙柜50cm | 楼层汇聚 | １ |
|  | 4层中间楼梯口西墙左上角 | 墙柜50cm | 楼层汇聚 | １ |
|  | 5层中间楼梯口西墙左上角 | 墙柜50cm | 楼层汇聚 | １ |
|  | 6层中间楼梯口西墙左上角 | 墙柜50cm | 楼层汇聚 | １ |
| 教2 | 1层走廊东南角北墙 | 墙柜50cm | 楼层汇聚 | １ |
|  | 2层走廊东南角北墙 | 墙柜50cm | 楼层汇聚 | １ |
|  | 3层走廊东南角北墙 | 墙柜50cm | 楼层汇聚 | １ |
|  | 403室，近405侧 | 1.2米立柜 | 403、405机房共用 | ３ |
|  | 404室，近410侧 | 1.2米立柜 | 404、410语音室共用 | ３ |
|  | 508室，近510侧 | 1.2米立柜 | 508、510机房共用 | ３ |
|  | 5层走廊东南角北墙 | 墙柜50cm | 5层南侧5个房间用 | １ |
|  | 605室，近611侧 | 1.2米立柜 | 611、605机房共用 | ３ |
|  | 606室，近612侧 | 1.2米立柜 | 606、612语音室共用 | ３ |
|  | 704室，近710侧 | 1.2米立柜 | 704、710语音室共用 | ３ |
|  | 705室，近707侧 | 1.2米立柜 | 707、705和701机房共用 | ３ |
| 教3 | 1层南墙101室上方东南角 | 墙柜50cm | 楼层汇聚 | ２ |
|  | 2层南墙201室上方东南角 | 墙柜50cm | 楼层汇聚 | ２ |
|  | 3层南墙301室上方东南角 | 墙柜50cm | 楼层汇聚 | ２ |
|  | 4层400室网络中心机房 | 2米立柜 | 楼层汇聚 | １ |
| 教4 | 1层楼梯口东侧，凹进去南墙的左上角（靠东） | 墙柜50cm | 楼层汇聚 | ２ |
|  | 2层正对楼梯口，凹进去南墙的左上角（靠东） | 墙柜50cm | 楼层汇聚 | ２ |
|  | 3层正对楼梯口，凹进去南墙的左上角（靠东） | 墙柜50cm | 楼层汇聚 | 2 |
| 实验楼 | 1层中间靠南侧走廊102室的左上角 | 墙柜50cm | 楼层汇聚 | ２ |
|  | 2层中间靠南侧走廊202室的左上角 | 墙柜50cm | 楼层汇聚 | ２ |
|  | 3层中间靠南侧走廊302室的左上角 | 墙柜50cm | 楼层汇聚 | ２ |
| 图书馆 | 二层东电子阅览室 | 原有 | 楼宇汇聚 | １ |
| 后勤办公楼 | 三层水房改造成弱电间，全通到弱电间门口 | 1.2米立柜 | 楼宇汇聚 | 2 |
| 大学生活动中心 | 卡务室（充值室改建） | 1.2米立柜 | 楼宇汇聚 | １ |
| 老干部活动中心 | 办公室 | 1.2米立柜 | 楼宇汇聚 | １ |
| 校医院 | 一层走廊，药房西侧凹墙处 | 1.2米立柜 | 楼宇汇聚 | １ |
| 保卫科 | 办公室 | 原有墙柜，改1.2米立柜 | 楼宇汇聚 | １ |
| 大礼堂 | 一层值班室 | 1.2米立柜 | 楼宇汇聚 | １ |
| 机厂实训中心 | 办公室 | 1.2米立柜 | 楼宇汇聚 | １ |
| 体育场看台 | 体育场看台下房间 | 1.2米立柜 | 为校园广播系统预留 | １ |
| 学1# | 三层配电室，墙柜 | ２个墙柜（9U，50cm) | 楼宇汇聚，每层13个房间，共三层。交换机满配168个端口 | ４ |
| 学2# | 三层配电室，墙柜 | ２个墙柜（9U，50cm) | 楼宇汇聚，每层14个房间，共三层。交换机满配192个端口 | ４ |
| 学3# | 一层楼梯口西侧第一间屋，无门牌号，立柜 | 1个机柜立柜(24U,1.2m) | 楼宇汇聚，每层13个房间，共三层。交换机满配168个端口 | ４ |
| 学4# | 一层楼梯口西侧第一间屋，无门牌号，立柜 | 1个机柜立柜(24U,1.2m) | 楼宇汇聚，每层14个房间，共三层。交换机满配192个端口 | ４ |
| 5#招待所 | 一层楼梯口西侧第一间，位于楼梯下 | 1个墙柜（9U，50cm) | 无线智分覆盖，每层9个房间，共3层。2层中间1个会议室。共28个房间 | 3 |
| 学7# | 一层楼梯口西侧第一间屋，无门牌号，立柜 | 1个机柜立柜(24U,1.2m) | 楼宇汇聚，每层9个房间，共三层。交换机满配120个端口 | ３ |
| 学8# | 一层楼梯口西侧第一间屋，无门牌号，立柜 | 1个机柜立柜(24U,1.2m) | 楼宇汇聚，每层9个房间，共三层。交换机满配120个端口 | ３ |
| 学9# | 每层西墙放置1个墙柜，和桥架同一面墙，高度和桥架相同 | 5个墙柜（9U，50cm) | 楼层汇聚，每层10个房间，每房间4个信息点，共5层。 | ５ |
| 学10# | 每层西墙放置1个墙柜，和桥架同一面墙，高度和桥架相同 | 5个墙柜（9U，50cm) | 楼层汇聚，每层10个房间，每房间4个信息，共5层。 | ５ |
| 学11# | 每层西墙放置1个墙柜，和桥架同一面墙，高度和桥架相同 | 5个墙柜（9U，50cm) | 楼层汇聚，每层12个房间，其中111、112为开水房和洗衣房，二层以上11、12室每房间2个信息点，其他每房间4个信息点，共5层。计1层40个信息点，2～5每层44个信息点。 | 5 |
| 学12# | 每层西墙放置1个墙柜，和桥架同一面墙，高度和桥架相同 | 5个墙柜（9U，50cm) | 楼层汇聚，每层10个房间，每房间4个信息，共5层。 | ５ |
| 学13# | 每层西墙放置1个墙柜，和桥架同一面墙，高度和桥架相同 | 5个墙柜（9U，50cm) | 楼层汇聚，每层12个房间，其中109为值班室，每层的10、11、12室每房间1个信息点，其他每房间4个信息点，共5层。计1层36个信息点，2～5每层39个信息点。 | ５ |
| 学14# | 一层楼梯口西侧第一间屋，无门牌号，立柜 | 1个机柜立(24U,1.2m) | 楼宇汇聚，每层9个房间，每房间4个信息点，共三层。交换机满配168个端口 | ３ |
| 学16# | 每单元一层楼梯口，3个单元，6层 | 3个机柜立(24U,1.2m) | 单元汇聚，每单元42个房间，其中一、二单元各228个信息点，三单元206个信息点 | 15 |
| 东11# | 每单元一层楼梯口，2个单元，4层 | 2个机柜立(24U,1.2m) | 单元汇聚，一单元8个套间64个信息点，二单元12个套间72个信息点， | 4 |
| 东12# | 每单元一层楼梯口，3个单元，4层 | 3个机柜立(24U,1.2m) | 单元汇聚，每一单元8个套间48个信息点 | 3 |
| 东13# | 每单元一层楼梯口，3个单元，4层 | 3个机柜立(24U,1.2m) | 单元汇聚，每一单元8个套间48个信息点 | 3 |
| 东14# | 每单元一层楼梯口，3个单元，4层 | 3个机柜立柜（4U,1.2m) | 单元汇聚，每一单元8个套间48个信息点 | 3 |

投标方需要在此基础上核实、补充、完善相关信息，并提供详细的取电位置分布表。

标段二：机房改造工程（含其他校区的机房改造）

为了确保网络中心机房安全可靠运行，需对四校区的机房进行改造，主要是增加机房专用空调、不间断电源及机房基础环境监控系统。

需对教3楼4层400、402网络中心贾汪校区机房进行改造，内容包括在402室安装机房用专用空调系统（工业级单冷空调，不使用精密空调，402室现有的壁挂空调迁移至400室），机房环境监控系统，安防监控系统，机房UPS系统（含敷设机房内供配电线路），服务器机柜，网络测试和维护工具。

同时需在泉山科技大楼1004室、云龙校区教6楼616室、奎园成教院2楼201室等网络机房增加机房环境监控系统和安防监控系统，并更换云龙校区、奎园校区网络机房的普通空调为机房用专用空调系统。四校区的环境监控系统需整合到泉山校区数据中心现有的机房环境监控主控服务器平台，实现统一监控，统一管理。

具体需求如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、环境监控系统 |
| 1 | 动力、环境、视频综合监控工作站主机 | 8路开关量输入接口；2路开关量输出接口；数字化传输模拟量采集通道不低于255路；宽压、宽频双电源冗余配置；1路RS485数字通讯接口，1路100Base-T RJ45以太网口；质保3年。 | 台 | 4 | 嵌入式免维护 |
| 2 | 双冗余电源、断电监控模块 | 双冗余热备开关电源 宽压、宽频交流输入：AC87V—265V、45—75Hz，置过流保护：10A内置断电报警模块：2路；机箱电源DC输出指示灯：2路； | 个 | 4 | 内置于工作站内 |
| 3 | 数字化温、湿度传感器 | 数字化温湿一体、温度精度<0.5℃、湿度精度<3%RH，RS485上联，前端带液晶显示； | 个 | 8 |  |
| 4 | 普通空调监控模块组 | 普通空调联动控制、开关机、温度设定、模式切换、空调出风温度监测、开/关机状态监测、运行/待机状态监控 | 个 | 3 | 需要有遥控器 |
| 5 | 水浸传感器 | 绳式不定位水浸传感器组，每套含5米水浸线缆 | 套 | 4 |  |
| 6 | 三相电力监测仪 | 三相电力参数监控：电压、电流、功率、频率、功率因数、有功功率、无功功率、电度计量，RS485上联 | 台 | 4 | 含互感器 |
| 7 | UPS联动 | UPS联动整合监控模块组，需要有通讯接口 | 个 | 7 |  |
| 8 | 双鉴探测器 | 微波扰动、被动红外双鉴移动物体监测，防误报>20Kg，监测直径10米 | 个 | 5 | 红外微波安防监控 |
| 9 | IP网络彩色半球视频监控头 | IP网络彩色红外感应彩转黑半球1/3” SONY Super HAD CC D；600TVL，低照度，0.1Lux/F1.2，支持自动彩转黑功能，支持背光补偿功能；支持自动白平衡功能；支持自动电子快门功能；支持自动电子增益功能，亮度自适应；能整合到动环监控系统中 | 个 | 5 | 机房3个角度 |
| 10 | 网络摄像机整合监控 | 通过现有网络型摄像机的IP地址进行整合到动环监控系统中 | 个 | 1 |  |
| 11 | 烟雾探测器 | 光电式、光学迷宫、防尘、手动测试、手动复位、灵敏度1级 | 个 | 4 |  |
| 12 | 配件及线缆线材 | 铁质线槽、线管，国标配电电缆、信号电缆、光纤跳线及所有其它系统附配件等 |  |  |  |
| 二、门禁系统 |
| 1 | 门禁控制器 | 单门门禁控制器（3个校区各1个实现在软件中远程开关门） | 台 | 4 | 与校园一卡通系统集成 |
| 2 | 门禁锁 | 门禁锁，门禁卡用一卡通的卡 | 把 | 4 |  |
| 3 | 读卡器 | IC读卡器 | 个 | 4 |  |
| 4 | 出门按钮 | 出门按钮 | 个 | 4 |  |
| 三、制冷系统 |
| 1 | 机房专用空调 | 制冷量：3P或更高 | 台 | 3 | 大金或同等品质 |
| 四、UPS系统 |
| 1 | UPS | 10KVA，电池20*12V*100AH | 台 | 1 | 贾汪校区 |
| 五、网络测试和维护工具 |
| 1 | 无线测试仪 | AirCheck-EXT-LC ，AirCheck Wi-Fi测试仪套包 | 台 | 1 | Fluke |
| 2 | 电缆认证分析仪 | DTX-1800 | 台 | 1 | Fluke |
| 3 | 光缆测试仪 | OFP-100-Q/CH | 台 | 1 | Fluke |
| 4 | 网络万用表 | NTS2-PRO | 台 | 1 | Fluke |
| 5 | 网线压线钳 | RJ45 | 把 | 3 |  |
| 6 | 专业工具套装 | 史丹利（Stanley） 92-010 | 套 | 4 |  |

标段三：贾汪校区一卡通扩展工程

我校校园一卡通系统建于2011年，由哈尔滨新中新电子股份有限公司承建，目前我校一卡通系统主要功能包括食堂就餐、超市购物、浴室开水房计费、计算机机房上机、图书馆借还书、会议签到、门禁系统等。贾汪校区因功能调整，需在现有校园一卡通系统的基础上增加应用的覆盖范围，具体新增软件及安装设备清单如下表：

| 序号 | 系统名称 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食堂消费系统 | 商务网关 | 台 | 2 |
|  |  | 卧式收银机 | 台 | 6 |
|  |  | 立式收银机 | 台 | 6 |
|  |  | ups | 套 | 1 |
| 2 | 浴室水控系统 | 计量控水器 | 个 | 145 |
|  |  | 计量表 | 个 | 145 |
|  |  | 电动阀 | 个 | 145 |
|  |  | 智能级联器 | 个 | 20 |
|  |  | 时控开关 | 个 | 20 |
| 3 | 开水控制系统 | 计量控水系统 | 套 | 5 |
| 4 | 银行转账系统 | 圈存机 | 台 | 10 |
| 5 | 制卡系统 | sp30证卡打印机 | 台 | 1 |
| 6 | 签到系统 | 签到管理软件 | 套 | 1 |
|  |  | 签到机 | 台 | 6 |
| 7 | 机房管理系统 | 上级管理软件 | 套 | 10 |
|  |  | 数据加密卡 | 个 | 10 |
|  |  | 通用读卡器 | 个 | 20 |
| 8 | 小额品种收费 | 以太网收银机 | 台 | 10 |
|  |  | 品种核算管理软件 | 套 | 1 |

三、系统配置要求

1. 采购方要求报价中包括所有费用，即采购方不需再花费任何资金，安装验收后就能正常工作。除非特别声明，工程实施中若因投标方考虑不周或计算错误而致的主辅材料增加，相应费用由投标方负责。

2. 因各参加竞标厂商的仪器设计原理不完全相同，各厂商可视自己仪器的具体情况，必须提供满足购买方正常使用仪器的必要配置及附件，即使采购方在制定招标书时要求不够具体。

3. 在评标过程中经专家组论证，确认配置有缺陷的标书，作废标处理；因配置缺陷导致仪器检测参数达不到投标书中所列数值，责任由供货方承担。

四、施工及售后服务要求

1. 供应商应提供具体的质保期限和质保内容。在质保期内，由于产品（配件）质量原因而影响使用并造成采购方损失，由供应方承担。施工应保质保量，在投标文件中注明工期，每延迟一天按总工程款的1%作为违约金惩罚。

2. 作为工程验收资料的一部分，工程完成后应提供完整的竣工资料，包括纸质版本和相应的电子版本。

3. 提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，提供操作及维护培训。

4. 提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。并在标书中注明可选配件的价格。

5. 投标方须提供原厂质保，并注明仪器设备的免费上门质保期限和具体的维修保障内容；以及质保期满后，应提供终身上门维护并在标书中标明上门维修的费用。