江苏师范大学综合列车运行控制系统谈判采购文件

（No：2016H69112）

第一部分   谈判供应商须知

一、   总则

      - 本谈判采购文件仅适用于江苏师范大学组织的谈判采购活动。

      - 凡符合资质要求的公司均可参与。

      - 无论结果如何，参加谈判公司自行承担因此所产生的全部费用。

      - 本次谈判采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

      - 凡参与此采购项目的谈判方，除谈判方有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判采购文件。

      - 本次采购活动细则由江苏师范大学招投标办公室负责解释。

- 竞争性谈判工作程序

      - 发布谈判采购公告；

      - 谈判供应商获取谈判采购文件；

      - 谈判供应商咨询了解本项目基本情况，制作谈判响应文件；

      - 采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金；

      - 竞争谈判；

      - 确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金；

      - 签署供货合同，执行合同。

- 对谈判供应商的要求

谈判供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

      - 必须为独立法人；

      - 必须具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。成交方必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训；

      - 提供的设备必须附有原始生产厂家的质保书及产品合格证，如提供假冒伪劣产品，采购方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿。

      - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

- 谈判响应文件的要求

      - 谈判响应文件的构成：

- 竞争性谈判响应声明函；

- 谈判报价明细表：自做报价表，注明型号、规格、技术指标，详细的交货清单；特殊工具及备件清单。如果是进口设备，因我校享受进口免税政策，可以以欧元或美元CIF南京报价（免税价格）；如不能办理免税，则以人民币报价。如所投产品指标与谈判文件要求有偏离的必须在响应文件中注明。

- 相关服务：文件中务必明确最快完工时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施；

- 响应文件附件：由谈判供应商根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述；提供必要的数据、产品制造、安装、验收的执行标准；

- 参加谈判供应商资质证明文件：单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）；企业法人营业执照复印件；税务登记证明复印件；组织机构代码证；同类产品近三年主要经营业绩等背景资料复印件，所有复印件均需加盖相应的有效印章，经营业绩须按附表一的表格形式填写（见下）；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效谈判文件处理并处以一定的经济处罚。

附表一：近三年经营业绩清单：

| 序号 | 使用单位 | 产品型号 | 数量 | 金额 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 货物证明文件：产品授权证书及代理证书（证明谈判供应商提供的货物及其伴随服务是合格的货物和服务且符合采购文件规定）。

      - 谈判响应文件的份数、签署和封装

- 谈判响应文件份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应该文件中；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效；密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话。

      - 谈判响应文件的样式

谈判供应商应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订谈判响应文件；

      - 一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

- 谈判报价及谈判范围

      - 货物谈判价格，应报货物递送到谈判文件规定的实际交货地（买方指定的最终用户学校的校园内）的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费、施工费等。

      - 谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行。

- 谈判日期

谈判供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

- 谈判、评审

      - 采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间在指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加；

      - 谈判小组只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较。

      - 学校监察、纪委、审计对谈判全过程进行监督；

      - 谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书；

      - 谈判小组将视谈判情况决定由一家或多家中标；

      - 对未成交单位，采购人可不作解释。

- 谈判保证金

      - 谈判供应商在参加谈判时，须向采购人交纳谈判保证金，具体金额详见采购公告；

      - 谈判保证金仅限于用现金转账或现金形式支付；

户  名：江苏师范大学

开户行：农业银行铜山新区支行

帐  号：2466 0104 0000 050

      - 结果公布后，未成交的公司所缴纳的保证金即时等额退还；成交的公司所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如成交方拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

- 签订合同

      - 在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者（在采购有效期内）；

      - 成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同；

      - 签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

- 合同主要条款及付款方式

      - 采购方与成交方按合同共同进行验收；如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求成交方赔偿损失。

      - 付款方式：国产设备验收合格后支付合同总额的90%，如无质量与售后服务等方面问题，余款半年内一次性付清；通过外贸代理的进口设备（学校协助办理免税手续），验收合格后付100%。

第二部分   采购项目的技术规格、要求和数量（项目需求书）

因教学科研需要，我校需对虚拟仿真实验教学管理平台及综合列车运行控制系统采购进行谈判采购。现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标（参数描述为基本要求，欢迎供应商投高于建议配置但性价比更优的产品）。

- 主要技术参数及要求

综合列车运行控制系统（1套）

# (一)系统方案和功能要求

系统用途

系统应以影像、图形图像、声音以及可沉浸其中的虚拟现实场景、模拟仿真设备为手段，逼真地仿真列控中心系统的操纵界面、操作显示设备、控制逻辑以及列车运行环境。系统的所有电气、电子系统的逻辑关联关系与真实情况一致，可以全面、真实地模拟CTCS-2、CTCS-3级列车在各种运行环境下的区间状况、进路状况、临时限速、突发事件和事故。能够完成铁道通信信号专业学生的实训演练、教学指导、教学管理和考核等功能。

1、利用该设备学生可以在实验室的真实+仿真环境下进行列控中心及关联设备操作、常见故障以及设备运行中非正常情况的应急处理等项目实训，可以一次接待50名学生实训，预计周使用量30学时；

2、列控仿真软件应能同时满足两个方面的应用需求。第一方面，应能安装于实验室台式计算机，以4-5台计算机为一组构成一个局域网，安装一套软件，每台计算机运行不同角色的软件，相互配合操作实训；第二方面，应能安装于服务器，使学生能够通过网络登录服务器，多名学生按照实验预约时段组成一个实验组，每个学生完成不同的角色，同组学生相互配合完成网上实训。

3、可开设：开关机过程、列控中心的初始化、列控中心组成、CTCS-2点连式概念、二取二系统原理、学习查看报文、CTCS-3级列控原理、C2/C3级间转换、临时限速的概念和应用、列车追踪等多个实训项目。

4、可开设列控中心设备扩容等试验，研究列控系统性能的改进。

5、设备主要用于培养学生操作、测试、检修及故障分析及处理能力，使学生熟悉列控中心的结构及关联设备的日常维护。

系统整体功能要求

1、实训功能要求

（1）开关机过程实训：按正确顺序开机；按正确顺序关机；可对标准化操作步骤逐步评判对错，并给出成绩；

（2）列控中心的初始化实训：了解列控中心的作用；学习列控中心的初始化的方法；认识列控中心的初始化命令；

（3）列控中心组成实训：认识列控中心、维护终端、LEU、之间的关系；认识车载DMI界面；学习观察DMI模式曲线；学习查看DMI信息；观察列控中心的组成；可对标准化操作步骤逐步评判对错，并给出成绩；

（4）CTCS-2点连式概念实训：观察点连式信息的组成；学习点式信息和连续学习的功能；可对标准化操作步骤逐步评判对错，并给出成绩；

（5）二取二系统原理实训：观察列控主机单元CPU运行和双CPU运行的不同，理解两个CPU的关系；认识脱机和主控状态；可对标准化操作步骤逐步评判对错，并给出成绩；

（6）学习查看报文实训：认识报文的数据包；了解有源应答器进路报文的数据包组成；可对标准化操作步骤逐步评判对错，并给出成绩；

（7）CTCS-3级列控原理实训：学习CTCS-3级列控设备控车的方法以及MA的延长；可对标准化操作步骤逐步评判对错，并给出成绩；

（8）C2/C3级间转换实训：学习C2/C3级间切换过程；可对标准化操作步骤逐步评判对错，并给出成绩；

（9）临时限速的概念和应用实训：理解临时限速的含意和作用；在列车前方设置临时限速，观察对列车行车的影响；可对标准化操作步骤逐步评判对错，并给出成绩；

（10）列车追踪实训：学习CTCS-2级列控设备在列车追踪过程中的控车过程；两列列车前后同向运行，前车手动控制，后车ATP控制，观察两车距离不同时对后车控车的影响；可对标准化操作步骤逐步评判对错，并给出成绩。

2、教学功能要求

以MMI显示器形式将站场、区间线路及信号设备的运用状态、列车的运行状况进行呈现；以DMI将列车的运行场景及速度曲线、行车许可实时在现。采用教师主动讲授、学员交互控制的方式， 利用多媒体的文字、声音、图片、图像等的多种信息，将列控设备的使用、应急故障处理、非正常情况下行车办法、以预先制作的数字动画的形式进行呈现，并具备简洁、美观的交互式人机界面、可以方便的进行播放控制，实现生动的场景交互式教学。

3、演练功能要求

演练内容以任务形式存在，任务包含多种形式的技能培训与考核内容。系统可以由教师提前设置演练任务，也可以由教师实时向操作学员发出故障设置。学员可进行正常演练、应急故障处理、非正常情况下相应的操作与处理。

4、考核功能要求

可以利用该设备进行实作考核，完成技能鉴定任务。

5、提供详细的实验实训指导书。

真实列控系统软硬件技术要求

提供一套真实的列控系统，包括列控中心单元和无线闭塞中心单元，以及相应的维护终端、外围设备和车载DMI。

1、列控中心单元

(1)车站列控中心是设于各车站的列控核心安全设备，采用冗余的硬件结构，适用于装备计算机联锁、CTC车站。

(2)车站列控中心根据调度命令、进路状态、线路参数等产生进路及临时限速等相关控车信息，通过有源应答器及轨道电路传送给列车。

（3）临时限速由调度中心集中管理，通过CTC向临时限速管辖车站及邻站下达调度命令。

（4）为提高临时限速调度命令传输的准确性，便于车站列控中心从调度命令中自动获取控制信息，临时限速调度命令在调度中心以统一的“窗口方式”输入、显示、确认及回执。临时限速设置情况应能在运行图终端和站场显示终端上明确显示。

（5）有源应答器的报文存储在列控中心，可实时组帧。

（6）建立车站临时限速控制范围内线路里程、线路长度与临时限速区起点的对应关系，按临时限速调度命令确定所设限速区起点与对应应答器之间的距离。其中线路断（长、短）链里程符合铁道部统一规定。

（7）根据限速区起点与对应应答器之间的距离、限速区长度、限速区速度、进路及信号机状态等信息，选择并生成相应的报文。

（8）根据临时限速调度命令中的执行时间、进路办理情况等信息，经计算确定应答器报文的发送时机，实时将所选的报文向对应的LEU传送。

（9）实现轨道电路的计算机编码功能。

（10）车站列控中心的主机应采用工业级专用机，在满足功能需求的同时应能适应应答器报文实时组帧的需要；存储器容量应与有源应答器报文数量和使用要求相匹配，并有不少于20%的余量。

（11）设备应符合故障安全原则。

（12）符合铁道部CTCS-2级列车控制系统相关技术规范。

2、无线闭塞中心单元

（1）无线闭塞中心是C3列控系统核心安全设备，采用冗余的硬件结构，适用于装备计算机联锁、CTC车站。

（2）无线闭塞中心根据进路状态、线路参数等产生行车许可。

（3）无线闭塞中心能设置和取消临时限速，并能将相关信息发送给车载设备。

（4）无线闭塞中心应答满足运营速度350km/h及以上、最小追踪间隔3分钟的要求。

（5）无线闭塞中心应答采用固定自动闭塞，以目标距离速度控制模式监控列车运行。

（6）无线闭塞中心应符合故障安全原则。

（7） 符合铁道部CTCS-3级列车控制系统相关技术规范。

3、维护终端

（1） 图形化显示列控系统与其他设备的通信状态。

（2） 记录并显示系统所有报警信息。

（3）记录并显示系统所有状态信息。

（4） 可查看并翻译当前列控中心报文信息。

（5）可查看并翻译当前无线闭塞中心与车载ATP交互信息。

4、外围设备

外围设备应包括地面电子单元（LEU）和有源应答器。

（1）地面电子单元（LEU）完成CSEE LEU功能。

（2）地面电子单元与列控中心的接口（S接口）用以太网联接。

（3）地面电子单元接收列控中心报文，并向有源应答器传送。

（4） 地面电子单元应具有自检测、监测与有源应答器间通信状态等功能，应将检测数据实时传送给车站列控中心。

（5）有源应答器完成应答器的演示功能。

（6）有源应答器与地面电子单元完成联接状态的检测。

5、车载DMI

(1)车载DMI硬件需符合铁道部标准。

(2)车载DMI完成人机交互，符合CTCS-2及CTCS-3级操作功能需求规范。

(3)车载DMI符合CTCS-2及CTCS-3级功能需要，实现控车逻辑功能。

(4)提供DMI界面截图。

仿真系统技术要求

1、线路仿真服务器

（1）可连续显示不少于3个车站2个区间的线路的图形；

（2）可实现线路上所有轨旁设备的仿真；

（3）可对线路上所有设备的状态进行人工设置；

（4）实现列车运行的仿真，以图形方式显示，并可精确显示位置，所有参数与列控系统保持一致；

（5）可显示CTCS-2及CTCS-3级列控系统的所有信息及参数；

（6）可与其他设备组成完整的系统。

（7）提供线路仿真系统界面截图。

2、联锁模拟机

（1）实现计算机联锁的所有功能；

（2）可与列控系统联接，提出方案；

（3）提出适合本系统的联锁仿真机设置方案；

（4）采用国内铁路上主流计算机联锁的操作方式。

（5）符合铁道部关于计算机联锁的相关规范。

（6）提供联锁界面截图。

3、 CTC模拟机

（1）以图形化显示所有线路和站场；

（2）完成不少于6个站的显示和操作；

（3）可完成临时限速的下达、显示，操作过程符合铁道部标准；

（4）满足列控系统的应用要求；

（5）提供CTC界面截图。

4、语音服务器

（1）可预存实训场景，数量不限；

（2）可设置实训场景；

（3）可实时语音播报系统所有设备状态；

（4）操作简单、方便。

5、其他仿真设备

说明为满足系统要求需设置的其他仿真设备。

列控仿真软件技术要求

列控仿真软件应能同时满足两个方面的应用需求。第一方面，应能安装于实验室台式计算机，以4-5台计算机为一组构成一个局域网，安装一套软件，每台计算机运行不同角色的软件，相互配合操作实训；第二方面，应能安装于服务器，使学生能够通过网络登录服务器，多名学生按照实验预约时段组成一个实验组，每个学生完成不同的角色，同组学生相互配合完成网上实训。软件组成和功能要求如下：

1、联锁软件

（1）实现计算机联锁的所有功能；

（2）符合铁道部关于计算机联锁的相关规范；

（3）可进行上位机图形界面操作。

2、列控软件

（1）实现列控中心的C0、C2功能，包括轨道编码、报文挑选和发送、方向控制、站间改方、临时限速的执行、实时组帧；

（2）实现RBC的功能，包括列车注册、行车许可的生成、行车许可的延长与缩短等；

3、CTC软件

（1）以图形化显示所有线路和站场；

（2）完成不少于6个站的显示和操作；

（3）可完成临时限速的下达、显示、限速取消等功能，操作过程符合铁道部标准；

（4）实现列控中心初始化，满足列控系统的应用要求；

（5）提供CTC界面截图。

4、线路仿真软件

（1）可连续显示不少于3个车站2个区间的线路的图形；

（2）可实现线路上所有轨旁设备的仿真；

（3）可对线路上所有设备的状态进行人工设置；可设置设备故障、查看应答器数据；

（4）实现列车运行的仿真，以图形方式显示列车行车许可，并可精确显示列车位置，所有参数与列控系统保持一致；

（5）可显示CTCS-2及CTCS-3级列控系统的所有信息及参数；

（6）可与其他部分软件组成完整的系统。

（7）提供线路仿真系统界面截图。

5、车载DMI

车载DMI完成人机交互，符合CTCS-2及CTCS-3级操作功能需求规范和功能需要，实现控车逻辑功能。

视频系统教学设备技术要求

1、满足列控系统视频切换的需要，即完成11入1出的切换。

2、采用按钮和遥控两种切换方式。

3、兼容分辨率为1680×1050的视频切换。

4、采用数字接口进行输入输出。

（二）所需设备清单及技术指标

| 序号 | 设备及外围配置名称 | 数量 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、真实列控站硬件 | 1、列控中心单元 | 机柜 | 2台 | 42U标准机柜 尺寸600×800×2000mm |
|  |  | 带电磁屏蔽机笼 | 1个 | 标准宽度19寸 端子之间隔离电压:1500V，1分钟10mA 端子与机壳隔离电压:4000V，1分钟10mA 端子内部隔离电压:1500V，1分钟10mA |
|  |  | CPU运算板 | 2块 | 标准3U尺寸 Pentium M（Dothan）1GMHz主频 Intel 85X芯片组 表贴512MB DDR SDRAM Intel集成显示控制器支持独立双显 |
|  |  | 电源板 | 2块 | 标准3U尺寸 输入电压85~260VAC 输出5V±1%@12A 输出纹波系数＜1% |
|  |  | 通信板 | 2块 | 标准3U尺寸 兼容IEEE802.3 10Base-T/100Base-T 3个电接口（RJ45接口） 可扩展工作温度：-40~85℃ |
|  |  | I/O板 | 1块 | 标准3U尺寸 提供CPCI接口 提供12路脉冲通道 提供16路数字量输出通道 提供16路隔离数字量输入通道 尺寸：100×160mm 电源要求：5V 工作环境：-25℃～75℃ 湿 度：5-95%RH |
|  | 2、RBC单元 | 带电磁屏蔽机笼 | 1个 | 标准宽度19寸 端子之间隔离电压:1500V，1分钟10mA 端子与机壳隔离电压:4000V，1分钟10mA 端子内部隔离电压:1500V，1分钟10mA |
|  |  | CPU运算板 | 2块 | 标准3U尺寸 Pentium M（Dothan）1GMHz主频 Intel 85X芯片组 表贴512MB DDR SDRAM Intel集成显示控制器支持独立双显 |
|  |  | 电源板 | 2块 | 标准3U尺寸 输入电压85~260VAC 输出5V±1%@12A 输出纹波系数＜1% |
|  |  | 通信板 | 2块 | 标准3U尺寸 兼容IEEE802.3 10Base-T/100Base-T 3个电接口（RJ45接口） 可扩展工作温度：-40~85℃ |
|  |  | I/O板 | 1块 | 标准3U尺寸 提供CPCI接口 提供12路脉冲通道 提供16路数字量输出通道 提供16路隔离数字量输入通道 尺寸：100×160mm 电源要求：5V 工作环境：-25℃～75℃ 湿 度：5-95%RH |
|  | 3、维护 终端 | 列控系统维护终端 | 1套 | CPU频率：2.0G Hz 内存容量：1GB 硬盘容量：80GB |
|  | 4、外围设备 | LEU | 1套 | 可演示CSEE LEU功能 |
|  | 5、车载设备 | DMI | 1个 | 工业平板电脑 10.4"触摸屏 Celeron M (Dothan)处理器 1GHz主频 512M DDR SDRAM |
|  | 6、电源 | 24V直流电源 | 1个 | 输入电压范围:180～250VAC 47～60Hz; 输入电流:4A/230V 冲击电流:50A/230V 漏电流:<3.5mA/240VAC 过载保护 105-135% 直流输出电压:24V 输出电压容差:±1% 额定输出电流:14A 输出电流范围:0-14A |
| 二、仿真站硬件 | 1、环境仿真 | 线路仿真服务器 | 1台 | *CPU频率：3.0G Hz *内存容量：1GB *硬盘容量：80GB *光驱类型：DVD-ROM |
|  |  | 语音服务器 | 1台 | CPU频率：3.0G Hz 内存容量：1GB 硬盘容量：80GB 光驱类型：DVD-ROM |
|  |  | 联锁模拟机 | 1台 | *CPU频率：3.0G Hz *内存容量：1GB *硬盘容量：80GB *光驱类型：DVD-ROM |
|  |  | CTC模拟机 | 1台 | *CPU频率：3.0G Hz *内存容量：1GB *硬盘容量：80GB *光驱类型：DVD-ROM |
|  | 2、其他 | 显示器 | 11台 | 基本参数： 面板类型:TN 背光类型:CCFL背光/LED背光 屏幕尺寸:19英寸 液晶显示器色彩16.7M 色域：72% 屏幕比例：16:10 分辨率：1440×900 亮度：250cd/㎡ 黑白响应时间：5ms 对比度：1000:1(50000:1动态) 可视角度(水平/垂直)：160/160 视频接口：D-Sub(VGA)/DVI-D |
|  |  | 操作台 | 1套 | 钢质结构，可安装2层共11台显示器 |
|  |  | 音箱 | 1套 | 功率放大器输出功率：RMS 8W×2+12W(THD=10%) 功率放大器信噪比：不小于85dBA 输入接口：立体声RCA线路输入 线路输入阻抗：10K欧姆 输入电源：～220V，50Hz，30W。 |
|  |  | 鼠标 | 5套 | 连接方式：有线 鼠标接口：PS/2 工作方式：光电 按键数：3个 滚轮方向：双向滚轮 |
|  |  | 键盘 | 5套 | 连接方式：有线 键盘接口：PS/2 键盘按键：104键 |
|  |  | 交换机 | 2台 | 品应用层级：二层 接口介质：10Base-T:3类或3类以上U 传输速率：10Mbps/100Mbps 端口数量：16 背板带宽：4.8Gbps |
| 三、教学设备 | 视频系统 | 机柜 | 1台 | 24U标准机柜 尺寸600×800×1200mm |
|  |  | 数字视频分配系统 | 10台 | 输入信号：1路 输出信号：2路 最大分辨率：1920×1200/60Hz |
|  |  | 数字视频矩阵 | 1台 | 输入信号：16路 输出信号：1路 最大分辨率：1920×1200/60Hz |
| 四、教学软件 | 列控仿真软件 | 16套 | 具备列控C2、C3实训功能 |

（三）技术性能指标

| 序号 | 技术性能指标名称 | 技术性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作环境温度 | 5—40℃ |
| 2 | 工作环境相对湿度 | ≤90% |
| 3 | 工作环境气压 | 74.8¬106kPa |
| 4 | 防静电措施 | 有 |
| 5 | 防震措施 | 有 |
| 6 | 防尘措施 | 有 |
| 7 | 防雷地线的电阻 | ＜10Ω |
| 8 | 系统地线的电阻 | ＜4Ω |

二、 安装、调试及售后

1. 提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，提供操作及维护培训。

2. 提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。并在标书中注明可选配件的价格。

3. 投标方须提供原厂质保，并注明设备的免费上门质保期限和具体的维修保障内容；以及质保期满后，应提供终身上门维护并在标书中标明上门维修的费用。

三、系统配置要求

1. 采购方要求报价中包括所有费用，即采购方不需再花费任何资金，安装验收后就能正常工作，配置附件请单独报价。

2. 因各参加竞标厂商的仪器设计原理不完全相同，各厂商可视自己仪器的具体情况，必须提供满足购买方正常使用仪器的必要配置及附件，即使采购方在制定招标书时要求不够具体。

3. 在评标过程中经专家组论证，确认配置有缺陷的标书，作废标处理；因配置缺陷导致仪器检测参数达不到投标书中所列数值，责任由供货方承担。

四、投标报价单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |

质保期：

注：“设备名称”一栏应详细填写该套设备（系统）的组成部分，包括主要零部件、配件、模块等，应明确反映出该套设备（系统）的价格构成，如既有国产设备又有进口设备则采用人民币加外币综合报价方式。

投标人（公章）：

法人（负责人）（签章）：

日期：  年   月 日

五、技术偏离表

对于招标文件的技术要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 偏离名称 | 招标文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法人（负责人）（签章）：

日期：  年    月    日

六、商务偏离表

对于招标文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 偏离名称 | 招标文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法人（负责人）（签章）：

日期：      年    月    日