江苏师范大学数据中心（二期）项目谈判采购文件

（No：2012H41060）

第一部分   谈判供应商须知

一、   总则

      - 本谈判采购文件仅适用于江苏师范大学组织的谈判采购活动。

      - 凡符合资质要求的公司均可参与。

      - 无论结果如何，参加谈判公司自行承担因此所产生的全部费用。

      - 本次谈判采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

      - 凡参与此采购项目的谈判方，除谈判方有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判采购文件。

      - 本次采购活动细则由江苏师范大学招投标办公室负责解释。

- 竞争性谈判工作程序

      - 发布谈判采购公告；

      - 谈判供应商获取谈判采购文件；

      - 谈判供应商咨询了解本项目基本情况，制作谈判响应文件；

      - 采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金；

      - 竞争谈判；

      - 确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金；

      - 签署供货合同，执行合同。

- 对谈判供应商的要求

投标供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

      - 必须为独立法人，注册资金不少于500万；

      - 必须具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。中标供应商必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训，该项目指定1名有工信部（原信产部）高级项目经理、 2名有过类似实施经历的VCP工程师；

      - 投标人应具有工信部“计算机系统集成三级”及以上资质；

      - 具有较大型数据中心建设项目施工经历，提供2009年1月1日以来不少于2个金额300万元以上类似项目业绩（附中标通知书或合同复印件、甲方联系人及电话以便考察）；

      - 提供的主要设备（数据中心交换机、软件交换机、SAN交换机、云存储管理平台、存储）需提供原厂商针对本项目的授权文件及三年原厂质保承诺函。如提供假冒伪劣产品，招标方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿。

注意：如供应商提供虚假的上述证明文件，一经查实，将以无效投标文件处理并处以一定的经济处罚。

- 谈判响应文件的要求

      - 谈判响应文件的构成：

- 竞争性谈判响应声明函；

- 谈判报价明细表：按要求做报价表（见报价单），注明型号、规格、技术指标，详细的交货清单；特殊工具及备件清单。如果是进口设备，因我校享受进口免税政策，可以以欧元或美元CIF南京报价（免税价格）；如不能办理免税，则以人民币报价。如所投产品指标与谈判文件要求有偏离的必须在响应文件中注明。

- 相关服务：文件中务必明确最快完工时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施；

- 响应文件附件：由谈判供应商根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述；提供必要的数据、产品制造、安装、验收的执行标准；

- 参加谈判供应商资质证明文件：单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）；企业法人营业执照复印件；税务登记证明复印件；组织机构代码证；相关产品近三年主要经营业绩等背景资料复印件，所有复印件均需加盖相应的有效印章，经营业绩须按附表一的表格形式填写（见下）；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效谈判文件处理并处以一定的经济处罚。

附表一：近三年经营业绩清单：

| 序号 | 使用单位 | 产品型号 | 数量 | 金额 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 货物证明文件：产品授权证书及代理证书（证明谈判供应商提供的货物及其伴随服务是合格的货物和服务且符合采购文件规定）。

      - 谈判响应文件的份数、签署和封装

- 谈判响应文件份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应该文件中；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效；密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话。

      - 谈判响应文件的样式

谈判供应商应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订谈判响应文件；

      - 一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

- 谈判报价及谈判范围

      - 货物谈判价格，应报货物递送到谈判文件规定的实际交货地（买方指定的最终用户学校的校园内）的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费、施工费等。

      - 谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要增减或调整，谈判工作小组审定后可予以执行。

- 谈判日期

谈判供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

- 谈判、评审

      - 采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间在指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加；

      - 谈判小组只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较。

      - 学校监察、纪委、审计对谈判全过程进行监督；

      - 谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书；

      - 谈判小组将视谈判情况决定由一家或多家中标；

      - 对未成交单位，采购人可不作解释。

- 谈判保证金

      - 谈判供应商在参加谈判时，须向采购人交纳谈判保证金，具体金额详见采购公告；

      - 谈判保证金仅限于用汇票或现金形式支付；

户  名：江苏师范大学

开户行：农业银行铜山新区支行

帐  号：2466 0104 0000 050

      - 结果公布后，未成交的公司所缴纳的保证金即时等额退还；成交的公司所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如成交方拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

- 签订合同

      - 在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者（在采购有效期内）；

      - 成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同；

      - 签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

- 合同主要条款及付款方式

# 1. 采购方与成交方按合同共同进行项目验收；如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求中标方赔偿损失。

# 2. 付款方式：合同签订后，招标方向中标方支付合同总价的50%预付款；全部施工完毕并完成验收，即正式运行后向中标方支付合同总价的40％货款；系统正式运行一年后无质量无服务问题支付剩余的10％。

第二部分   采购项目的技术规格、要求和数量（项目需求书）

为了满足教学科研需要，我校需对数据中心（二期）项目进行竞争性谈判采购。现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标（参数描述为基本要求，欢迎供应商投报高于建议配置但性价比更优的产品）。

### 一、项目概况

本项目是在学校数据中心项目（一期）的基础上进行升级，要求在一期基础上实现平滑扩展，不能对当前运行的业务系统有影响，且需要保证与一期项目设备兼容。

本项目不是单纯的硬件设备招标，投标人应根据本项目硬件平台的建设目标予以配置以满足本次系统平台建设需要。

### 二、数据中心建设的总体技术要求

1. 提供统一的LAN+SAN网络服务架构，为虚拟化系统的部署提供统一平台。提供详细的网络、计算、存储、安全应用交付网络架构方案，将新采购的软硬件与数据中心交换机、存储设备、备份系统进行整合形成为统一网络。

2. 投标人应综合考虑原有一期项目， 提供满足本项目的硬件配置、系统软件配置、系统集成、阶段测试、升级保证、运维服务等。对存储、网络、管理、性能、业务连续性等因素设计完整的虚拟化数据中心解决方案，对服务器、存储系统资源、安全设备进行整合，形成安全可靠的虚拟主机群集。投标人应确保其技术建议以及所提供的软、硬件设备与一期设备的兼容性，保证全部系统及时投入正常运行。本方案将作为评标时对投标人技术考察的重要依据。

3. 投标人须提供完整的云计算数据中心解决方案，必须保证本次项目所涉及的设备在采购单位业务系统中正常、稳定、可靠运行，主要包括：新购设备安装、部署、调试和配置；制定整个系统的优化方案，提高系统运行效率；制定整个系统维护管理；计算池性能配置、网络池与存储池的调试、安全优化池与云管理平台的实施与部署以及数据库备份和恢复策略，加强信息安全，系统切换测试方案等。

4. 方案架构设计应具有弹性的扩展能力，充分考虑用户未来的发展需求，直至建设双活的云数据中心，最大程度保护已有投资。

5. 对本项目所涉及的设备或软件，投标人应提供原制造商针对本期项目的授权书原件和三年服务承诺函。

### 三、技术参数及配置要求

### （一）数据中心网络池

1. 数据中心核心网络						1台。

采用一台模块化数据中心级交换机作为数据中心核心交换，要求支持统一的FCoE/DCB数据中心以太网技术,支持升级到40G/100Gbps标准；产品成熟、稳定，获得工信部电信设备进网许可证，具有两年以上商用案例。

| 基本要求 |
| --- |
| 机型 | 模块化分布式交换机 |
| 业务插槽数量 | ≥8 |
| 整机交换容量 | ≥8.8Tbps |
| 每槽位交换容量 | ≥500Gbps |
| 转发性能 | ≥5.75Bpps |
| 可靠性要求 |
| 电源冗余 | 内置4路电源，互为冗余 |
| 风扇冗余 | 支持冗余风扇系统 |
| 主控模块冗余 | 支持1+1主控模块冗余，实配主控模块>=2 |
| 链路冗余 | 支持快速以太网、千兆以太网和万兆以太网通道技术，802.3ad端口捆绑标准 |
| 模块化操作系统 | 为了路由器操作系统的稳定可靠，必须支持模块化操作系统,并且操作系统的各个模块运行在各自的保护内存里 |
| 支持协议的平滑重启动 | 支持Graceful protocol restart，重启动路由进程不影响业务，零丢包 |
| 路由热备份功能 | 支持VRRP/HSRP或类似功能的路由热备份协议 |
| 双向故障检测协议 | 支持Bidirectional Forwarding Detection（BFD） |
| 功能性要求 |
| IPv4路由 | IPv4路由条目≥8000000 |
| IPv6路由 | IPv6路由条目≥400000 |
| 数据中心以太网 | 支持IEEE数据中心以太网DCB协议集，包括802.1Qbb、802.1Qaz、802.1Qau |
| FCoE | 硬件架构支持FCoE标准 |
| 链路捆绑 | 支持和原有数据中心交换机跨机箱的链路捆绑 |
| 虚拟化 | 支持在一个机箱内生成多个虚拟交换机，虚拟交换机之间无法通过背板转发流量，保证了流量的完全隔离 |
| 自动配置修改 | 能够根据设备运行情况，自动修改配置，应对突发事件 |
| VLAN支持 | 支持802.1Q标准，能够根据需要支持依据端口或MAC地址划分的VLAN |
|  | 支持VTP，可实现多设备间VLAN的自动发现和配置 |
| 生成树协议 | 支持标准生成树（STP），IEEE 802.1D，快速生成树（RSTP），IEEE 802.1W，多生成树（MSTP），IEEE 802.1S |
|  | STP基于端口可以关闭或打开 |
| 端口镜像功能 | 支持端口镜像功能，支持多个端口流量镜像到1个端口，支持跨交换机的远程端口镜像功能RSPAN，支持基于ACL的流量镜像，支持聚合链路的镜像 |
| 链路层发现协议 | 支持链路层发现协议IEEE802.1ab LLDP,LLDP-MED |
| 三层接口 | 支持端口直接作三层接口，同时支持vlan三层接口 |
| 路由协议 | 支持RIP、OSPF、BGP-4、RIPv2等路由协议 |
| 组播 | 支持PIM-SM、IGMP等组播路由协议 |
| 服务质量QoS | 支持复杂流分类功能；支持每个端口不低于8个优先级队列，支持802.1p, DSCP/IP优先级信任和标记,基于2到4层分类：接口, MAC地址,以太网类型, 802.1p, VLAN, IP地址, DSCP/IP优先级, TCP/UDP端口等 |
| 端口限速 | 支持端口流量限制，控制粒度<=8K |
| 数据平面保护 | 保证转发平面的泛洪攻击等，不会对数据平面造成影响 |
| 安全性 |
| 访问控制 | 支持基于物理接口、VLAN内、VLAN间和一组VLAN内的根据物理地址、IP地址、端口号等进行访问控制 |
| 认证接入 | 支持基于802.1x认证协议的多种功能 |
| 支持上联链路快速切换 | 支持上行链路二层快速切换，实现50ms内的二层链路切换 |
| 服务质量 |
| 服务质量QoS特性 | 提供了802.1p CoS和DSCP现场分类，可以利用源和目的地IP地址、源和目的地MAC地址或者第四层TCP/IP端口号进行基于单个分组的标记和重新分类 |
|  | 所有端口上的思科控制平面和数据平面QoS ACL可以确保在单个分组的基础上进行正确的标记 |
|  | 每个端口的输出队列让用户可以对堆叠中最多四种流量类型进行不同的管理 |
|  | SRR调度确保了用户可以通过智能化地服务于输入和输出队列，为数据流量提供不同的优先级 |
|  | 加权队尾丢弃(WTD)可以在发生中断之前，为输入和输出队列提供拥塞避免功能 |
| 网管特性 |
| 带外网管接口 | 支持独立的带外网管接口 |
| 远程维护的安全性 | 支持先进的人机配置界面，能够对配置进行测试，当测试失败时，能退回到原来的配置，降低远程操作的风险； |
| 网元网管 | 支持syslog、SNMP:v1,v2c,v3，RMON(RFC 2819) Groups1, 2, 3, 9 网络管理方式 |
|  | 支持基于CLI,TELNET,SSH2,HTTP、HTTPS网管方式，基于WEB管理可以查看面板试图、配置管理、端口及cos流量监控以及故障分析 |
| 操作系统软件 | 版本升级易于操作，支持TFTP、FTP，提供了完备、快捷的软件升级功能 |
| 配置要求 |
| 实际配置 | 单引擎，冗余电源；万兆线速光口≥48口；8个万兆多模模块；16个万兆单模模块；10个千兆单模模块 |

2. 数据中心接入网络				1台。

配置一台万兆交换机用于服务器网络接入，具有万兆光口≥32，10G SFP+端口≥8；配置冗余电源、风扇；2个万兆单模模块。

3. 软件交换机						16 CPU许可。

该设备用于连接基于VMware的虚拟机，分布式部署。

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基于策略的VM连接 | 提供在VM生命周期内持续使用的网络和安全策略 |
|  | 每次为一类而非一个端口定义策略 |
|  | 通过单一管理点定义策略，管理大量服务器 |
| 移动的VM安全性和网络策略 | 在VM实时迁移过程中保持一致的网络和安全配置 |
|  | 由于安全策略跟随VM移动，因此简化了安全法规遵从性的实施 |
|  | 即使在进行实时VM迁移时，也能对VM网络进行故障排除 |
| 无干扰型操作模式 | 一致地运行虚拟和物理服务器 |
|  | 各管理团队间保持操作一致性 |
|  | 在保留各团队自治的同时优化协作 |
| 与VMware虚拟基础设施集成 |
| 兼容VMware ESX和ESXi | 多种管理程序选择 |
|  | 通过VMware分布式虚拟交换机API，与未来VMware版本兼容 |
| Virtual Center 集成 | 保留现有VM运行模式 |
|  | 将网络配置工作交给网络管理员完成 |
| 可用性 |
| 不间断转发 | 即使虚拟控制引擎模块和VEM间的通信中断，也能持续转发流量 |
| 基于状态的控制引擎故障切换 | 同步冗余控制引擎随时能够随时进行故障切换，同时保持一致、可靠的状态 |
| 虚拟以太网和控制引擎模块升级对系统运行的干扰最低 | 轻松升级软件 |
| 流程应急性 | 关键流程独立运行，以便分区、隔离故障和升级。流程能在几毫秒内单独重启，不会丢失状态信息、影响数据转发，也不会影响邻接设备或服务 |
| 灵活性和可扩展性 |
| 软件兼容性 | 与所有基于标准的网络设备，包括现有的核心交换机交换产品系列等互操作 |
| 数据中心通用软件 | 设计用于在数据中心网络的所有领域中运行，包括局域网和存储局域网 |
| 模块化软件设计 | 流程在独立内存空间中按需运行，以便只在启动特性时分配系统资源。模块化流程通过一个实时预先调度程序控制，能够及时提供关键功能 |
| 可管理性 |
| 程序XML API | 基于NETCONF业界标准，提供统一API，能迅速开发工具，以优化网络 |
| SNMP | 兼容SNMP版本1、版本2和版本3。支持大量MIB |
| 配置验证，支持回退 | 系统操作员能在应用配置前验证其一致性和资源可用性，从而对设备预配置，并在稍后应用已验证的配置。配置能根据需要回退到以前的版本 |
| 基于角色的访问控制 (RBAC) | 管理员能通过向用户分配角色，来定制和限制对交换机操作的访问 |
| 支持的管理方式 | LLDP、NTP、Ping、SSH v2、Telnet |
| 可维护性 |
| 交换端口分析器(SPAN) | 管理员能在对运行无干扰的情况下，将进程流量导向分析器，分析端口间的流量 |
| 内嵌数据包分析器 | 基于Wireshark开源网络协议分析器的内建数据包分析器，能够对VM流量进行监控和故障排除 |
| 内嵌事件管理器 (EEM) | 强大的设备和系统管理技术，使用内嵌于软件的网络智能，允许管理员根据发生的网络事件定制行为 |
| NetFlow流量统计 | 支持版本5和版本9输出 |
| 交换特性 |
| 虚拟以太网接口交换特性 | 第二层交换，第三层感知特性 |
|  | VM虚拟以太网接口 |
|  | 支持物理服务器NIC，将其作为交换机上行链路 |
|  | IEEE 802.1Q VLAN 封装 |
|  | 128个有效VLAN |
|  | IEEE 802.3ad (LACP) |
|  | IGMP监听 |
|  | 流量标记(CoS, DSCP) |
|  | 流量限速 |
|  | 超大帧支持，64-9216字节 |
|  | BDPU过滤器 |
| 安全特性 |
| 高级安全特性能精确地控制流量并防御恶意攻击 | 接入和汇聚端口上的专用VLAN，带混合、独立和社区端口 |
| 适用于物理和虚拟基础设施的统一安全策略 | L2和L3访问控制列表 |
| 验证、准入和接入 | 支持TACACS和Radius |

4. SAN存储网络交换机			2台。

| 技术指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 端口数量 | 物理端口数量48端口，当前激活48端口 |
| 端口速率 | 8 Gbit/sec（全双工） |
| 自适应速率 | 支持8、4和2 Gbps速率 |
| 端口配置模块 | 40个短波SFP 8Gb LC接口模块，8个长波SFP 8Gb LC接口模块 |
| 功能要求 | 配置Zoning、全光纤Fabric级联；支持虚拟SAN(VSAN)或类似功能、PortChannels、QoS和安全等特性。完全兼容云存储管理平台与存储节点，内置存储网络管理功能 |
| 管理要求 | 提供实时网络拓扑图形化管理；支持SNMPv3、Telnet、GUI界面，支持SSH安全访问管理 |
| 冗余要求 | 要求配置冗余电源和风扇 |
| 机架配件 | 要求配置相关机架配件 |

5. 负载均衡设备				1台（套）。

要求支持虚机负载均衡系统，直接运行于虚拟化环境（vSphere），无需其他操作系统。1Gbps许可，并可升级为3Gbps。

要求具有完善的第四/七层交换功能，支持可定制的基于应用层的健康检查方式，支持基于HTTP Cookie Insert模式的会话保持方式；最大并发连接>=4000000，四层处理能力及许可>=60,000connection/second，七层处理能力及许可>=100,000request/second；管理子系统与四七层交换系统可分别运行于不同的虚拟机，有独立的管理网口，实现带外管理，便于远程维护。

支持SSL卸载和加速，使用工业标准的GZIP和Deflate压缩算法来压缩HTTP流量，最大至少支持3Gbps；配置利用内存来缓存用户频繁访问的Web静态内容的许可，从而减小应用服务器的压力，提升用户响应速度；通过优先级、队列、以及设定基于应用的带宽限制和带宽容许，确保关键应用能够按时交付。

管理界面提供基于某种编程语言（如TCL语言）自定义的流量控制方法，通过自编程方式实现灵活的、用户定制的流量处理手段。定制范围包括负载均衡、NAT、路由转发、会话保持等功能，请详细描述提供的可编程语言、操作界面及在中国相同行业已使用的案例说明。

标配IPv6功能，在IPv4和IPv6网络之间提供完整的IP转换和负载均衡能力，可以支持用户迁移以及建立IPv4和IPv6混合主机资源；可以根据访问业务的客户的源IP来判断客户的具体地域信息。

该系统须与VMWare完美集成，可直接在vCenter中管理负载均衡系统，并能根据应用负载情况按预定策略自动启动/停止虚拟应用服务器。

系统支持可通过其运行的虚拟化环境软件的自动迁移功能实现双机/多机容错，支持在线升级功能，并支持基于Web的升级方式。

### （二）数据中心存储池

1. 存储节点					1套。

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 国际知名品牌；非OEM贴牌产品；与云存储管理器采用同一品牌 |
| 系统架构 | 一体化存储设备，模块化体系结构；在一个存储内同时支FC-SAN、iSCSI和FCoE连接协议；并可增加NAS控制模块 |
| 存储控制器 | 配置两个存储控制器实现冗余，存储控制器采用Intel四核处理器，主频≥1.6GHz；配置一个NAS控制器 |
|  | 配置≥16GB高速缓存；写缓存镜像保护，要求缓存采用掉电保护技术，意外断电时能够将将缓存中的数据写入硬盘,保证长时间停电情况下缓存数据永不丢失 |
|  | 配置≥4个8Gb光纤通道主机端口（不包括内部互联端口）；并要求能支持1Gb、10Gb iSCSI主机接口和10Gb FCoE主机接口 |
| 操作系统支持 | Windows、Linux、AIX、Solaris、HP-UX、Vmware ESX等 |
| 存储协议支持 | 必须配置：FC、iSCSI、FCoE等存储协议，后期使用这些协议无需额外付费； |
| 磁盘接口 | 配置≥4个6Gb四通道SAS磁盘接口 |
| 磁盘扩展能力 | 最大可扩展硬盘数量≥125 |
| 磁盘类型支持 | 必须支持以下硬盘类型： 15000转SAS硬盘： 300G、600G； 10000转SAS硬盘：300G、600G； 7200转SAS硬盘：2TB； 企业级闪存硬盘：100GB、200GB |
| RAID类型支持 | 支持RAID 0，1，1/0，3，5，6等多种raid类型 |
| 热备盘 | 支持主动性热备盘技术，支持硬盘预拷贝技术,提前发现故障盘，主动迁移故障盘数据，规避系统降级的风险；支持全局热备盘，不限定热备盘的位置，可提供跨框的热备服务 |
| 本次配置硬盘 | 本次配置600G、15000转原厂SAS硬盘15颗，配置2TB、7200转原厂NL-SAS硬盘25颗（其中10颗用于扩充或冷备） |
| 支持LUN数量 | 配置≥2048个 LUN许可 |
| 支持主机数量 | 配置≥512个存储分区，或相应数量主机同时接入磁盘存储系统，提供足够的分区以便有效地支持大规模的整合或虚拟化环境，从而帮助降低硬件和存储管理成本 |
| 管理软件 | 配置基于WEB的阵列管理软件许可,在单一WEB管理界面实现存储管理和监控；无需在主机端安装管理软件 |
| 虚拟资源调配功能 | 配置虚拟资源调配功能，可以为应用程序提供比在存储阵列中分配给它的物理容量更多的容量，提高存储空间利用率； |
| 压缩功能 | 配置数据块的压缩功能，提高存储空间利用率 |
| 虚拟化软件集成 | 可自动发现在虚拟化软件管理的所有虚拟机，提供端到端的虚拟到物理的映射信息 |
| 数据远程迁移功能 | 配置2台存储之间存储级的远程数据复制迁移功能，数据复制支持推和拉两种方式，要求支持不同品牌阵列之间的数据复制 |
| 多路径软件 | 支持主机多路径管理软件许可，提供主机到存储阵列间多路径的故障切换和负载均衡功能，支持基于数据块/IO数量等高级负载均衡功能； 本次配置Unix平台主机多路径软件许可>=2个； Windows平台多路径软件许可>=2个 |
| 本地数据保护功能 | 支持（必须配置）以下功能： 快照功能，可对相应时间点快照进行回滚来快速恢复数据； 提供同一存储中的卷之间的本地复制功能，并使用连续数据保护技术记录每一个写操作，要求本地数据在故障时可恢复到之前的任意时间点 |
| 远程数据保护功能 | 支持（必须配置）以下功能： 远程数据镜像复制软件，保证存储间数据一致性，要求复制软件基于阵列； 两个存储之间的连续数据复制功能，并能记录多组写操作，便于以后恢复到多个重要时间点 |
| 二级缓存扩展 | 支持（必须配置）存储二级缓存扩展功能，最大扩展空间可达500GB以上 |
| 自动存储分层功能 | 支持（必须配置）全自动分层管理功能，通过采样应用数据I/O负载情况，能让业务数据在不同性能的磁盘之间进行自动迁移，迁移过程对应用透明，且要求数据迁移的颗粒度不大于1GB |
| 系统升级能力 | 具有不停机的系统软硬件升级和扩充能力，包括软件升级、系统微码升级、系统处理能力的扩充、存储容量的扩充及I/O能力的扩充 |
| 保修和服务 | 提供3 年7*24 原厂保修服务，投标时需提供原厂商出具的项目授权书和售后服务承诺函 |

2.云存储管理器				1套。

配置一套物理独立的云存储管理器，且必须与存储系统（存储节点设备）相互物理独立。

| 技术指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 品牌要求 | 国际知名品牌，必须为原厂生产，非OEM和联合生产产品 |
| 容量支持 | 本次云存储管理平台配置至少10TB容量管理许可，项目主体验收时提供生产厂商容量管理许可License |
| 高速缓存 | 本次云存储管理平台配置至少120GB 高速缓存 |
| 单个云存储管理器配置要求 |
| 虚拟化设备类型 | 独立硬件产品，虚拟化时必须使用非阵列计算资源；体系结构为灵活可扩展，可由1个管理器扩展到6个管理器，新增加的管理器可以与原来的管理器进行联合和合并，提供统一的处理能力 |
| 虚拟化设备控制器 | 单个云存储管理器配置双控制器，每个控制器芯片主频≥2.26GHz |
| FC口主机连接支持 | 当前配置端口数≥8个8Gb/s FC 主机接口 |
| FC口阵列支持 | 当前配置端口数≥8个8Gb/s FC后端阵列接口 |
| 虚拟化设备高速缓存支持 | 保证数据在设备突然断电的情况下完全写入磁盘中，对缓存数据提供连续保护，保证数据的高可用性及一致性 |
| 虚拟化支持 | 通过硬件的方式将多台存储节点虚拟化管理，实现存储节点之间的卷镜像保护。这样，当任何存储设备中数据卷损坏时，都可以在另一存储设备中有完全同步的镜像保护数据。虚拟化必须以数据块为单位，而不是文件。虚拟化设备后期可提供N+1集群方式。 |
| 本地存储虚拟化功能 | 支持本地存储虚拟化功能，支持跨阵列、跨距离的存储节点联合功能；本次要求通过同步或异步的方式部署存储虚拟化，支持远程的数据快速迁移，数据可以被不同数据中心的主机同时进行读写操作，本地主机可以通过虚拟化设备访问异地存储节点 |
| 在线调整 | 增加新管理器时不影响正常的生产作业；云数据中心存储池中增加新的存储节点和主机设备时，现有设备不需要停机；控制器失败不能影响正常的I/O请求；对现有虚拟化容量扩容时设备不需要停机，支持在线调整（包括软、硬件升级、扩容、设备更换等操作） |
| 管理功能 | 配置专用硬件管理服务器作为虚拟化产品的管理，管理服务器可以跨集群进行管理。提供专门的管理软件，支持图形化和命令方式的管理方式不需要增加额外的软件对虚拟服务器的支持；支持VMware ESX Stretch Clusters，支持VMware ESX VMotion over Distance |
| 集群化支持 | 虚拟化设备提供N+1集群方式 |
| 内置远程支持能力 | 所提供产品必须具备高级预警机制，免费配置Call Home功能软件。在系统发生故障前能将系统存在的潜在问题自动反馈到设备厂商技术响应中心 |
| 支持主机 LUN数目 | ≥7000个LUN；最大主机连接数≥350 |
| 服务要求 | 提供3 年7*24 生产厂商保修服务，投标时须提供生产厂商出具的项目授权书原件和售后服务承诺函原件 |

注：为避免歧义，以上所有设备（软件）所提到的技术参数中的“支持”均要求为“实质性支持”（除非投标方另外声明），即如果需要即可实施，而不必再购置额外的硬件、软件或许可证等。若投标方提供的系“非实质性支持”，必须另外详细说明有关情况。

### 三、技术服务要求

1.整个平台可以平滑升级至双活数据中心，并不得造成本期设备及软件浪费，保护投资。该平台在中国高校应用案例不少于3个，提供客户联系方式备查。

2. 提供EPS专业化服务，包括计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化和虚拟化安全及应用交付专业服务和整体服务，包括现有应用系统评估、迁移、测试及运行，并包含3年内全免费上门主动服务和应急服务。

3. 提供现场培训，直到交付使用。

4. 该项目需指定2名有过类似实施经历的VCP项目经理负责。

5. 投标文件需提供详尽的方案设计、拓扑图、技术培训、实施及后期服务文档。

四、供货及售后服务要求

1. 提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，提供操作及维护培训。在未验收前，货物保管、安全均由供应商负责；

2. 提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。并在标书中注明可选配件的价格；

3. 投标方需注明仪器设备的免费上门质保期限和具体的维修保障内容；以及质保期满后，应提供终身上门维护及升级服务；

4. 采购方使用该设备的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由供应商负责。

5. 提供必要的软硬件系统的安装、使用、运维等的免费培训，包括异地培训和现场培训，名额不少于2名。

五、报价一览表

| 序号 | 设备名称 | 配置说明 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络池 |  |  |  |  |
| 1.1 | 核心交换机 |  |  |  |  |
| 1.2 | 接入交换机 |  |  |  |  |
| 1.3 | 软件交换机 |  |  |  |  |
| 1.4 | SAN交换机 |  |  |  |  |
| 1.5 | 负载均衡设备 |  |  |  |  |
| 2 | 存储池 |  |  |  |  |
| 2.1 | 存储节点 |  |  |  |  |
| 2.2 | 云存储管理平台 |  |  |  |  |
| 3 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |

备注：请按此格式提供投标报价一览表，表中项目行可以根据情况增减。分项的设备或服务有特殊报价格式的，请另外提供。