江苏师范大学电子白板与智能黑板谈判采购文件

（No：2017H08012 ）

第一部分   谈判供应商须知

一、   总则

      - 本谈判采购文件仅适用于江苏师范大学组织的谈判采购活动。

      - 凡符合资质要求的公司均可参与。

      - 无论结果如何，参加谈判公司自行承担因此所产生的全部费用。

      - 本次谈判采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

      - 凡参与此采购项目的谈判方，除谈判方有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判采购文件。

      - 本次采购活动细则由江苏师范大学招投标办公室负责解释。

- 竞争性谈判工作程序

      - 发布谈判采购公告；

      - 谈判供应商获取谈判采购文件；

      - 谈判供应商咨询了解本项目基本情况，制作谈判响应文件；

      - 采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金；

      - 竞争谈判；

      - 确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金；

      - 签署供货合同，执行合同。

- 对谈判供应商的要求

谈判供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

      - 必须为独立法人；

      - 必须具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。成交方必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训；

      - 提供的设备必须附有原始生产厂家的质保书及产品合格证，如提供假冒伪劣产品，采购方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿。

      - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

- 谈判响应文件的要求

      - 谈判响应文件的构成：

- 竞争性谈判响应声明函；

- 谈判报价明细表：自做报价表，注明型号、规格、技术指标，详细的交货清单；特殊工具及备件清单。

- 相关服务：文件中务必明确最快完工时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施；

- 响应文件附件：由谈判供应商根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述；提供必要的数据、产品制造、安装、验收的执行标准；

- 参加谈判供应商资质证明文件：单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）；企业法人营业执照复印件；税务登记证明复印件；组织机构代码证；同类产品近三年主要经营业绩等背景资料复印件，所有复印件均需加盖相应的有效印章，经营业绩须按附表一的表格形式填写（见下）；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效谈判文件处理并处以一定的经济处罚。

附表一：近三年经营业绩清单：

| 序号 | 使用单位 | 产品型号 | 数量 | 金额 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 货物证明文件：产品授权证书及代理证书（证明谈判供应商提供的货物及其伴随服务是合格的货物和服务且符合采购文件规定）。

      - 谈判响应文件的份数、签署和封装

- 谈判响应文件份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应该文件中；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效；密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话。

      - 谈判响应文件的样式

谈判供应商应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订谈判响应文件；

      - 一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

- 谈判报价及谈判范围

      - 货物谈判价格，应报货物递送到谈判文件规定的实际交货地（买方指定的最终用户学校的校园内）的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费、施工费、外贸代理费（美元：根据货值大小约加（0.05－0.2）/美元，具体可咨询设备供应科）、免表办理费、商检费及质保期间等一切费用。

      - 谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行。

- 谈判日期

谈判供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

- 谈判、评审

      - 采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间在指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加；

      - 谈判小组只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较。

      - 学校监察、纪委、审计对谈判全过程进行监督；

      - 谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书；

      - 谈判小组将视谈判情况决定由一家或多家中标；

      - 对未成交单位，采购人可不作解释。

- 谈判保证金

      - 谈判供应商在参加谈判时，须向采购人交纳谈判保证金，具体金额详见采购公告；

      - 谈判保证金仅限于用现金转账或现金形式支付；

户  名：江苏师范大学

开户行：中国农业银行徐州新区支行

行  号：10330332 4667

帐  号：10 2466 0104 0000 050

      - 结果公布后，未成交的公司所缴纳的保证金即时等额退还；成交的公司所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如成交方拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

- 签订合同

      - 在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者（在采购有效期内）；

      - 成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同；

      - 签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

- 合同主要条款及付款方式

      - 采购方与成交方按合同共同进行验收；如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求成交方赔偿损失。

      - 本合同结算货币为人民币，单位元（如为进口设备，含外贸代理费、免税办理费、商检费等一切费用）。

      - 付款方式：设备验收合格后，支付合同总额的90%，如无质量与售后服务等方面问题，余款半年内一次性付清。

      - 在设备到货后，供方配合用户完成验收相关工作，并持中标通知书、合同、发票（进口设备为全额形式发票，付汇水单和代理费票（需盖外方章））等至设备供应科办理付款相关手续。

      - 对于进口设备外贸手续的办理：供方在校方提供的外贸公司中选择，由供方负责办理相关免税手续，需方配合供方完成办理免税申请必须的材料盖章事宜。

      - 若按国家规定必须办理商检或其他手续的进口设备，由供方负责办理相关手续及承担所需费用（由需方配合相应盖章事宜）。

第二部分   采购项目的技术规格、要求和数量（项目需求书）

因教学科研需要，我校需对电子白板与智能黑板采购进行谈判采购。现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标（参数描述为基本要求，欢迎供应商投报高于建议配置但性价比更优的产品）。

- 主要技术参数及要求

| 项目 | 规格、主要参数或要求 |
| --- | --- |
| 云智能白板 | 硬件要求： ★整机结构：要求计算机主机、中控系统、功放、音响集成于电子白板下方腔体内，AP路由模块集成于电子白板板体上，边框采用铝合金材质。一体机整机尺寸（含电子白板）≥90英寸，投影区域≥87英寸；为了配合推拉绿板安装，要求一体机整机采用超薄设计，整机厚度≤70mm； ★要求计算机主机采用无机械结构设计，无风扇设计，纯固态硬盘方案；Intel 酷睿四核 i7；集成声卡、显卡、wifi模块，内存≥4GB，纯固态硬盘存储≥128GB，计算机主板规格≤10CM*10CM，计算机工作功耗≤20W； ★要求中控部分采用物理按键设计，支持一键开关机、一键投影、音量增减、外接信号切换、菜单等功能；要求中控支持RFID卡系统，可通过刷卡登录用户对应私有云空间； ★要求前置接口不少于USB A型口*2个，HDMI*1个，USB B型口*1个，要求通过USB B型口可实现外接计算机的音频输入及与一体机电子白板触控连接的功能。要求外接计算机仅需要通过连接单个USB B型口即可使用一体机的外接USB、功放、触控、音量+/-，菜单、一键投影等功能； 超短焦投影机：≤26.8cm距离投射80英寸画面， 0.33:1的投射比,完美搭配16:10的白板、黑板或墙面;输入/输出端口：HDMI×2/ VGA×2/ RJ-45/ RS-232/ USB A×2/USB B ×1/RCA×1，特别是VGA in与VGA out共用同一接口设计，节约面板接口 AP模块的内存≥ 128MB，Flash≥16MB，无线速率≥300Mbps，工作频段：2.4GHz，功耗≤12W； ★支持win 10系统，整机超低工作功耗≤60W。 |
|  | 二、电子白板性能要求： ★工作原理：表面光波触控技术，精确定位；投影区域比例16:10，无外置CPU盒 要求电子白板前面板采用白色涂层纳米钢材质，无光斑，高对比度，色彩还原性好，坚固耐磨。背板采用镀锌金属板材质，坚固牢靠； 触摸点数：≥10点，可以10点同时书写，无须专用笔，采用手指或任意不透光硬物可在白板上直接书写，无耗材，便于维护； 触控精准度≤±2mm，最小触点移动检测≤1mm，最小识别点≤直径6mm,功耗≤3W（提供权威检测机构出具的检测检验报告证明）； 要求支持HID技术：支持免驱、有驱双模式自动切换,在Win10系统下，无须安装驱动即可实现书写及图片放大、缩小、旋转功能； 抗强光要求:强光下（1000W灯泡，2米正面照射）也可轻松准确实现触控功能， 可自由书写、操作各种触控功能（提供权威检测机构出具的检测检验报告证明）； ★抗遮挡要求：要求电子白板触摸边框底部全部被不透明物体遮挡的情况下，仍能在Win7系统自带的“画图”软件中实现单手两指及以上（超过两点加上“及以上”三个字）同时划线。所划线条连续快速，无串线、无断线、无跳线现象； 容错、抗扭曲要求，要求电子白板触摸元器件10%损坏或触摸框扭曲变形达到10度或以上时仍然可以触控。（提供权威检测机构出具的检测检验报告证明）； ★防手掌误按要求：要求在Win7系统自带的“画图”软件中，当手掌按在电子白板板面上时，能够同时在所按手掌边缘的5厘米距离内连续画出手掌的轮廓线条，并能同时在所划轮廓线条边缘的四个方向，进行书写，所划线条连续快速，无串线、无断线、无跳线现象； |
|  | 三、教学软件功能要求： ★软件支持10点触控，要求双手十指可同时划线，连续快速，无串线、无断线、无跳线现象； 手势识别：要求在书写界面上做五指收拢手势（不能在屏幕上留下五指收拢的书写线条）可以快速进入Windows系统任务切换。 形状识别功能：要求可将普通黑板檫、手机、手掌、书本等大面积物体，在无需使用任何快捷键的条件下能够实现自动识别电子板擦功能，可直接檫除板面上的电子笔迹，实现擦除与书写自动切换，要求擦除的区域与物体的轮廓及运动轨迹基本吻合。 ★智能切换功能:要求具有自动手势识别切换书写笔、电子板檫、放大、缩小、移动页面功能，无需点击任何软硬件按钮、无需使用任何辅助工具就可无缝切换以上操作功能。 ★互联互动功能：要求每块设备具有教学云ID号码，教学云ID号码类似日常固定电话号码，符合教师日常使用习惯，支持长途电话拨号方式，要求采用数字键盘的拨号方式在广域互联网下实现两台及以上设备的互联互动，无需输入IP地址，要求实现双向同时书写，双向同时擦除， PPT、Word、Excel、PDF等文档可双向同步打开显示，同步操作，双向同步批注、檫除。以上功能要求在50KB/S低带宽互联网情况下高清（分辨率1024*768）流畅同步显示。 ★要求支持与多类型的设备广域互联网拨号互联互动功能，即实现电子白板与笔记本、电子白板与Windows系统平板、电子白板与液晶交互平板的双向互联互动。 ★教学软件应支持实物展台具备识别特定图形识别卡片的功能，当实物展台拍摄到带有图形识别卡片时，软件立即自动调出图形识别卡片对应的三维立体教学模型，如人体器官、骨骼，分子结构，地球模型等。 ★识别的三维立体教学模型应当叠加在软件视频图像中的图形识别卡片平面上，当移动、倾斜、旋转图形识别卡片实物时，三维立体教学模型应能根据卡片的动作而做出相对应的动作，达到增强现实教学的效果。 教学软件应支持实物展台至少支持识别展示物理，化学，生物，地理4个学科的三维立体教学模型。 ★用户可通过双击三维模型，播放该模型仿真动画，可用手势触摸对识别的三维立体教学模型进行放大，缩小，360度旋转操作，并可在三维立体教学模型上进行标注、书写，同时不影响模型的动画播放。 软件支持扫描二维码登录云存储空间、无需输入任何账户密码，无需注册即可登录,方便老师登录。 ★扫描登录后，在白板上书写的任意内容、多媒体资源可保存到该账户的云空间中，供教师课后分享给学生。 ★在任何一台云白板设备上，通过扫描二维码登录云白板软件，云白板软件会自动加载该账户所有云端资源，可随意拖拽至白板主页面打开。 白板软件支持通过二维码扫描进行互联网投票答题功能，白板软件可将答题结果进行统计，并将统计结果传送到云端存储，方便记录学生掌握知识情况。 ★软件书写主页面可通过多指手势的操作实现无限放大，无线缩小，无限漫游，无需新建页面，即可满足老师大量板书需求，在无限放大、缩小、漫游的状态下，可通过点击软件下方的资源缩略图，直接切换到该资源在软件界面中的位置，切换过程采用镜头式动画过度效果，快速定位，方便教师查找页面上的资源。 可实现图片，视频，音频、PPT、word、pdf等教学资源文件与书写内容在同一页面下共存，并且用户可多人同时分别用手势操作ppt、word、pdf、图片、视频、音频等资源文件的放大、缩小、旋转、拖拽，方便多人同时互动操作。 配备无线投影显示软件，要求采用纯软件解决方案实现无线显示功能，在不加装任何硬件设备、无需输入IP地址的情况下，可将局域网内的Windows平板电脑、笔记本电脑、Android系统等设备画面无线显示在设备屏幕上。 |
| 智能黑板 | 硬件及性能要求： 要求采用表面光波触控技术采集板书，整体尺寸≥90英寸，书写面板采用搪瓷板材质，边框采用铝合金材质； 为保证最大化板面书写面积，要求边框宽度≤25mm； 要求边框集成不少于1个USB口，可外接存储设备； 要求边框集成指示灯，可显示智能黑板工作状态； 物体识别：识别点大小≥3*3mm，对≥10*10mm 不透明物体识别成板擦； 抗损坏：要求传感器不连续损坏≥10%的情况下，仍可正常触控书写，并能正常记录笔迹； 抗强光要求:红外照射度≥170Lux，环境光≥100000Lux下产品能正常工作； 抗扭曲要求:板面扭曲变形 ≥10°,能在板面正常触控和书写； 功率要求:功耗≤2.5W； 帧率要求:帧率≥100帧； 二. 功能要求： 采用表面光波技术,支持两支普通水性笔同时书写并通过表面光波识别技术自动生成电子化板书； 要求智能黑板能与白板一体机和液晶一体机,电子白板,投影幕布等结合使用。可以通过USB与计算机主机相连接，通过安装客户端软件，实现上课过程三要素（板书，语音和课件）的全自动录制。录制过程中无需其他工作人员参与，也无需老师做任何的操作，便可自动录制课程； 要求在断网的情况下也可将智能黑板的水笔板书进行本地储存，网络连通的情况下实现自动续传； 要求在有广域网的情况下，通过客户端软件将“板书＋语音＋课件”自动上传到云端； 要求用户能访问云端，查看到老师上课时的语音、课件及智能黑板上的板书书写和擦除过程。即可以快速翻页来实现上课内容重点查看，提高复习效率，也可以从头回放上课过程，全面还原上课场景； |
| 轻录课客户端软件 | 软件功能要求： 登录方式：要求支持二维码扫描,用户名 密码,RFID 刷卡三种登录方式； 主要授课功能：a.软件系统可将智能黑板上的水性笔普通板书 智能保存为电子化板书, 与老师的语音,课件(多媒体资源,ppt,word, excel 等计算机桌面显示 的内容)有效结合,无需人工干预,自动生成教学录制课件。 b.可保存和回放智能黑板上的板书书写和擦除的整个过程,通过网络上传至广域网云端,登录云平台进行查看； 录课过程：上课时自动弹出登录界面提醒用户登录,登录后,可实现自动录制课程,整个过程中无需用户干预。下课时自动弹出下课界面提醒用户下课,用户也可在任意时间手动选择下课； 录制课堂资源占用存储空间：一节课45分钟全部课堂录制(语音+板书+课 件)的内容≤70M,占用最小的存储空间,达到还原课堂真实内容的效果； |
| 资源分享平台 | 课程搜索功能：学生可以登录资源分享平台查找自己想要的课件，可以通过课程名、学校、老师等关键词进行课程的搜索。课程分为最热课程，最新课程，基础课程，名师推荐等，以便学生可根据自己的学习情况或兴趣进行有针对的复习； 课程浏览：要求支持两种浏览方式，a.通过时间轴拖拽观看录制课程,全面还原上课场景。b.软件支持课程知识点抓取,生成重点知识点页码,快速翻页选定页码, 来实现上课重点知识点查看,提高复习效率； 操作功能：使用者可对课程进行点赞,收藏和分享等操作； 课程编辑：使用者登录平台可观看,管理个人课件,并对课件添加标签,修改封面、课程名称,设置公开或私有； 课程保护：私有课件必须通过许可操作,才能公开发布,其他使用者才可在平台上查看； |
| 资源管理平台 | 资源管理平台主要实现对学校的资源进行添加、删除和修改。 使用者身份：超级管理员可创建以下 三种身份: a.使用者(教师,课程制 作者)， b.观看者(学生,其他学 习人员)，c.管理员(学校管理员, 超级管理员)； 课程管理：管理员可在管理平台上对上传的课件进行预览、编辑、删除,查看占用空间大小等管理操作。例如:管理员也可修改课程名,添加课程标签,设置为公开或私有等操作； 用户管理：可以管理、编辑平台上的用户信息。设定用户权限。设定课程起始时间、上下课时间设置,导入课程表。编辑使用者学科、年级、班级、所在教室等内容； |
| 资质及售后要求 | 1、提供一体机产品国家强制性3C认证证书（复印件加盖厂家公章）； 2、提供一体机产品节能认证证书； 3、提供ISO9001、14001、OHSAS18001体系认证证书（复印件加盖厂家公章）； 4、提供软件的计算机软件著作权登记证书以及软件产品登记证书（复印件加盖厂家公章）； 5、提供一体机白板部分功能检测报告（复印件加盖厂家公章）； 6、提供智能黑板功能检测性报告（复印件加盖厂家公章）； 7、提供针对本项目由生产厂家开具的授权书及售后服务承诺书。整机免费质保三年，提供厂家800或400售后服务电话。 |

二、 安装、调试及售后

1. 提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，提供操作及维护培训。

2. 提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。并在标书中注明可选配件的价格。

3. 投标方须提供原厂质保，并注明设备的免费上门质保期限和具体的维修保障内容；以及质保期满后，应提供终身上门维护并在标书中标明上门维修的费用。

三、系统配置要求

1. 采购方要求报价中包括所有费用，即采购方不需再花费任何资金，安装验收后就能正常工作，配置附件请单独报价。

2. 因各参加竞标厂商的仪器设计原理不完全相同，各厂商可视自己仪器的具体情况，必须提供满足购买方正常使用仪器的必要配置及附件，即使采购方在制定招标书时要求不够具体。

3. 在评标过程中经专家组论证，确认配置有缺陷的标书，作废标处理；因配置缺陷导致仪器检测参数达不到投标书中所列数值，责任由供货方承担。

四、投标报价单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |

质保期：

注：“设备名称”一栏应详细填写该套设备（系统）的组成部分，包括主要零部件、配件、模块等，应明确反映出该套设备（系统）的价格构成。

投标人（公章）：

法人（负责人）（签章）：

日期：  年   月 日

五、技术偏离表

对于招标文件的技术要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 偏离名称 | 招标文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法人（负责人）（签章）：

日期：  年    月    日

六、商务偏离表

对于招标文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 偏离名称 | 招标文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法人（负责人）（签章）：

日期：      年    月    日