江苏师范大学文学院语言能力实验室体院学院示训室

及物电虚拟仿真互动系统竞争性谈判采购文件

（No： 2018H63097）

第一部分   供应商须知

- 总则

- 本采购文件仅适用于江苏师范大学组织的采购活动；

- 无论采购结果如何，供应商自行承担因此所产生的全部费用；

- 本次采购活动及由本次采购产生的合同受国家法律制约和保护；

- 凡参与此采购项目的供应商，除供应商有特别声明外，均视为接受并遵守本文件；

- 本次采购活动细则由江苏师范大学招投标办公室负责解释。

- 竞争性谈判程序

- 发布竞争性谈判采购公告；

- 供应商获取谈判采购文件；

- 供应商制作谈判响应文件；

- 采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金；

- 竞争性谈判；

- 确定成交供应商，等额退还未成交供应商的谈判保证金；

- 签署供货合同并执行合同。

- 资质要求

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 依法缴纳税收和社会保障资金；

- 参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

- 符合法律、行政法规规定的其他条件；

- 进口产品递交响应文件时必须携带有效授权证明；

- 所投产品须具有产品质量检验、检测报告；

- 必须为独立法人，不接受联合体投标；

- 具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。

- 响应文件要求

1.必须包含的内容

供应商提交的响应文件由以下部分及供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。包括：

(1)投标函；

(2)法人授权委托书；

(3)谈判报价汇总表；

竞争函须在投标截止时间前送达到指定的投标地点。其他事项。(4)谈判报价明细表；

(5)相关服务；

务必明确供货时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施。

(6)技术偏离表；

(7)商务偏离表；

(8)响应文件附件；

由供应商自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述，以及产品制造、安装、验收的执行标准等。

(9)供应商资格证明文件；

主要包括单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）、企业法人营业执照复印件、税务登记证明复印件、组织机构代码证复印件、近三年主要经营业绩等背景资料复印件等（所有复印件均需加盖相应的有效印章）；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效响应文件处理并处以一定的经济处罚。

(10)货物证明文件；

包括产品授权证书及代理证书（证明供应商提供的货物及相关服务是合法、合格的货物（服务）且符合采购文件规定）。

(11) 供应商须保证所投设备（系统）所涉及的软件均为正版软件。若因知识产权纠纷影响用户正常使用或给用户带来经济损失，用户有权追究中标人责任。此项要求请供应商在投标文件中以“保证书”形式明示。

(12)供应商认为必要的其它资料。

2.响应文件格式

供应商应严格按照第一部分第四项“响应文件要求”所要求的内容及顺序编写、装订响应文件，具体格式见第四部分“响应文件格式”。

3.响应文件份数、签署和封装

（1）响应文件正本一份，副本五份，须各自装订成册。响应文件的封面须清楚地标明“正本”或“副本”、项目名称、项目编号、供应商名称、投标标段（如有多个标段时需标明）、投标代表姓名、联系电话和日期；

（2）响应文件的正本和副本均需打印，由法人或授权代表签字；

（3）当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

（4）响应文件的正本和五份副本需装入一个密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与供应商一致的有效印章；密封袋上应注明项目名称、项目编号、供应商名称、投标标段（如有多个标段时需标明）、投标代表姓名、联系电话和日期。

4.其它说明

（1）响应文件一经提交，无论成交与否，响应文件恕不退还；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）供应商可对本次采购活动中的单个标段或多个标段进行响应。

- 投标报价

投标报价时务必以人民币为单位报价。除非合同中另有规定，供应商对《谈判报价表》 中的全部货物和服务的报价应包括全部货物、辅助材料、专利技术、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、劳保、各种税费、外贸代理费、免表办理费、商检费及质保期间产生的费用及其它一切可能产生的费用。如为进口设备，含外贸代理费、免税办理费、商检、法检费等一切费用;若非进口设备，供方必须提供增值税专用发票（含报销联和抵扣联）。

本项目存在二次报价环节，二次报价为最终报价。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化而调整。

- 响应文件的递交

响应文件必须在投标截止时间前送达指定的地点，在投标截止时间以后送达的响应文件，采购人拒绝接收。响应文件送达的指定地点以及投标截止时间见采购公告。

- 谈判日期

供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

- 谈判、评审

- 采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间及指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加；

- 谈判小组只对确定为实质上响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较；

- 谈判专家组可对方案、配置作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行；

- 评分标准构成为技术40分（包含产品的品牌型号、质量、技术指标、稳定性等），商务30分（包括企业规模、实力、财务状况、企业信誉、业绩、质保和售后服务承诺等），价格30分；具体评分细则在当日举行的“标前会”上确定后向所有供应商宣布；

- 学校监察、纪委、审计对谈判全过程进行监督；

- 谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书；

- 谈判小组将视谈判情况决定成交供应商；

- 对未成交单位，采购人可不作解释。

- 谈判保证金

- 供应商在参加谈判时，须向采购人交纳谈判保证金，具体金额详见采购公告；

- 谈判保证金的缴纳方式仅限于现金支付或银行转账，具体要求见采购公告（建议采用现金方式）；

银行转账账户如下：

户    名：江苏师范大学

开 户 行：南京银行股份有限公司徐州分行

大额行号：313303016019

帐    号：16 0129 0000 0004 24

- 采购结果公布后，未成交的供应商所缴纳的保证金五个工作日内无息等额退还；成交供应商所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还；如成交供应商拒绝遵守采购文件规定、拒绝履行响应文件承诺、拒绝签订供货合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

- 签订合同

- 在合同签订之前，采购人有权对成交供应商的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交供应商提供虚假材料或对采购文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者（在采购有效期内）；

- 成交供应商收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同；

- 签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

第二部分  合同主要条款及付款方式

一、合同是指由采购人和成交供应商按照谈判采购文件、补遗书和响应文件以及书面承诺的实质性内容，规范成要约和承诺，通过协商一致达成的书面协议。

二、项目完成时间

由成交供应商提供最快到货、完成安装调试及验收时间。

三、合同价格

合同价格即合同总价。本合同结算货币为人民币，单位元（如为进口设备，含外贸代理费、免税办理费、商检费等一切费用）。若非进口设备，供方必须提供增值税专用发票（含报销联和抵扣联）。

四、项目验收

1、在设备到货后，供方配合用户完成验收相关工作，并持中标通知书、合同、发票（进口设备为全额形式发票，付汇水单和代理费票（需盖外方章））、入库单等至设备供应科办理付款相关手续。

2、对于进口设备外贸手续的办理：建议供方在校方提供的外贸公司中选择，由供方负责办理相关免税手续，需方配合供方完成办理免税申请必须的材料盖章事宜。

3、按照国家及行业相关标准验收，如验收达不到规定要求，对采购人造成一定的影响，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

4、若按国家规定必须办理商检或其他手续的进口设备，由供方负责办理相关手续及承担所需费用（由需方配合相应盖章事宜）。

五、付款

付款方式：

验收合格后，支付合同总额的90%，如无质量与售后服务等方面问题，余款半年后无息一次性付清。

第三部分 采购项目的技术规格、要求（项目需求书）

因教学科研需要，我校需对文学院教师语言能力智能检测和自主训练实验室、体育学院示教实训室、物电学院虚拟仿真智慧课堂互动系统进行谈判采购。现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标。各标段技术规格、要求如下：

标段一：教师语言能力智能检测和自主训练实验室

一、项目概况

本标段是建设教师语言能力智能检测和自主训练实验室。该实验室可以用作教师、师范生以及其他人员的课堂语言的评价与测试，也可以用于教学语言语料的实时采集和储存，并且依据一定的评价准则，对这些材料（特别是语音材料）进行研究和分析。

二、基本功能、性能要求

产品除了具备教师广播、师生对讲、示范教学、学生录音、触摸屏展示等基本教学研究功能外，还需具备以下功能：

1、高品质的语音采集功能

实验室内设专业录音房，用于语言测试。要求录音效果优于国家语保工程要求。具体要求：录音室的四面墙体、顶部由 CA 专业隔声模块构成，地板为隔振浮筑地板，隔声室四面墙体和顶部内部安装吸声板，吸声模块厚度为 50mm，经过计算，调整低频吸声板、中高频吸声板比例，使隔声室内的平均混响时间应小于0.3秒。录音室为单层套房，在外界环境噪声不高于 55dB(A)情况下，且无特殊低频振动源和噪声源时，隔声室内本底噪声不高于 25dB(A)。同时配备相关通风照明设备，要求噪音符合前面的标准。

另外，录音室内配备专业级的语音、视频采集的设备，要求能够实时的传输录音室中的语音和视频信息，其中对于语音的采集质量有严格的要求，需备高质量的话筒、耳机等设备。

2、移动录播功能

移动式录播系统主要是用于特殊教学场地，也是录课所需的有效工具。录播设备要求能够适应实验室以及课堂的实际操作环境。移动式录播系统需要在快速搭建系统同时对微课、实验课等的全过程进行实况拍摄，并且自动制成优质的教学视频，真实记录整个教学过程。

3、数据分析和展示功能

实验室要求配备高清大屏触控一体机、视频摄录系统、无线话筒、高配置的电脑等相关设备，内置专业的处理软件，可以高效地采集、分析、处理并展示研究后的成果。触控一体机主要具备视频展示和移动白板的功能。

三、施工及安装调试

1、中标人负责设备、材料、辅材的供应及运送到施工地点，并派技术人员到现场进行施工及安装。

2、实施过程中须与装修工程施工方密切配合。工期：签订合同后20个工作日。

3、中标人负责系统的调试及试运行，协助采购人验收，直至验收合格。

四、维保服务要求

1、质保期不低于3年，自验收合格之日算起；在质保期内设备或软件出现质量问题，中标人应免费提供维保服务；检修人员响应时间应不超过2小时，并能在4小时内上门维修并排除故障；由于硬件原因，24小时内不能排除故障，必须替换故障设备，保证用户使用。保修期内同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用时，中标方负责免费更换同品牌、同型号的新设备，而更换设备的质量保证期从更换后起再延长1年。投标人投标时须提供相关主要设备原生产厂商针对本项目出具的不低于三年（含三年）的原厂免费质保承诺书。

2、在保修期内，属用户人为因素造成设备的损坏，中标人只收取零件成本费，免收维修费和其他费用。质量保证期到期后，中标人应继续提供维护或修理服务。

五、其他要求、说明

1、每个房间已预留强弱电接口，但设备与预留口之间的连接由中标人自行解决，必须采用开槽穿管暗埋方式。全部布线产品、辅材的用量须满足本次工程的要求，其性能必须达到系统稳定安全运行10年以上的要求。

2、本项目为交钥匙工程，投标价格包括产品价格、运输、安装调试、验收、培训、应用保障、技术服务、税费等所有费用。

3、为了保障项目工程质量及售后服务要求，中标人不得以任何方式转包或分包本项目，否则采购方有权终止合同,所有损失由中标人承担。

4、系统设计时，投标人须实地考察，制定详细的设计方案，便于实施（勘察联系人见采购公告）。

5、电气设备须通过CCC认证。

6、投标人须提供高校类似项目案例合同复印件（不少于2个）（加盖投标人红章），并提供案例用户负责人与联系方式。

7、因各参加竞标厂商的仪器设计原理不完全相同，各厂商应视自己仪器的具体情况，必须提供满足采购方正常使用仪器的必要配置及附件，即使采购方在制定采购书时要求不够具体，否则因此导致的负面影响及给采购方带来的损失由成交供应商承担；

8、在评标过程中经专家组论证，确认配置有缺陷的标书，作废标处理；因配置缺陷导致仪器检测参数达不到投标书中所列数值，责任由供货方承担。

六、设备数量、性能、技术参数基本要求

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 录音室 | 1 | 间 | 1. 隔声屏蔽录音室， 净空尺寸 2.7m*2.8m*3.7m（W×H×L）。 2. 室内不开通风机本底噪声不大于 25dB(A)，开启通风系统后噪声不大于 27dB(A)； 3. 平均混响时间应当小于 0.3 秒； 4. 安装 220V/10A 的电源插座 4 个， 室内照明达到 400LUX 以上， 安装室内外闪灯信号系统； 5. 各隔声、 吸声模块安装到位， 没有影响隔声、屏蔽性能的缝隙，板面不走翘， 隔声门开关自如； 6. 内外表面色泽均匀， 美观统一， 没有明显缺陷； 7. 灯光、 监控、 排风系统运行正常， 美观、 方便， 并满足隔声屏蔽指数； 8. 满足 Neroscan 品牌事件相关电位系统的使用环境要求； 9. 符合国家环保、防火标准，采用符合国家标准的环保材料， 粘接剂干燥后无异味，对人体无害。 |
| 2 | 移动录播设备 | 1 | 套 | 移动式录播系统主要由视频采集系统、音频采集与处理系统和导播系统组成。录播与导播一体化设计，内嵌15.6寸高清显示屏和导播键盘。导播软件的人性化UI设计，以及摄像机一线通技术的应用，从架构搭建简单、导播简单两个方面真正诠释了移动式录播。 移动式录播主机采用嵌入式架构设计，支持4路本地1080P高清摄像机信号和1路VGA/HDMI信号的同步采集，视频编码采用目前国际上领先的H.264 High Profile高清编码方式，音频编码采用AAC高清音频编码方式。 主要技术参数： 1. 便携式高清录播主机，数量：1；参数：1) ▲便携式移动录播主机高度＜2U，重量＜6kg，采用笔记本翻盖式设计。主机与导播显示屏一体化设计，具备15寸以上1080P高清液晶屏，主机内嵌导播键盘进行导播操作。2) 导播键盘支持录制、停止、摄像机控制、预置位调用、画面切换、专场特技等功能按键，提供导播摇杆便于摄像机的云台控制操作。3) ★考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括管理、导播、录制、直播、点播等功能。4) ★内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。5) 支持6路1080P高清视频输入，包括4路3G-SDI高清摄像机信号、1路HDMI信号和1路VGA信号。6) 至少支持1路HDMI和1路SDI输出接口，支持录制效果画面输出。 7) 采用AAC音频编码技术，支持3路音频输入、1路Lineout、1路耳机监听输出。8) 采用标准H.264视频编码技术，便携式便携式录播主机应支持电影模式和资源模式同步录制。支持网络多流和本地SDI多流两种录制模式，可实现摄像机无线接入多流录制。9) 内置至少1T存储硬盘，支持MP4视频封装格式。10) ▲支持4个USB接口，支持U盘/移动硬盘同步录制、视频拷贝，支持鼠标键盘的本地导播操作。 11) ★高清便携式便携式录播主机支持通过一条标准SDI线连接高清云台摄像机，即可实现视频传输、供电和云台控制功能。12) ★便携式录播主机与摄像机之间支持通过无线信号进行视频传输，视频质量达到1080P高清画质。可通过无线信号实现便携式录播主机对摄像机的云台控制、调焦和预置位的设置与调用功能。13) 具有嵌入式低功耗环保优势，整机正常工作状态下功耗不超过50W。采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。14) 提供权威检测机构出具的产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件。 2．高清云台一体摄像机，数量：3；参数：1) ▲视频输出接口：HDMI*1、SDI*2，同步输出图像2) 传感器类型：CMOS、1/2.7英寸3) 传感器像素：总像素：220万，有效像素：212万4) 镜头焦距：20倍光学变焦、16倍数字变焦5) 采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法6) 水平视场角：60.7° ~ 3.36°，垂直视场角：34.1° ~ 1.89°7) 水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30° ~ +120°，水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s8) 支持水平、垂直翻转9) 预置位数量：25510) 网络接口：RJ4511) 音频接口：Line In,3.5mm12) 通讯接口：RS232、RS42213) 支持的协议类型：VISCA14) 编码技术：视频H.264，音频AAC15) 电源支持：DC12V、PoE、PoC16) 要求摄像机与录播主机为同一品牌17) 提供产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件。 3. 无线网卡，数量：4；参数：1) 传输方式：无线2) 接口：USB 3) 无线传输速率：不小于300Mbps 4) 高增益刀锋型双频天线，频率范围：2.4GHz/5GHz 5) 支持QoS与WMM服务，提供稳定的声音与影像传输6) 支持多种操作系统Windows8.1/7/Vista/XP/10，Linux及Mac OS系统 4. 无线话筒套装，数量：1；参数: 1) 拾音设备：领夹式 2) 收音头类型: 电容式 3) 有无线: 无线 4) 指向特征: 全指向 5) 载波频率：710.025 MHz 至 782.000 MHz 6) 频率响应：23Hz 至 18kHz 7) 信噪比：96dB（最大误差，A 加权）8) 音频输出：卡农头、3.5 mm立体声迷你插孔9) 供电方式：AA5号电池供电、移动电源供电 5. 移动电源,数量：4；容量（mAh）：32000电芯类型：锂聚合物电池输入电压：20V (max)；输出电压：20V (max)；输出电流：DC15-24V 2A；输入电流：DC15-24V 2A；电量显示：支持。 6. 云台摄像机三脚架，数量：3；参数：1) 脚管节数：4节2) 最大管径：28MM 3) 最小管径：16MM 4) 折合高度：60 CM 5) 最低工作高度：32CM 6) 最高工作高度：1550 mm 7) 脚管锁类型：扳扣8) 云台类型：球形。 7．面部补光灯，数量：2；专业摄影灯，色温：3200K-5600K功率：70-100W；支架式，可移动。 8.航空箱，数量：1；参数：1) 外尺寸：L665*W490*H342mm 2) 内尺寸：L600*W420*H（260+43）mm 3) 颜色：黑 9.专用线材 |
| 3 | 配套软件 | 1 | 套 | 1.录播软件系统，包含流媒体管理软件：支持主机内嵌液晶屏和鼠标进行系统管理，同时支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360、chrome等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行管理。 流媒体直播软件，功能：1）支持录播一键开启“直播”功能。2）支持网络直播参数设置、直播码流设置与TS直播参数设置3）支持主码流、子码流双码流直播功能，主、子码流可设不同。 流媒体点播软件，功能：1）为方便资源管理，系统需支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示；2）▲支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。提供自定义录制分辨率、码流、帧率的软件功能界面截图。支持对视频文件进行点播回放，支持拖拽播放进度条播放；3）▲录制文件支持分割技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。4）支持对资源模式和电影模式同步多流录制的视频进行管理和点播，点播分辨率达1080P； 流媒体导播软件，功能：1）支持通过内嵌导播键盘和液晶屏进行本地导播，支持外接鼠标、键盘，保证导播具有较好的实时性和流畅性。2）提供4路摄像机画面和1路教师电脑画面预览窗口，支持视频画面任意切换。3）支持7种以上可选布局模式，包括双分屏、三分屏、画中画等。支持两个自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，支持叠加纯色图层，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。4）▲应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。每个云台摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能。5）提供8种以上转场特效，包括渐变、缩放、切换等。支持在添加LOGO、字幕功能，支持通过鼠标直接拖拽设置LOGO和字幕在画面的显示位置。6）支持快速调用预设的字幕内容，支持实时添加字幕，字幕颜色、字幕描边、字幕背景可设。支持字幕和背景的透明度设置功能。支持字幕滚动和固定位置两种显示方式。 2.高清摄像机管理软件，功能：1) 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。2) 支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。3) 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。4) 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。5) 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。6) 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。7) 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。8) 支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 |
| 4 | 触控一体机 | 1 | 台 | 显示尺寸：75寸； 显示技术：LED背光源，液晶屏屏体达到A级标准，无坏点； 整机材质：前框采用拉丝铝材质，后壳全金属材质，四周圆弧倒角，整机散热性能好；书写面材质：4mm高防爆钢化玻璃，防划、防撞，屏幕经受0.5J能量冲击锤击后仍可正常使用； 显示比例16:9，亮度500cd/m²，对比度5000:1可视角度178°，最佳分辨率1920×1080 ，灰色分辨等级128灰阶； 产品达到阻燃等级V-0级标准，确保产品在教室中的安全性； 输入接口：3*HDMI，2*VGA加音频，2*YpbPr，2*AV(VIDEO+R+L) ，1*S-VIDEO，1*RS232，1*TV,1* TV USB，1* Touch USB； 二、触控性能 整体要求：内置一体成型，非外挂框； ★触摸技术：表面光波10点触控技术； 触摸分辨率：32767×32767； 响应速度：4ms； 免驱特性：触摸屏免驱动、免校准安装，即插即用； 抗强光特性：能在阳光照射下下仍能正常工作； ★抗遮挡特性：触摸边框底部80%区域被不透明物体遮挡的情况下，仍能正常书写，无延时，无串线、无断线、无跳线现象； ★支持HID技术：支持免驱、有驱双模式自动切换,在Win7系统下，无须安装驱动即可实现书写及图片放大、缩小、旋转功能； ★抗扭曲特性：触摸元器件部分损坏或触摸框扭曲变形达到10度或以上时仍然可以触控、划线； ★防手掌误按特性：在Win7系统自带的“画图”软件中，当手掌按在书写面上时，能够同时在所按手掌边缘的5厘米距离内连续画出手掌的轮廓线条，并能同时在所划轮廓线条边缘的四个方向，进行书写，所划线条连续快速，无串线、无断线、无跳线现象； 三、其它性能要求 1. ★智能温度检测：可检测机器本身内部温度及显示温度，当内部温度过高时会出现预警提示，系统自带降温功能，可自动降低处理器功耗； 2. ★智能电视遥控器：在遥控器上实现电视所有功能和电脑常用功能，包括回车、空格、F1至F12、上下左右翻页、开始、电脑开机、打开电子白板软件、电脑右键、一键打开任务栏管理器、切换程序、复位触摸、返回、一键通道切换功能、一键进入BIOS、一键锁定/解锁触摸框与设备按键； 3.智能触摸菜单：在任意信号源通道下,不借助任何实体按键、遥控器，通过触摸实现所有电视机菜单控制，手势调取屏幕触摸菜单实现菜单、信号源切换、声音、亮度、电视机所有功能控制，方便用户操作； 4.智能感光护眼：随外部环境光线的强弱变化自动调节背光亮度，保护师生视力，节能高效； 一、显示部分 显示尺寸：75寸； 显示技术：LED背光源，液晶屏屏体达到A级标准，无坏点； 整机材质：前框采用拉丝铝材质，后壳全金属材质，四周圆弧倒角，整机散热性能好； 书写面材质：4mm高防爆钢化玻璃，防划、防撞，屏幕经受0.5J能量冲击锤击后仍可正常使用； 显示比例16:9，亮度500cd/m²，对比度5000:1可视角度178°，最佳分辨率1920×1080 ，灰色分辨等级128灰阶； 产品达到阻燃等级V-0级标准，确保产品在教室中的安全性； 产品具有防锈、防腐蚀特性，可在各种恶劣环境下，正常使用； 具有防静电抗干扰功能，信号端子口抗静电干扰确保外连设备间的信号稳定及设备安全； 安全防雷设计，达到国家规定要求，产品在雷雨天气也能正常使用； 输入接口：3*HDMI，2*VGA加音频，2*YpbPr，2*AV(VIDEO+R+L) ，1*S-VIDEO，1*RS232，1*TV,1* TV USB，1* Touch USB； 输出接口：1*VGA加音频，1*AV(VIDEO+R+L)，1*SPDIF，1*耳机输出； 前置接口按键：前置隐藏式接口7个（其中2路PC USB；1路TV USB;1路Touch USB；1路HDMI； 1路 VGA；1路音频）；前置隐藏式按键8个，便于操控及外接设备使用；支持开机、关机、节能三键合一； 内置前置扬声器：2×15W； 整机功耗190W，待机功耗0.5W。 二、触控性能 整体要求：内置一体成型，非外挂框； ★触摸技术：表面光波10点触控技术； 触摸分辨率：32767×32767； 响应速度：4ms； 免驱特性：触摸屏免驱动、免校准安装，即插即用； 抗强光特性：能在阳光照射下下仍能正常工作； ★抗遮挡特性：触摸边框底部80%区域被不透明物体遮挡的情况下，仍能正常书写，无延时，无串线、无断线、无跳线现象； ★支持HID技术：支持免驱、有驱双模式自动切换,在Win7系统下，无须安装驱动即可实现书写及图片放大、缩小、旋转功能； ★抗扭曲特性：触摸元器件部分损坏或触摸框扭曲变形达到10度或以上时仍然可以触控、划线； ★防手掌误按特性：在Win7系统自带的“画图”软件中，当手掌按在书写面上时，能够同时在所按手掌边缘的5厘米距离内连续画出手掌的轮廓线条，并能同时在所划轮廓线条边缘的四个方向，进行书写，所划线条连续快速，无串线、无断线、无跳线现象； 三、其它性能要求 1. ★智能温度检测：可检测机器本身内部温度及显示温度，当内部温度过高时会出现预警提示，系统自带降温功能，可自动降低处理器功耗； 2. ★智能电视遥控器：在遥控器上实现电视所有功能和电脑常用功能，包括回车、空格、F1至F12、上下左右翻页、开始、电脑开机、打开电子白板软件、电脑右键、一键打开任务栏管理器、切换程序、复位触摸、返回、一键通道切换功能、一键进入BIOS、一键锁定/解锁触摸框与设备按键； 3.智能触摸菜单：在任意信号源通道下,不借助任何实体按键、遥控器，通过触摸实现所有电视机菜单控制，手势调取屏幕触摸菜单实现菜单、信号源切换、声音、亮度、电视机所有功能控制，方便用户操作； 4.智能感光护眼：随外部环境光线的强弱变化自动调节背光亮度，保护师生视力，节能高效； 5.智能信号识别：当HDMI及VGA端口有信号输入时，设备能自动切换至对应通道，无需手动调整，提高使用效率； 6.一键节能：在不关闭整机电源的情况下可实现一键节能，并可触摸唤醒；一键黑屏后，可以正常输出音频内容，实现单独听功能； 7.时钟记忆功能：实时时钟，可记忆时间设置，可以记忆自动开关机设置时间，断电时间记忆功能，断电后重新上电无需重新设置时间； 四、功能要求： 1.课程轨迹记录功能：在主版面可放大缩小移动，无限的版面大小对书写区域没有限制，书写后移动放大缩小版面在其他区域书写后，可自动记录书写位置，可通过时间轴快速跳转到书写操作的位置，方便书写后快速找到之前的书写内容。同时可以通过缩略图的形式查看书写区域的内容，方便查找。整个过程无需人工干预，全自动记录。 2.支持多种文档浏览模式： 第一种，一边（屏）为电子黑板可书写笔迹，另一边（屏）为多媒体或文档内容，方便使用者在展示多媒体文档内容时同时进行重要的记录；第二种，两边（屏）显示相同的多媒体文档内容，并可以标注放大缩小等；第三种，一边（屏）为多页文档的前一页，另一边（屏）为多页文档的后一页，同时可展示相关联的两页内容，并可以标注放大缩小等。 3.要求采用纯软件解决方案实现无线投影显示功能：在不加装任何硬件设备、无需输入IP地址的情况下，通过一键投影软件实现在无线网络条件下设备屏幕与智能终端（平板电脑、手机、笔记本电脑等）间的双向投影。 4.轻录课功能： 预装轻录课客户端： ——录课：上课时自动弹出登录界面提醒用户登录,登录后,可实现自动录制课程(教师语音+板书+课件),整个过程中无需用户干预。下课时自动弹出下课界面提醒用户下课,用户也可在任意时间手动选择下课； ——录制课堂资源占用存储空间：一节课45分钟全部课堂录制的内容(语音+板书+课件)≤70M。 ——资源上传：下课后，系统自动将录制的课堂教学内容上传到云资源管理平台。 5.云资源管理平台： 供应商提供云资源管理平台，为录制的课堂教学资源提供管理与应用服务。 ——课程搜索功能：学生可以登录资源平台查找自己想要的课件，可以通过课程名、老师等关键词进行课程的搜索。课程分为最热课程，最新课程，基础课程，名师推荐等，以便学生可根据自己的学习情况或兴趣进行有针对的复习； ——课程浏览：要求支持两种浏览方式，a.通过时间轴拖拽观看录制课程,全面还原上课场景。b.软件支持课程知识点抓取,生成重点知识点页码,快速翻页选定页码, 来实现课堂重点知识点查看,提高复习效率； ——课程编辑：使用者登录平台可观看,管理个人课件,并对课件添加标签,修改封面、课程名称,设置公开或私有； ——课程保护：私有课件必须通过许可操作才能公开发布,其他使用者才可在平台上查看； ——课程管理：管理员可在管理平台上对上传的课件进行预览、编辑、删除、查看占用空间大小等管理操作。例如:管理员也可修改课程名,添加课程标签,设置为公开或私有等操作； ——用户管理：可以管理、编辑平台上的用户信息。设定用户权限。设定课程起始时间、上下课时间设置,导入课程表。编辑使用者学科、年级、班级、所在教室等内容； 主机配置I5/4G/128GSSD，内置windows系统和安卓系统。 |
| 5 | 台式电脑1 | 8 | 套 | i7/8G//1T/2G独显/21.5显示器 |
| 6 | 台式电脑2 | 2 | 套 | i7/16G/2T+256GSSD/2G独显/21.5显示器 |
| 7 | 专业录音话筒 | 3 | 套 | 音频频响范围：20-20000Hz。等效声噪级：13dB-A，信噪比：81 dB-A 前置衰减器：-20dB，电阻抗：2000hms，宽：56mm，高：160mm，净重：280g，电压：9-52V，电流消耗：2mA。 |
| 8 | 专业录音笔 | 3 | 支 | 同期6轨录音 存储类型：闪存 电池类型：5号 外接电源 音频格式：WAV MP3 接口类型：卡农 3.5mm USB 自带麦克风：是 存储卡类型：SD卡 物理音轨：6路 四个话筒/线路输入 增益控制和-20dB 每个输入 幻象电源为所有主要的输入：+12 / +24 / +48 V 自动记录，预录，备份记录功能 多轨到立体声的内部混音 独立显示器和播放混合虚拟VU米 语音备忘录和最多到99分每次拍摄 内置的效果，包括低切滤波，压缩和限制 板载MS解码，标准化，分割和修剪编辑，色调谐器和节拍器 循环播放，用户定义的启动和停止 可变播放速度，从50％到150％而不影响播放速度 USB端口进行数据连接 多声道和立体声USB音频接口的PC/Mac/ iPad |
| 9 | 专业监听耳机 | 3 | 套 | 耳机规格: 频响范围:15 – 24,000 Hz 阻抗:35 ohms 最大承载功率:1,600 mW at 1 kHz 驱动单元类型/直径:40mm |
| 10 | 桌椅 | 10 | 套 | 钢木结构，120*80，含移动储物柜及转轮靠背椅 |
| 11 | 激光笔 | 1 | 套 | 自带4G/u盘。无线演示器，可充电激光笔投影翻页笔，遥控30m。 |
| 12 | 打印机 | 1 | 台 | 有打印/复印/扫描/传真功能，最大处理界面：A3+ 打印分辨率：600*600pdi，彩色打印速度：10ppm（A4），黑白打印速度：18ppm（A4）。 |
| 13 | 触控一体机支架 | 1 | 套 | 落地式带轮，与75寸触控一体机配套 |
| 14 | 资料柜 | 1 | 架 | 用于存放资料 |
| 此次采购包含采购范围内所需全部设备、材料、软件运抵项目现场，安装、调试，直至验收合格，交付使用，即交钥匙工程。 |

标段二：体育学院示教实训室

一、项目概况

体育学院示教实训室 建在江苏师大泉山校区体育馆1楼，房间尺寸约为160平方米。

二、基本功能、性能要求

- 系统架构：技术成熟、性能稳定、定制灵活、集成度好、便于维护和升级、扩展性好等。

- 具备分流教学模式，即录制时同时录制单路合成画面与4路单独画面，在录制结束时自动上传至资源平台，教学时可调用资源平台任意资源，且每个视频可实现4画面与其中任意一画面的任意切换，以方面示范教学。

3、录播主机须是嵌入式一体化主机，Linux操作系统，支持内嵌实时直播/同步录制/远程导播/在线点 播/用户管理/远程互动等功能模块，VGA信号采用硬采集方式，以便于用户使用、管理和维护，内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能。

4、录播主机支持4路(1080P）高清摄像机视频直接接入，2路3G-SDI高清摄像机信号、1路HDMI信号和1路VGA信号，而不是借助网络或其他外置编码器设备进行转接，不再进行二次编码转换，以保证视频质量。

5、录制的视频画面质量为1080P，并向下兼容。音响系统采用AAC音频编码技术，支持2路XLR平衡音频输入、2路Line in、1路Line out输出。具有声音自动增益降噪功能，声音采集采用语音滤波技术，剔除人声外的频率成分，增益降噪，保障声音清晰干净，拾音器采用吊装方式。

6、录播主机能支持高清直播环出，设备带3路HDMI（音视频同步）直播输出，支持自动/手动方式设置HDMI输出分辨率，便于视频应用及现场观摩。

7、支持自动导播和手动导播，支持移动终端进行导播切换，支持手指触摸快速点击定位功能。自动导播模式下，切换画面自然、流畅，转场自如、无抖动跳帧现象出现，符合电视语言的要求；手动导播台要求同屏显示所有的摄像机输入视频和PC视频的预览画面，每路预览画面能够自由选择所需要输入的视频源，不需要插拔视频输入线缆即可变更画面的排列顺序，以满足不同的应用需求。

8、录播教室讲台须有中控系统，中控系统操作界面简单，必须涵盖：电源开关、开始、暂停、停止、锁定VGA等按键。

9、教学资源生成为1路MP4格式文件，不含有其他文件，文件名为：学号+姓名+训练内容+时间。保证一个学生一个视频文件。

10、学生的教学视频可以实时上传到资源平台；也可以在录制结束后，选择上传到资源平台的个人空间；同时具备学生录制的视频本地拷贝功能。

详细要求见本文件《设备数量、性能、技术参数基本要求》

11、触控一体机具备轻录课功能:教师上课时自动弹出登录界面提醒用户登录,登录后,可实现自动录制课程(教师语音+板书+课件),整个过程中无需用户干预。在预设上课时间结束时，系统自动弹出下课界面提醒用户下课,用户也可在任意时间手动选择下课；下课后，系统自动将录制的课堂教学内容上传到轻录课云资源管理平台。

12、提供轻录课云资源管理平台。教师与学生可通过微信扫码绑定及手机绑定的方式注册账号，且提供给每个用户500G的云空间；云资源管理平台具备课程搜索、课程浏览、课程编辑、课程管理、课程保护、用户管理的功能。

三、施工及安装调试

1、中标人负责设备、材料、辅材的供应及运送到施工地点，并派技术人员到现场进行施工及安装。

2、实施过程中须与装修工程施工方密切配合。

3、中标人负责系统的调试及试运行，协助采购人验收，直至验收合格。

四、维保服务要求

1、质保期不低于3年，自验收合格之日算起；在质保期内设备或软件出现质量问题，中标人应免费提供维保服务；检修人员响应时间应不超过2小时，并能在4小时内上门维修并排除故障；由于硬件原因，24小时内不能排除故障，必须替换故障设备，保证用户使用。保修期内同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用时，中标方负责免费更换同品牌、同型号的新设备，而更换设备的质量保证期从更换后起再延长1年。投标人投标时须提供相关主要设备原生产厂商针对本项目出具的不低于三年（含三年）的原厂免费质保承诺书。

2、在保修期内，属用户人为因素造成设备的损坏，中标人只收取零件成本费，免收维修费和其他费用。质量保证期到期后，中标人应继续提供维护或修理服务。

五、其他要求、说明

1、每个房间已预留强弱电接口，但设备与预留口之间的连接由中标人自行解决，必须采用开槽穿管暗埋方式。全部布线产品、辅材的用量须满足本次工程的要求，其性能必须达到系统稳定安全运行10年以上的要求。

2、本项目为交钥匙工程，投标价格包括产品价格、运输、安装调试、验收、培训、应用保障、技术服务、税费等所有费用。

3、为了保障项目工程质量及售后服务要求，中标人不得以任何方式转包或分包本项目，否则采购方有权终止合同,所有损失由中标人承担。

4、系统设计时，投标人须实地考察，制定详细的设计方案，便于实施（勘察联系人见采购公告）。

5、电气设备须通过CCC认证。

6、投标人须提供高校类似项目案例合同复印件（不少于2个）（加盖投标人红章），并提供案例用户负责人与联系方式。

7、因各参加竞标厂商的仪器设计原理不完全相同，各厂商应视自己仪器的具体情况，必须提供满足采购方正常使用仪器的必要配置及附件，即使采购方在制定采购书时要求不够具体，否则因此导致的负面影响及给采购方带来的损失由成交供应商承担；

8、在评标过程中经专家组论证，确认配置有缺陷的标书，作废标处理；因配置缺陷导致仪器检测参数达不到投标书中所列数值，责任由供货方承担。

六、设备数量、性能、技术参数基本要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触控一体机 | 1 | 台 | 一、显示部分 显示尺寸：86寸； 显示技术：LED背光源，液晶屏屏体达到A级标准，无坏点； 整机材质：前框采用拉丝铝材质，后壳全金属材质，四周圆弧倒角，整机散热性能好； 书写面材质：4mm高防爆钢化玻璃，防划、防撞，屏幕经受0.5J能量冲击锤击后仍可正常使用； 显示比例16:9，亮度500cd/m2，对比度5000:1可视角度178°，最佳分辨率1920×1080 ，灰色分辨等级128灰阶； 产品达到阻燃等级V-0级标准，确保产品在教室中的安全性； 产品具有防锈、防腐蚀特性，可在各种恶劣环境下，正常使用； 具有防静电抗干扰功能，信号端子口抗静电干扰确保外连设备间的信号稳定及设备安全； 安全防雷设计，达到国家规定要求，产品在雷雨天气也能正常使用； 输入接口：3*HDMI，2*VGA加音频，2*YpbPr，2*AV(VIDEO+R+L) ，1*S-VIDEO，1*RS232，1*TV,1* TV USB，1* Touch USB； 输出接口：1*VGA加音频，1*AV(VIDEO+R+L)，1*SPDIF，1*耳机输出； 前置接口按键：前置隐藏式接口7个（其中2路PC USB；1路TV USB;1路Touch USB；1路HDMI； 1路 VGA；1路音频）；前置隐藏式按键8个，便于操控及外接设备使用；支持开机、关机、节能三键合一； 内置前置扬声器：2×15W； 整机功耗190W，待机功耗0.5W。 二、触控性能 整体要求：内置一体成型，非外挂框； ★触摸技术：表面光波10点触控技术； 触摸分辨率：32767×32767； 响应速度：4ms； 免驱特性：触摸屏免驱动、免校准安装，即插即用； 抗强光特性：能在阳光照射下下仍能正常工作； ★抗遮挡特性：触摸边框底部80%区域被不透明物体遮挡的情况下，仍能正常书写，无延时，无串线、无断线、无跳线现象； ★支持HID技术：支持免驱、有驱双模式自动切换,在Win7系统下，无须安装驱动即可实现书写及图片放大、缩小、旋转功能； ★抗扭曲特性：触摸元器件部分损坏或触摸框扭曲变形达到10度或以上时仍然可以触控、划线； ★防手掌误按特性：在Win7系统自带的“画图”软件中，当手掌按在书写面上时，能够同时在所按手掌边缘的5厘米距离内连续画出手掌的轮廓线条，并能同时在所划轮廓线条边缘的四个方向，进行书写，所划线条连续快速，无串线、无断线、无跳线现象； 三、其它性能要求 1. ★智能温度检测：可检测机器本身内部温度及显示温度，当内部温度过高时会出现预警提示，系统自带降温功能，可自动降低处理器功耗； 2. ★智能电视遥控器：在遥控器上实现电视所有功能和电脑常用功能，包括回车、空格、F1至F12、上下左右翻页、开始、电脑开机、打开电子白板软件、电脑右键、一键打开任务栏管理器、切换程序、复位触摸、返回、一键通道切换功能、一键进入BIOS、一键锁定/解锁触摸框与设备按键； 3.智能触摸菜单：在任意信号源通道下,不借助任何实体按键、遥控器，通过触摸实现所有电视机菜单控制，手势调取屏幕触摸菜单实现菜单、信号源切换、声音、亮度、电视机所有功能控制，方便用户操作； 4.智能感光护眼：随外部环境光线的强弱变化自动调节背光亮度，保护师生视力，节能高效； 5.智能信号识别：当HDMI及VGA端口有信号输入时，设备能自动切换至对应通道，无需手动调整，提高使用效率； 6.一键节能：在不关闭整机电源的情况下可实现一键节能，并可触摸唤醒；一键黑屏后，可以正常输出音频内容，实现单独听功能； 7.时钟记忆功能：实时时钟，可记忆时间设置，可以记忆自动开关机设置时间，断电时间记忆功能，断电后重新上电无需重新设置时间； 四、功能要求： 1.课程轨迹记录功能：在主版面可放大缩小移动，无限的版面大小对书写区域没有限制，书写后移动放大缩小版面在其他区域书写后，可自动记录书写位置，可通过时间轴快速跳转到书写操作的位置，方便书写后快速找到之前的书写内容。同时可以通过缩略图的形式查看书写区域的内容，方便查找。整个过程无需人工干预，全自动记录。 2.支持多种文档浏览模式： 第一种，一边（屏）为电子黑板可书写笔迹，另一边（屏）为多媒体或文档内容，方便使用者在展示多媒体文档内容时同时进行重要的记录；第二种，两边（屏）显示相同的多媒体文档内容，并可以标注放大缩小等；第三种，一边（屏）为多页文档的前一页，另一边（屏）为多页文档的后一页，同时可展示相关联的两页内容，并可以标注放大缩小等。 3.要求采用纯软件解决方案实现无线投影显示功能：在不加装任何硬件设备、无需输入IP地址的情况下，通过一键投影软件实现在无线网络条件下设备屏幕与智能终端（平板电脑、手机、笔记本电脑等）间的双向投影。 4.轻录课功能： 预装轻录课客户端： ——录课：上课时自动弹出登录界面提醒用户登录,登录后,可实现自动录制课程(教师语音+板书+课件),整个过程中无需用户干预。下课时自动弹出下课界面提醒用户下课,用户也可在任意时间手动选择下课； ——录制课堂资源占用存储空间：一节课45分钟全部课堂录制的内容(语音+板书+课件)≤70M。 ——资源上传：下课后，系统自动将录制的课堂教学内容上传到云资源管理平台。 5.云资源管理平台： 供应商提供云资源管理平台，为录制的课堂教学资源提供管理与应用服务。 ——课程搜索功能：学生可以登录资源平台查找自己想要的课件，可以通过课程名、老师等关键词进行课程的搜索。课程分为最热课程，最新课程，基础课程，名师推荐等，以便学生可根据自己的学习情况或兴趣进行有针对的复习； ——课程浏览：要求支持两种浏览方式，a.通过时间轴拖拽观看录制课程,全面还原上课场景。b.软件支持课程知识点抓取,生成重点知识点页码,快速翻页选定页码, 来实现课堂重点知识点查看,提高复习效率； ——课程编辑：使用者登录平台可观看,管理个人课件,并对课件添加标签,修改封面、课程名称,设置公开或私有； ——课程保护：私有课件必须通过许可操作才能公开发布,其他使用者才可在平台上查看； ——课程管理：管理员可在管理平台上对上传的课件进行预览、编辑、删除、查看占用空间大小等管理操作。例如:管理员也可修改课程名,添加课程标签,设置为公开或私有等操作； ——用户管理：可以管理、编辑平台上的用户信息。设定用户权限。设定课程起始时间、上下课时间设置,导入课程表。编辑使用者学科、年级、班级、所在教室等内容； |
| 2 | 电源管理器 | 1 | 台 | 1） ▲向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2） 支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3） 支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机； |
| 3 | 吊装麦克风 | 4 | 支 | 1) 拾音方式：全指向性 2) 频响：40-20，000 Hz 3) 灵敏度：-38dB±2dB（1dB=1V/Pa at 1kHz） 4) 标准阻抗：25Ω 5) 最小端接阻抗：800Ω 6) 最大声压级：1kHz条件下130dB 7) 电源：phantom 48±12V 8) 电源电流：2mA |
| 4 | 多媒体讲台 | 1 | 个 | 1、外形尺寸：1100＊710＊977mm 2、材质：厚度1.0-1.2mm优质冷轧钢板，规格为Q195碳素结构钢,钢木结合式，边缘及拐角均采用平滑设计 3、产品结构：上下分体式结 4、支持安装21.5英寸或以上液晶显示器 5、上柜采用一把锁控制，方便钥匙管理 6、产品具备装配及检修的后门，方便安装检修 |
| 5 | 高清录播主机 | 1 | 台 | 1) ▲1U标准机架式外观设计，便于机柜安装。设备前面板具有2吋以上液晶显示屏，显示设备网络参数、设备开机状态、录制状态、升级状态，支持通过前面板按键快速设置设备网络参数。提供液晶显示屏显示设备网络参数的实拍图片。 2) 考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括管理、导播、录制、直播、点播等功能。 3) ★录播主机内置互动功能，支持标准H.323协议和SIP协议，要求无须视频会议终端和MCU即可实现2台录播主机之间的音视频在线互动。 4) ★内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。提供上述功能的软件设置界面截图。 5) ★内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能。 6) 支持6路1080P高清视频输入，包括4路3G-SDI高清摄像机信号、1路HDMI信号和1路VGA信号。支持CVBS、S-video、YPbPr信号源的兼容接入。 7) 支持2路HDMI画面的输出，每个HDMI输出口的输出信号支持自定义选择本地导播画面或录制效果画面输出。 8) 采用AAC音频编码技术，支持2路XLR平衡音频输入、2路Line in、1路Line out、1路耳机监听输出。 9) 采用标准H.264视频编码技术，录播主机应支持电影模式和资源模式多流同步录制。支持网络多流和本地SDI多流两种录制模式。提供两种多流录制方式功能界面截图。 10) 内置至少2T存储硬盘，支持MP4视频封装格式。 11) ▲支持4个USB2.0，支持U盘/移动硬盘同步录制、视频拷贝；支持鼠标键盘的本地导播操作； 12) ▲支持本地导播功能，可直接在录播主机接入鼠标、键盘、显示器进行导播操作，保证导播具有较好的实时性和流畅性。 13) ★高清录播主机支持通过一条标准SDI线连接高清云台摄像机，即可实现视频传输、供电和云台控制功能。 14) 支持与资源平台无缝对接，实现视频自动上传功能。当录播主机处于休眠状态时，平台自动远程唤醒录播主机，使录播主机通过FTP方式进行录制视频文件的自动上传至平台。 15) ▲具有嵌入式低功耗环保优势，整机正常工作状态下功耗不超过40W。采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。提供录播主机噪声测试报告复印件。 16) 应具备自主知识产权，提供视频信号处理相关知识产权证明文件复印件。 17) 所投录播主机通过CCC、CE、FCC、RoHS认证，提供证书复印件。 18) 所投录播主机提供由中国合格评定国家认可委员会检测通过的产品无故障运行时间MTBF大于60000小时(CNAS)检测报告复印件。 |
| 6 | 高清云台摄像机 | 4 | 台 | 1) ▲视频输出接口：HDMI*1、SDI*2，同步输出图像 2) 传感器类型：CMOS、1/2.7英寸 3) 传感器像素：总像素：220万，有效像素：212万 4) 镜头焦距：20倍光学变焦、16倍数字变焦 5) 采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法 6) 水平视场角：60.7° ~ 3.36°，垂直视场角：34.1° ~ 1.89° 7) 水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30° ~ +120°，水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s 8) 支持水平、垂直翻转 9) 预置位数量：255 10) 网络接口：RJ45 11) 音频接口：Line In,3.5mm 12) 通讯接口：RS232、RS422 13) 支持的协议类型：VISCA 14) 编码技术：视频H.264，音频AAC 15) 电源支持：DC12V、PoE、PoC 16) 要求摄像机与录播主机为同一品牌 17) ▲提供产品无故障运行时间MTBF＞100000小时检测报告复印件。 18) 提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的摄像机质量检验报告复印件。 |
| 7 | 机柜 | 1 | 个 | 1.2米标准网络机柜,采用优质冷扎钢板制作，整体框架结构设计。承重部分钢板厚度不低于1.5 mm，其余部分钢板厚度不低于1.0 mm。 |
| 8 | 教师电脑 | 1 | 套 | I5/8G/128G固态/2g独立显卡，21.5液晶 |
| 9 | 录制面板 | 1 | 套 | 1) 在讲台上镶嵌式安装方式； 2) 控制接口：RS232 3) 信号指示灯：支持 4) 支持一键式系统电源开关控制。 5) 一键式录制、停止、锁定电脑信号； 6) ▲支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 7) ▲支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。 8) ▲支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 |
| 10 | 平台服务器 | 1 | 台 | 至强系列CPU，3.3GHz 8G内存，4T硬盘 |
| 11 | 千兆交换机 | 1 | 台 | POE交换机，满足系统需要 |
| 12 | 数字音频矩阵 | 1 | 台 | 1) ▲音频输入/输出通道（MIC/LINE）：8路输入/4路输出，支持选择多种电平的音源输入，支持幻像供电功能。 2) 矩阵功能:输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中。 3) 转换器类型 24bit;采样率 48K 4) 频率响应 20~20KHZ 5) 模/数动态范围（A-计权） 114dB 6) 要求与录播主机为同一品牌。 7) 提供权威机构检测通过的产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件。 |
| 13 | 推拉式黑板 | 1 | 套 | 产品说明： 1）整体规格：外径4300mm×1300mm，推拉式黑板，中间嵌入触控一体机。 2）板面：采用优质烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度0.40mm，涂层硬度6H无痕（莫氏），两用书写板，用环保书写笔书写也可以用粉笔书写。 3）背板：选用优质防锈镀锌钢板，厚度0.30mm，机械化制作，流水线一次成型，每间隔8公分设有1个2公分的加强凹槽，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用。 4.衬板：采用防潮、吸音、高强度聚乙烯泡沫板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感,厚度15mm。 5）边框：采用高级香槟色铝合金，模具挤压一次成型，配有宽度30mm的笔槽，与边框一次模具成形，可放置白板笔书写笔及教鞭，边框符合GB5237.3-2008国标标准。 6）易维护性：保证电子白板可直接由正面拆除进行维护，节省拆装黑板的时间及费用，延缓使用寿命。 7）生产企业通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证；黑板通过SGS专业技术检测； 8）硬度：用普通粉笔敲击板面无凹痕。 产品性能： 1）采用镀锌板面，黑板面达到不生锈、不脱层； 2）书写轻松流利、字迹醒目、充实、笔迹均匀、字迹清晰，易写易擦，不留残余字迹； 3）板面不反光，呈墨绿色，有利于保护师生视力； 4）板面坚固耐磨、耐腐，不退色，经久耐用； 5）黑板可使用磁钉挂图、灵活方便、容易安装。 |
| 14 | 学生桌椅 | 32 | 位 | 钢木结构，E1以上环保、美观大方、经久耐用，含椅子 |
| 15 | 专业灯光 | 1 | 项 | 包含实训室内的所有灯光，专业三基色灯光、照明灯光、示教补光等。 |
| 16 | 资源管理平台 | 1 | 套 | 1.信息管理系统 （1）▲录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。提供软件功能界面截图。 （2）多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可像区平台提交，并能参加区平台组织的活动。 （3）▲录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。 （4）资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现。 （5）视频专辑：支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询。 （6）公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。提供平台首页公告截图及上述类型的公告设置功能界面截图。 （7）自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限。 （8）▲虚拟切片：支持视频自动划分知识点和教学环节片段，且不破坏视频原来的完整性。知识点与教学环节目录支持在全屏状态下呈现，支持快速点击跳转到相应节点播放，支持片段循环播放。支持对上传的视频添加和修改“知识点”和“教学环节”。提供添加和修改的功能界面截图。 （9）教学行为分析：支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），平台根据跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正。提供S-T功能界面截图和编辑界面截图。 （10）文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。 （11）一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围。 （12）强制播放：支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行统一播放和管理。 （13）▲流量统计：支持平台对用户访问数、页面访问数进行数量统计，用户流量可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。支持对视频直播流量、点播流量统计，并以曲线图形式展现10天内的访问流量变化趋势。提供功能界面截图。 （14）▲存储管理：平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件。提供功能界面截图。 （15）提供基于录播设备的智能教学信息处理系统相关自主知识产权证明文件复印件。 2.直播点播系统 （1）▲基于flash+html5技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS）视频点播观看。 （2）★支持流媒体转发服务，平台支持不少于200点以上高清直播功能。 （3）集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。 （4）多码率支持：要求转发时支持标清、高清两种清晰度设置，点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看。提供转发高标清设置功能界面截图。 （5）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 （6）支持上传教案、课件等视频附件，附件可与视频进行绑定。支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时下载附件。 （7）提供视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 3.微课管理系统 （1）提供微课管理模块，支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课模块当中，并支持按学段、学科进行自动归类整理。 （2）★提供专业微课录制软件，支持直接从平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存。提供微课软件客户端在平台下载界面截图。 （3）▲微课录制软件需满足包括教师头像、实物展台、课件PPT在内的三路视频源切换及组合布局录制，支持课件与老师画中画模式。提供软件界面截图。 （4）支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。 （5）提供微课制作软件相关软件著作权证书复印件。 4.移动APP应用服务 （1）提供自主研发的平台移动端APP，支持与视频资源管理平台对接。 （2）▲移动端APP应提供视频在线直播、视频点播、专辑点播等功能。 （3）▲移动端同步支持虚拟切片功能，实现知识点的快速跳转观看、学习，提高学生的学习效率。 （4）移动端APP支持直接播放视频，无需调用其它播放器直播。 （5）支持移动端APP点播视频时查看视频信息、视频附件。提供APP功能界面截图。 （6）提供移动学习软件相关软件著作权证书复印件。 5.其他要求 （1）为了保证系统兼容性，要求平台与录播主机为同一品牌，提供教学视频资源管理系统相关软件著作权证书复印件。 |
| 17 | 综合布线 | 1 | 项 | 项目内所有施工、布线、安装、调试、培训、售后、及未列出的设备等 |
| 18 | 音箱 | 1 | 对 | 音箱采用1+2 三喇叭2 分频方式，音质适合教学应用。音箱采用木质 箱体，钢质护罩，便于清洁，适合教室环境。 技术指标： 1、8"×1(BASS) 3"×2(TREBLE)两分频音箱； 2、频率响应: 45Hz—18KHz； 3、灵敏度: 88dB 1W1M； 4、阻抗: 8Ω； 5、功率: 160W； |
| 19 | 功放 | 1 | 台 | 功能特点如下： 1)针对教室扩声需求而设计，人声处理更加清晰，适合教学环境； 2)完善的自身保护功能，如过载、短路等； 3)每次开机可自动恢复音乐和麦克风的预设音量，并且可以限制最大音 量，便于管理； 4)LCD 中文显示功能，清晰直观； 5)支持鹅颈话筒供电； 6)具备两个USB 通讯接口，支持电脑翻页功能，可同时接笔记本和台式 机； 7)4 路混音输入，无需考虑信道切换问题; 主要技术指标： 1)音频输入：MIC×5（其中2 路具有幻想供电），RCA×4（混音输入）； 2)音频输出：RCA×2； 3)接口：USB×2； 4)输出功率：150W×2； 5)信噪比：90dB； 6)推导阻抗:4-8Ω。 |
| 20 | 多媒体麦克风 | 1 | 套 | 功能特点如下： 1)多功能蓝牙麦克风是具有麦克风、翻页器、激光教鞭多种功能的一 体化设备； 2)无线麦克风采用蓝牙技术，发射器与接收器自动对频任意匹配，全 部通用； 3)系统采用近距离联接机制以及信号强度筛选功能，优先选择信号最强的发射器并根据发射器的信号强度确定是否连接，可防止各教室之 间串扰；使用距离可确保15 米无遮挡范围内无噪音、断音、无死角； 4)超低功耗，满电状态下可连续使用时间不小于20 小时； 5)发射器具有电脑翻页器功能，与接收机对频成功后，可以实现电脑 翻页功能；自动配对、连接、自动跳频，具备近距离优先连接机制； 6)发射器可外接咪头，便于使用激光教鞭，同时具有内置咪头，可直 接手持使用； 7)音质清晰，适合教学。麦克风灵敏度高，具有自动增益功能，确保 拾音距离不小于25CM； 8)发射器具有闲置静音功能，在不使用且不关机的情况下平放，可自 动静音，敲击键盘等杂音不会带入音箱； 9)使用翻页器功能时，只需麦克风与接收设备成功对频即可使用，无 需另外安装翻页接收器； 10)发射器小巧、轻便，便于携带，可颈挂、手持等多种使用方式； 11)具有状态显示（含四种状态指示：连接、使用、电量提示，充电）。 主要技术指标： 1)发射使用频率：2402 -2480 MHz； 2)调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian； 3)充电接口：Micro USB； 4)咪头主要参数：三芯2.5 接口，超心型指向,-47±2dB(0dB=1V/Pa,at 1KHz),1.5V 680Ω；5)供电方式：聚合物锂电池； 6)发射功率：小于2.5 mW； 7)激光笔功率：小于3mW； 8)有效接收距离：无遮挡不低于15 米。 |

标段三：虚拟仿真智慧课堂互动系统

一、项目概况

我校已经建有一套智慧课堂评测系统，在此智慧课堂软件系统的基础上，通过此次软、硬件招标，实现虚拟仿真智慧课堂互动教学体验、语音交互控制及评价，构建具备实时虚拟交互硬件及仿真环境模拟的综合系统。

二、基本功能、性能要求

1）虚拟仿真教学环境功能

要求具备三维沉浸式演示下的实时交互基础操作功能，满足视觉、听觉等逼真功能；能够实现多通道立体1:1等比例显示；建立教师与方案的实时交互，实现教师与虚拟仿真智慧课堂的实时互动和逼真效果的沉浸式体验；

2）虚拟课堂实时语音操控系统功能

通过模拟真实教室环境，可通过鼠标键盘进行漫游，调整观看视角。通过语音对场景对象进行动作操控以及人机对话。教室内放置30个学生，从性别、面部形态、身体形态等加以区分；每个学生带有15个人物动画：例如：起立，举手等动画；实现现实与虚拟的实时控制。

3）系统集成功能要求

基于虚拟仿真智慧课堂互动系统，实时操作动作，实现教学互动模拟操作，并提供二次开发接口，支持Unity/virtools等C#脚本及原生开发环境3D立体显示，无需外部二次开发。支持并提供5DT无线/有线虚拟手套、Haptic Plugin for Geomagic OpenHaptics、ART等接口；支持操作者在沉浸式环境下与三维场景交互。

2.2具体招标内容：

本次招标的虚拟仿真智慧课堂互动系统是由立体仿真显示系统和语音控制系统组成，由卖方将相关的软硬件设备运抵买方现场，并负责设备安装、调试及使用培训，实现全部所需功能等。

该系统的具体技术规格、参数及其他要求为：

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号/技术指标 | 套数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程专业投影机 | 1、亮度不低于6500流明 2、#分辨率：1920x1200且兼容1920×1080，1280×800,1024×768 3、#对比度≥100000:1； 4、光源 ：激光光源 5、光源寿命(STD/ECO)：20000 hours° 6、产品内置多点几何校正功能。 7、#支持DLP-Link3D、IR3D及显卡同步3D,支持格式：上下、左右、帧连续，帧封装（蓝光3D）3D模式最高支持1920×1200分辨率。 8、提供厂家供货证明函和售后服务承诺函。提供制造商环境管理体系认证证书ISO14001,质量管理认证证书ISO9001。 9、★提供API函数接口；支持Unity/virtools等C#脚本及原生开发环境3D立体显示，无需外部二次开发。 | 2 |
| 2 | 定制正投硬幕 | 1、可视角度＞150度 2、屏幕解像率:﹥60线/mm 3、增益（亮度系数）:0.8-1.5 4、半增益视角:≥120度 5、显示尺寸2.6X7.2米左右黑边5CM上黑边5cm下黑边25cm | 18.72㎡ |
| 3 | 定制图形工作站 | 1、CPU不低于Xeon E5-2609 1.8GHz四核四线程 2、内存不低于DDR3 16GB 3、硬盘不低于1TB 7200 4、显卡不低于NVIDIA® Quadro® P4000 显存：8G 5、接口：控制系统内有PC标准插槽，所有接口都可提供 6、操作系统：win7专业版 | 1 |
| 4 | 双通道主动立体融合器 | 1、视频输入：VGA/HDMI/DVI或者复合 2、视频输出：VGA/DNI 3、单屏输出分辨率：1024X768@120Hz 4、图象控制：全屏显示，缩放，漫游 5、作温度: 0-60度， 6、工作湿度: 5～95％RH 7、★控制主机软件接口：Trackd，VRPN或直接通过SDK；支持操作者在沉浸式环境下与三维场景交互； 8、#支持主动立体和被动立体两种立体模式； | 1 |
| 5 | 双通道专用系统调音台 | 1、输入：16个输入通道，10个话筒输入，4组立体声线路输入 2、输出：8mono，4Stereo，4AUX 3、1-8通道段三段式中段扫频均衡，9/10-15/16通道设三段式均衡器 4、前6个话筒通道内置压缩器 5、所有通道配有高通滤波器 | 1 |
| 6 | 无线麦克风组 | 1、工作频率：740-790Mhz 2、调制方式：宽带FM 3、信道数目：200、信道间隔：250Khz 4、频率稳定度：±0.005% 5、动态范围：100dB 6、音频频率响应：80hz-18khz 7、工作距离：60m | 1 |
| 7 | 立体投影系统显示器 | 1、面板类型：TN 2、尺寸：24英寸 3、屏幕比例：16:9 4、最佳分辨率：1920*1080 5、响应范围：5ms 6、点距：0.27mm 7、色彩：16.7M 8、亮度：250cd/㎡ 9、对比度：1000:1 10、可视角度：160°垂直/170°水平 11、接口：D-sub*1 DVI*1 | 1 |
| 8 | 立体眼镜 | 1. 商品毛重：不大于400.00g 2. 幕布比例：16:9、16:10 3. 控制距离：1-19米 4. 激光光源：红光绿光 5. 电源类型：锂电池，可充电 6. 材 质：塑料 7. 刷新率 ：≥120Hz…… | 20 |
| 9 | 立体音响 | 1、功放YAMAHA RX-V379 2、BOSE AM10 3、1只超低、2只主扩，2只环绕，1只中置。 | 1 |
| 10 | 虚拟课堂建模语音操控系统 | 该系统模拟真实教室环境，可通过鼠标键盘进行漫游，调整观看视角。通过语音对场景对象进行动作操控以及人机对话。 1、教室内放置30个学生，从性别、面部形态、身体形态等加以区分； 2、每个学生带有15个人物动画：例如：起立，举手等动画； 3、程序具备语音控制功能； 4、通过音频采集设备捕捉真实人声，程序识别人声指令，来控制每个学生行为； 5、系统具有扩展性、可后续进行内容升； 6、支持与第三方接软件硬件接口； 7、语音识别率96%，发音者正常朗读，周边环境安静，麦克风录音状况良好； 8、运行速度平均0.85s，用户朗读结束后，系统产生识别结果的时间； 9、CPU占用率1%-2%，基于Intel®Core™i7-5500U CPU@2.40GHz 的测试； 10、内存占用14.2M，连续语音识别输入的情况下； 11、实时率0.24-0.28，处理1s音频所耗用的时间； 12、#软件支持并提供5DT无线/有线虚拟手套、Haptic Plugin for Geomagic OpenHaptics、ART等接口； 13、★投标时提供模拟真实教室环境，可通过鼠标键盘进行漫游，调整观看视角。通过语音对场景对象进行动作操控DEMO演示。 | 1 |

注：★号指标（如有）为必须满足指标，否则将视为非实质性响应招标文件要求。

#号指标（如有）为重要指标，不满足将视为技术性能存在较大偏离。

- 安装、调试及售后

- 现场免费安装、调试设备，并免费提供操作及维护培训；

- 提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全，并在标书中注明可选配件的价格（可选配件请单独报价）；

- 投标方须提供原厂质保，并注明设备的免费上门质保期限和具体的维修保障内容；质保期满后，应提供终身上门维护并在标书中标明上门维修的费用。

- 系统配置要求

- 因各参加竞标厂商的仪器设计原理不完全相同，各厂商应视自己仪器的具体情况，必须提供满足采购方正常使用仪器的必要配置及附件，即使采购方在制定采购书时要求不够具体，否则因此导致的负面影响及给采购方带来的损失由成交供应商承担；

- 采购方要求报价中包括所有费用，即采购方不需再花费任何资金，设备安装验收后即可正常使用；

- 在评标过程中经专家组论证，确认配置有缺陷的标书，作废标处理；因配置缺陷导致仪器检测参数达不到投标书中所列数值，责任由供货方承担。

## 第四部分 响应文件格式（部分）

一、投标函

投标函

江苏师范大学：

供应商全称        授权     供应商代表姓名 (职务、职称)   为我方代表，参加贵方组织的       项目名称与项目编号     采购的有关活动。为此：

1.我方同意在本项目采购文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3.提供的响应文件，包括正本1份，副本5份。

4.提供和交付的响应文件符合本项目采购文件的要求，并遵守其规定。

5.供货期          天，质保期           年。

6.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

7.我方已详细审核全部响应文件，确认无误。

8. 我方承诺：采购人如需追加采购本项目采购采购文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购办同意，在采购过程中与归口管理单位进行协商采购的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（7）拒绝质量技术监督部门对中标货物作质量检验的。

供应商地址：

电话：

传真：

供应商代表联系电话：

供应商：                                 （公章）

投标代表（签字）：

年    月    日

二、法人授权委托书

法定代表人授权委托书

江苏师范大学：

本授权书声明：注册于    （供应商住址）    的   （供应商名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的项目（项目名称：                            ，项目编号：                ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年      月        日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

投标代表签字盖章：

供应商全称（加盖公章）：

年      月      日

附：

三、谈判报价汇总表

| 标段 | 名称 | 数量 | 品牌 型号 | 生产 厂家 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 教师语言能力智能检测和自主训练实验室 | 1套 |  |  |  |  |
| 二 | 体育学院示教实训室 | 1套 |  |  |  |  |
| 三 | 虚拟仿真智慧课堂互动系统 | 1套 |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币： 元（大写： 元） |
| 质保期 |  |

供应商（盖章）：

投标代表人签字：

日期：   年  月   日

四、谈判报价明细表

请各供应商分标段制作谈判报价明细表。标段一谈判报价明细表见下表，标段二、标段三请参考制作。

| 标段一：教师语言能力智能检测和自主训练实验室 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌型号 | 生产厂家 | 技术参数 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币： 元（大写： 元） |
| 质保期 |  |

注： “设备名称”一栏应详细填写该套设备（系统）的组成部分，包括主要零部件、配件、模块等，应明确反映出该套设备（系统）的价格构成。

供应商（公章）：

投标代表人签字：

日期：  年   月   日

五、相关服务

响应文件中务必明确最快完工时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施。

六、技术偏离表

对于采购文件的技术要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 偏离名称 | 采购文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商（公章）：

投标代表人签字：

日期：  年   月   日

七、商务偏离表

对于采购文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 偏离名称 | 采购文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

供应商（公章）：

投标代表人签字：

日期：  年   月   日

八、响应文件附件

由供应商根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述，以及产品制造、安装、验收的执行标准。

九、资格证明文件

主要包括单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）、企业法人营业执照复印件、税务登记证明复印件、组织机构代码证复印件、近三年主要经营业绩等背景资料复印件等（所有复印件均需加盖相应的有效印章）；近三年经营业绩清格式见下表。如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效响应文件处理并处以一定的经济处罚。

近三年经营业绩清单

| 序号 | 使用单位 | 产品型号 | 数量 | 金额 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

十、货物证明文件

产品授权证书及代理证书（证明供应商提供的货物及相关服务是合法、合格的货物（服务）且符合采购文件规定）。

十一、供应商认为必要的其它资料

# Text boxes

（投标代表二代身份证正反面复印件粘贴处）