江苏师范大学

泉山校区河西配电室低压抽屉开关询价文件

（项目编号：2017H15024）

依据《中华人民共和国政府采购法》相关规定，我校现就泉山校区河西配电室低压抽屉开关进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商前来投标。

第一部分   供应商须知

一、项目概况

1.项目名称：泉山校区河西配电室低压抽屉开关询价

2.采购内容及数量：

抽屉单元24E400A共2套；抽屉单元24E630A共12套；铜排12*120共18米；铜排6*120共33米；铜排10*10共4米。并含以上元器件包括辅材、安装调试及各项取费等保证设备正常使用的全部费用。

3.货到地点：我校泉山校区花房东侧。

4.完工时间：2017年4月15日，具体时间以合同约定为准。

二、供应商资格条件

1.必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；是产品的原生产商或原生产商的指定/授权代理商。

2.企业具有成套低压开关柜生产能力和产品生产许可证，有产品供应及售后服务的能力。

3.产品符合国家规定的相应技术标准和环保标准。

4.产品具有3C认证资格、产品检验报告，原始厂商的质保证书与合格证书。如提供假冒伪劣产品，采购方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿。

5.多家具有有效资质的关联企业，本项目只接受其中一家参加。

三、响应文件的要求

1.投标函；

2.资格证明文件：企业法人营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件（如已经办理三证合一，请提交新证件的复印件），法人授权委托书原件，类似业绩。

上述复印件，均需加盖响应单位公章。

3.报价以及报价综合说明。产品报价应包含其生产、运输、装卸、保养、税务、验收、售后服务等所有费用，货到我校工地。综合说明应包含对产品的详细描述与使用、保养说明。

4.到货时间，售后服务方案等。

5.响应文件中有格式要求的必须按照附件格式填写，没有格式要求的由响应人自行制作。响应文件应制作规范，编制目录与页号，并按顺序装订。其中正本一本、副本五本，使用A4纸打印胶装。均需在封面标注项目名称、项目编号，响应单位名称、响应时间，分别标注“正本”或“副本”字样，同时加盖响应单位公章，并由响应单位法人签字确认。

6.响应文件的正本副本应一起装入一个密封袋中后密封。在封袋正面标注项目名称、项目编号，响应单位的名称、响应时间，同时加盖响应单位的公章与法人印章。响应文件有效期为90天。

7.响应文件正、副本内容不一致时，以正本为准。无论是否成交，其响应文件概不退还。不符合本文件要求或未按时送达的响应文件均无效。递交响应文件及参与本项目招标所涉及的一切费用，无论结果如何，询价人对此概不负责。

8.请投标人携带铜排样品20cm和抽屉单元彩图和相应的介绍文件到开标现场。抽屉单元彩图和相应的介绍文件应当同时做进询价响应文件中，并在响应文件中就具体的安装组织方案、辅材等内容进行详细说明。

9、不具备上一条规定内容的响应文件，视为无效响应文件，将直接导致投标人丧失成交资格。

四、成交原则

1.询价小组只对确定为实质上响应文件要求的报价进行评价和比较。

2.询价小组对符合资质要求的供应商，一般采取“同质比价，同价比质”的原则选取成交人。

3.学校监察、纪委、审计对询价全过程进行监督。

4.报价以一次报出不得更改的价格为准。在此前提下，当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的为准。

5.采购数量依据实际情况略有增减，但将在合同中载明，成交人应同意并考虑此因素。

6.出现以下情况之一的，作为采购失败处理，应重新组织采购：

（1）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（2）因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

五、投标、开标及评标

1、接受投标文件时间地点：2017年3月20日14：00 江苏省徐州市铜山区上海路101号江苏师范大学招标办（14号楼407室）。

2、开标、评标时间地点：2017年3月20日14:30 江苏省徐州市铜山区上海路101号江苏师范大学招标办会议室（14号楼406室）。

六、产品规格和质量要求

1．符合国标的，全新正品，并达到国家环保要求。

2．品牌、产地不限（但应在响应文件中注明）。

3.低压抽屉开关具体尺寸现场测量，外观颜色确保与现抽屉开关一致。额定电压380V，额定功率50HZ。

4.低压塑壳断路器额定极限分断能力50KA，三段保护，电子式分离脱扣器，电气寿命7000次以上。品牌选用：常熟、良信、法泰等同等类似品牌。

5.低压多功能电表具备485接口，液晶显示电压、电流、功率因素及用电量，具备远程抄表及控制回路通断功能。品牌选用：南京同辉THM72、许继智能科技PMF633P、南京南自四创NSC194等同等类似品牌。

6、铜牌选用国标正品。

七、合同主要条款

1.供货时间及地点：具体合同约定。成交人在规定时间内未完成，每延误一天扣合同总款的1%。

2.产品供货与验收：按合同约定双方一起验收。

3.自产品送达经验收合格之日起，质保期至少一年。在质保期内，由于产品质量原因造成采购方损失，损失由供货方承担。

4.货款结算办法：

（1）本项目无预付款。

（2）结算办法：无预付款。工程竣工验收送电合格后，付至合同总款的95％，余款在质保期（自安装验收合格日起一年）满后付清（不计息）。

（3）货款（合同全款）计算：采购数量*成交单价=成交总价。

八、成交通知

1.确定成交人后，将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

2.《成交通知书》将作为签订合同的依据。

3.签订合同时，根据需要采购方有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经成交双方共同认定。

八、签订合同

1.成交人按《成交通知书》指定时间、地点与采购人签订采购合同；

2.询价采购文件、成交人的响应文件等，均为签订合同的依据；

3.如成交人放弃成交项目或在签订合同时改变成交状态，采购人将取消其成交资格。

第二部分 响应文件格式

1.投标响应函

投标响应函

江苏师范大学：

投标人全称        授权     投标人代表姓名 (职务、职称)   为我方代表，参加贵方组织的       项目名称与项目编号     采购的有关活动，并对此项目以人民币（小写）                 元，（大写）              元进行投标；为此：

1.我方同意在本项目采购文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的供应商应当具备的条件。

3.提供和交付的投标文件符合本项目采购文件的要求。

4.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

5.保证遵守采购文件的规定。

6.如果在规定的投标有效期内撤回投标，我方愿被列入不良记录名单。

7.我方完全理解采购方不一定接受最低价的投标。

8.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它投标人或者采购方工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购方工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（6）拒绝质量技术监督部门对工程作质量检验的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

谈判供应商代表联系电话：

谈判供应商代表（签字）：                                  （公章）

年    月    日

注：除可填报项目外，对本投标响应函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

2.委托书

法定代表人授权委托书

江苏师范大学：

本授权书声明：注册于    （投标人住址）    的   （投标人名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的    （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的                     项目（项目名称：                            ，项目编号：                ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年      月        日签字生效，特此声明。

法定代表人签字（盖公章）：

谈判供应商代表签字：

年      月      日

附：

3.报价表

报  价  表

响应单位（盖章）：                                     年   月   日

| 序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽屉单元 |  | 24E400A | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 抽屉单元 |  | 24E630A | 套 | 12 |  |  |
| 3 | 铜排 |  | 12*120 | 米 | 18 |  |  |
| 4. | 铜排 |  | 6*120 | 米 | 33 |  |  |
| 5. | 铜排 |  | 10*10 | 米 | 4 |  |  |
| 总价 |  |

注：报价包含以上元器件包括辅材、安装调试及各项取费等保证设备正常使用的全部费用。

# Text boxes

（投标人二代身份证正反面复印件粘贴处）