江苏师范大学

出入口控制升级工程

（No：2017G05030）

招

标

文

件

江苏师范大学招投标办公室

2017年5月18日

第一部分 投标须知

依据《中华人民共和国政府采购法》，现对江苏师范大学出入口控制升级工程项目进行招标，欢迎符合本项目资格条件的单位前来投标。

1．项目编号：2017G05030

2．项目名称：江苏师范大学出入口控制升级工程

3．项目概况

3.1招标内容：

3.1.1招标范围：江苏师范大学现将泉山校区原来远距离刷卡门禁交通管理系统提档升级为车牌智能识别管理系统；建设覆盖大东门、小东门、牛山公寓三处进出口场所全高清监控管理；出入口人脸动态监控识别和智能分析系统。

3.1.2工程目标包括：

3.1.2.1实现进出口车辆的车辆识别、抓拍、车流统计的管理；对于本单位车辆和非本单位车辆实现车辆的自动放行、临时放行、收费及禁止通行的控制；在中心平台对3个进出口实现统一的车辆识别、统计、车流视频的查看及录像回放的查看；实时数据比对，实现智能分析、联网布控功能；更完善的数据存储和读取性能。

3.1.2.2实现远程登录服务器，对覆盖进出口的全高清监控进行图像和录像调看，对服务器进行相应的操作、配置，对前端网络摄像机设备进行参数设置以及摄像机姿态控制等。

3.1.2.3实现人脸照片捕捉，从摄像机视频流中捕捉人脸并产生人脸事件。根据事件触发系统间的联动，支持事件数据和视频数据的关联存储、检索和分享；实现人脸监控报警信息/图像显示/数据分析反馈/用户界面等信息实时上墙。

具体项目内容请投标人查阅招标文件和设备清单。

3.2工期：自报，不超过30天（日历天），具体期限在签订合同时约定。

3.3资金情况：自筹，已落实。

3.4质量要求：合格。

3.5招标方式：公开招标。

3.6项目地点：江苏师范大学泉山校区。

4．投标人资格条件

4.1具有独立法人资格的企业，具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，投标产品性能稳定，在徐州有售后服务网点。

4.2投标单位经营情况和银行资信状况良好，提供近3个月的银行资信信用。投标单位应通过ISO9001质量管理体系认证，提供认证证明文件。

4.3项目负责人须具备机电工程或通信与广电工程专业二级注册建造师及以上资格、安全生产考核合格（B证），并无在建项目。企业和项目负责人均应具有类似规模工程业绩。

4.4具有从事本项目的能力与必要的施工条件。

4.5具有安全生产许可证，近两年无安全责任事故。

4.6本次招标不接受联合体投标。

5．投标、开标、评标时间及地点

5.1接受投标文件时间：2017年6月12日14:30—15:00，当日15:00投标截止。

5.2接受投标文件地点：江苏省徐州市铜山新区上海路101号（泉山校区）14号楼403室。

5.3开标、评标时间及地点：2017年6月12日15:00开标，在我校招标办会议室（14号楼406室）举行。

6.其他事项

6.1本项目实行资格后审，无需报名，资格条件相符者可直接投标。资格条件审查在投标时进行。

6.2本项目收取标书费300元，投标人在投标时以现金方式递交。收取投标保证金5000元，保证金仅限于用现金支付，请投标人在投标当日将投标保证金密封在信封内并加盖公章后交纳到招标办。

7．现场勘查

勘查时间：2017年5月18至6月1日（节假日除外）

联系人：魏礼猛

联系电话：13852445885

第二部分 招标文件

本文件及依法对本文件所做的书面澄清或修改的内容均为招标文件的组成部分。

8.招标文件的澄清

8.1投标人对招标文件等有关招标资料有异议或疑问需要澄清，必须以书面形式在规定时间内送达我校招标办，招标办将适时在“江苏师范大学招标网“上以公告形式向所有投标人做出澄清。

8.2 投标人对招标人提供的招标文件以及招标人对有关问题的口头解释所做出的任何推论、解释、误解和结论，所造成的后果，招标人概不负责，均由投标人自负。

8.3如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

9.招标文件的修改

9.1招标人可对招标文件进行修改，修改及补充部分将通过“江苏师范大学招标网”（http://ztbb.jsnu.edu.cn/）进行公告。修改及补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

9.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标人可酌情推迟投标日期，并将具体变更情况通过上述网页公告。

10.通知

对与本项目有关的通知，也将通过上述网页公告送达。

第三部分 投标文件

11.投标文件的语言和计量单位

11.1投标文件均应使用中文简化字。

11.2投标文件应使用国家法定计量单位。

12.投标文件的组成及相关要求

12.1投标文件应包含以下内容：

12.1.1投标函。

12.1.2产品代理授权证明或授权委托书（需原件）。

12.1.3所投产品的质量检验、检测报告。

12.1.4质保期（不少于三年）、质量服务承诺和供货及工期。

12.1.5投标单位营业执照、组织机构代码证、税务登记证及其它认证或者获奖证书。

12.1.6投标报价表。

12.1.7企业近三年同类项目业绩。提供近三个年完成的同类型项目的业绩清单，并提供与用户签订的合同首页、标的金额所在页、合同签章页的复印件（提供原件备查）。

12.1.8提交设备详细配置清单，配套设施要齐全、功能要完善。

12.1.9投标时需提供能够反映所投产品的形状和颜色的彩页。

12.2为了方便评审，投标文件中的各项表格必须按照本文件附后格式要求制作。

12.3投标文件中必须有企业法人营业执照副本、组织机构代码证和资质证书副本、税务登记证副本、投标代表个人身份证原件、所投产品的质量检验、检测报告，投标人近三年业绩证明（合同）等。

13.投标内容填写说明

13.1投标人应认真按照本文件的要求编制完整的投标文件。有格式要求的应按规定的统一格式填写，没有格式要求的文本，其格式应与整本投标文件保持一致。

13.2投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件要求的全部资料及数据，将导致投标被拒绝。

14.投标文件的编制及编目

投标文件统一按A4规格幅面，并统一按照规定的顺序编目编码、装订成册。

15.投标文件的签署、密封及其他规定

15.1法定代表人如果授权投标人代表处理一切与本次招投标有关事宜，须将书面形式的《法定代表人授权委托书》原件附在投标文件中。

15.2投标人应按照招标文件要求，在投标文件适当的位置填写投标人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或投标人代表的中文全名。

15.3投标文件密封袋内装的投标文件必须注明“正本”“副本”字样，其中正本一本副本五本，并由投标人的法定代表人或投标人代表签字。

15.4投标文件一律打印，须字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如果有修改错漏处，修改处须有投标人公章及法定代表人或投标人代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

15.5投标文件的密封及标记

15.5.1投标文件应按以下方法装袋密封：

投标文件应统一装入同一个密封袋中。封口处应有法定代表人或投标人代表的签字及投标人公章。封皮上要写明项目编号、项目名称、投标人全称、地址，并注明“开标时启封”字样。

15.5.2如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人有权予以拒绝，并退回投标人。

16	投标要求

16.1投标价格应包含产品本体及其相关的送货、卸车、安装、各种需缴纳的税费等成本费用。价格单位均为人民币“元”。

16.2报价表必须按统一格式填写单价、总价及其他事项，并由法定代表人或投标人代表签署。

16.3 报价要求：投标人按照现场勘查情况，报综合单价，综合单价包含设备本体、主辅材、配件、人工费、运输、装卸、安装、施工、现场保管、风险、验收、售后服务、利润、税金等政策性文件规定的一切费用。本项目为交钥匙工程。最低投标综合单价不能作为中标的保证。

16.4明确服务及质保承诺。

16.5投标人如中标，其中标综合单价在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

17. 无效标书的判定

投标文件有下列情况之一的，应作为无效投标文件，不再参加评标：

17.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的。

17.2未按招标文件要求提供投标保证金的。

17.3未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的。

17.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。

17.5投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。

17.6投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。

17.7明显不符合技术规范、技术标准要求的。

17.8不同投标人的投标文件出现了评标小组认为不应当雷同的情况。

17.9改变招标文件提供的清单中的计量单位、采购数量。

17.10串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

17.11投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法。

17.12经评标小组认定投标人的投标报价低于成本价的。

17.13符合《中华人民共和国政府采购法》实施条例规定的无效投标规定的。

18.投标文件的澄清

评标小组可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，投标人应当采用书面形式进行澄清或者说明，其澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

但是按照本招标文件第13条规定校核时发现的算术错误不在此列。

19. 投标文件错误的修正

19.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

19.2 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

19.3 当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，应以标出的的单价为准。除非评标小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

19.4 按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价。经投标人确认同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝。

20.投标文件的修改和撤回

20.1如果投标人有修改和撤回投标文件要求的，应以书面形式提出，由投标人法定代表人或投标人代表签署，须在提交投标文件截止时间前提出，并经招标人签字确认接受，否则无效。

20.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封提交，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“开标时启封”字样。

20.3在提交投标文件截止时间之后，投标人不得撤回投标。否则此行为将被记录在案，投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响。

21.投标要求

21.1本招标文件及中标单位的投标文件作为本项目施工合同的附件。

21.2招标人不接受不明确的投标方案和投标。投标人对投标如果有说明应在《投标一览表》上显著位置予以注明。报价表必须按统一格式填写，并由法定代表人或投标人代表签署。

21.3投标人如中标，其中标价在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

21.4最低投标价不作为中标的保证。

22.转包、分包

禁止转包，不允许分包。

23.投标保证金

23.1投标保证金应按本项目“招标公告”中的规定递交。未中标投标人的投标保证金在宣布中标结果后退还，中标人的投标保证金在中标后转为合同履约保证金，在合同履约完毕后退还。

23.2未按前述各款要求提交投标保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的投标，将被视为无效投标。

24.投标文件的有效期

24.1自投标日起90日历天内。如投标人无特别说明，则视为接受此条款。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。

24.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期。但其要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人除按照招标人要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

第四部分  评标、定标

25.开标

25.1开标将在我校监督部门监督下，由招标办统一组织，投标人应准时参加开标。

25.2开标时，法定代表人或被委托人（投标代表）要到开标现场参加开标。

26 述标

26.1每个投标人都需参加一次述标。投标人应按招标文件规定的时间、地点，由法定代表人或其授权代表参加。

26.2述标内容包括投标人阐述其对本项目招标文件的响应情况、完成本项目的有效措施、投标价格、投标人单位基本情况等，以及评标小组认为有必要明确的其它问题。

26.3如果评标小组确认需要投标人就投标文件中的相关问题作出补正，须由投标人代表签字确认。

26.4评标过程中，如果评标小组对本招标文件实质性内容作出变更，招标人将通知所有参加投标的合格投标人，使每个投标人均有同等机会根据修改后的招标条件提交新的方案。

26.5每个投标人的述标时间5分钟左右。

27评标

27.1评标：采用综合评分法。在学校监督部门参与下，由我校招标办负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，依据评分细则对投标人分别评分，并确定中标人。

27.2总分值为100分。价格分50分，技术分35分，商务分15分。具体评分细则将在本项目开标当日举行的“标前会”上由评标小组确定后向所有投标人宣布。

27.3评标小组将审查投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否足额提交投标保证金、文件签署是否合格、投标文件是否编排有序、是否符合本文件要求。

27.4如果投标文件未实质性响应本招标文件的要求，评标小组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

28.定标

评标小组将依据评标办法评分。计算每个标段的投标人总得分后，按投标人总得分从高到低顺序推荐中标候选人，从中标候选人中确定中标人。

29中标通知

29.1在确定中标人三日后，在江苏师范大学招标网（http://ztbb.jsnu.edu.cn）发布中标公告。

29.2.招标人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

29.3.中标通知书是合同的组成部分。

第五部分  其它要求

30.	合同签订

30.1评标小组将根据最终定标的结果将合同授予中标人。中标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，招标人将把合同授予正序排名第二的投标人。正序排名第二的投标人因前款规定的同样原因不能签订合同，则该项目择期另行招标。

30.2中标人应按招标人规定的时间、地点与招标人签订中标合同。中标人不得再与招标人订立背离本招标文件、投标文件实质性内容的其它协议或声明，否则应承担相应的法律责任。

30.3中标人与招标人签订合同时，除按照本项目《中标通知书》外，还应接受本招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关的澄清说明或补正文件内容的约束。

30.4不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

31.询问和质疑

31.1投标人对采购事项有疑问的，可以向招标人提出询问。

31.2招标程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。如果投标人认为其投标未获公平评审或招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人进行质疑并要求答复。

31.3招标人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，通知提出质疑的投标人。但答复的内容不涉及商业秘密。

31.4质疑投标人对招标人或对招标人的答复不满意，或招标人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向我校有关监督部门投诉，也可按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定办理。

32.保密和披露

32.1投标人自领取本招标文件之日起，须承诺承担本招标项目的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

32.2招标人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审投标文件的人员或与评审有关的人员披露。

32.3招标人有权在认为适当时，或在任何第三方提出要求时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合同的资料、中标人的名称及地址及合同条款等。

33.施工要求

33.1中标单位进入现场后，应服从现场管理。

33.2中标人应遵守校方的管理，保证自身产品安全，不损坏校方财物。

33.3必须保证在规定工期内完工。

34.产品质量要求

符合国家规定的家具产品质量及检验标准

35.服务要求

35.1中标人必须按合同要求将产品送达，并安装合格，发生的所有费用均由中标人承担。

35.2招标人按合同接收产品，要求材质、色彩、质量等与中标样品无差异。如因产品质量导致产品无法正常使用，由中标人无偿更换。

35.3产品应按规定办理报验手续。

36.工期

本项目要求按合同约定时间竣工交付使用，不得拖延，每拖延一天扣合同价款的千分之一。

37.付款办法

无预付款；设备安装竣工，经验收合格后支付合同总额的95％,余款5％作为质保金，自验收合格日起满三年后无任何质量问题一次性付清。

38.保修

具体条款在合同中另行约定。

39.违约责任

违约责任的具体条款在合同中另行约定。

第六部分 项目概况及要求

- 项目设备基本参数及要求

40.1出入口控制终端（推荐品牌：海康、大华、捷顺）

嵌入式X86平台，CPU ≥1.99GHz，4G内存，≥500G监控级硬盘，配液晶监视器，≥2个100M/1000M自适应网口，≥4个USB3.0口，≥1路RS232通道，≥1路RS485通道，≥1路音频输出，≥1路麦克风输入。

40.2临时卡刷卡器（推荐品牌：海康、大华、捷顺）

支持CPU卡、Mifare1卡，支持USB供电，带LED电源和通讯状态指示灯，支持XP、WIN7操作系统。

40.3单路车辆检测处理器（推荐品牌：海康、大华、捷顺）

工作频率：20KHz至170KHz

反应时间：100毫秒

存在时间：无限存在

灵敏度：三级可调

线圈电感量：50uH至1000uH(最佳100uH至300uH)

线圈连接线：最长20米，每米至少双绞20次

工作电压：AC220V±10%

40.4出入口补光抓拍单元（推荐品牌：海康、大华、捷顺）

逐行扫描CMOS；分辨率：1920*1080；最低照度：0.05lux；SD卡存储功能：当网络断开时，可将抓拍图片相机内置SD卡内，支持自动识别自动格式化，并支持图片检索，自动覆盖，当网络恢复时，可继续上传图片；倾斜车牌识别：可识别出略微倾斜的机动车车牌号码；抓拍方式：支持IO触发、485触发、视频触发；倾斜车牌识别：可识别出略微倾斜的机动车车牌号码；支持常见车身颜色识别和常见车型识别。车辆图片OSD信息,信息包括抓拍到的车辆的时间、地点、车道号,以及车辆的车长、车速、车身颜色、车牌号等细节信息。OSD字符颜色、大小可设置。

接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，有多个其它接口。识别黑白名单控制功能：可根据存储的黑白名单自动控制外接道闸开/关；防护等级：IP66。

40.5一体机立柱（推荐品牌：海康、大华、捷顺）

1.3米立柱。

40.6 LED显示屏(室外)（推荐品牌：海康、大华、捷顺）

室外，双基色，四行，字数4，网络传输，带扬声器，支持语音播报。

40.7中心平台（推荐品牌：海康、大华、捷顺）

智能停车场管理系统拥有B/S客户端和C/S客户端，C/S客户端主要进行数据采集、处理、发送，安装在停车场管理中心，可实现对出入口车辆的录入、牌照识别、布控管理、查询、收费，停车场诱导停车和反向寻车等功能。

40.8筒型网络摄像机（推荐品牌：海康、大华、中兴）

具有不低于400万像素CMOS传感器；在2592x1520分辨率下，清晰度不小于1600TVL；支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力；支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于48个IP地址；需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦侦测、音频异常等功能；需支持智能后检索功能；需具有背光补偿、视频水印、噪声过滤、SVC可伸缩编码、数字降噪、电子防抖、走廊模式、ROI感兴趣区域、防红外过曝、强光抑制等功能；需具有1对报警输入/输出、1对音频输入/输出、RS-232接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码；需支持POE供电。

40.9筒型网络人脸识别摄像机（推荐品牌：海康、大华、中兴）

在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL；同一静止场景相同图像质量下，需具不小于105dB宽动态；需支持12行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能；需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景；需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能；需具有区域裁剪功能，且裁剪区域支持不小于7种分辨率显示；需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作；支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。

40.10半球型网络岗亭摄像机（推荐品牌：海康、大华、中兴）

需具有20路取流路数能力满足更多用户同时在线访问摄像机视频；最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx，灰度等级不小于11级；红外补光距离不小于50米；在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL；需具大于100dB宽动态；需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能；支持区域遮盖功能，并能支持8块区域；需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、音频异常等功能；需具有2路报警输入和2路报警输出接口，具有1个音频输入、1个音频输出接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码；不低于IP67防尘防水等级。

40.11存储（推荐品牌：海康、大华、中兴）

双控制器结构，配置≥2颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥64GB，嵌入式LINUX系统；支持控制器故障接管，一个控制器故障，另一个控制器可自动接管系统工作；可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T SAS磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔；单机可接入硬盘≥60块，支持SATA和SAS混插；提供RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；应能对视音频、图片及智能分析录像的混合直存，节省存储服务器和图片服务器；应能支持RAID误操作恢复，当RAID组中某块硬盘被误拔掉之后，35秒钟内再插回，该硬盘能恢复到原RAID组中，并进行增量数据恢复；应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入；可通过IE浏览器直接登录存储系统，实现视频浏览、回放和下载，确保平台服务器宕机时系统可用性；可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。断网情况下，前端编码设备存储视频，待网络恢复后，前端编码设备将存储视频直接回传至磁盘阵列，支持手动和自动回传两种；支持将主流厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K等编码格式）PS流输出。

40.12解码上墙服务器（推荐品牌：海康、大华、中兴）

报警信息、图像即时上传监控中心的电视墙；输出接口：支持4路HDMI和2路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）；编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式；封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式；音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码；解码能力：支持4路1200W，或8路800W，或12路500W，或20路300W，或32路1080P及以下分辨率同时实时解码；画面分割：支持1/4/6/8/9/12/16/25画面分割；网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口；2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口；16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口。

40.13人脸事件关联服务客户端（推荐品牌：中盛益华、本源、轩朗）

人脸监控报警信息/图像显示/数据分析反馈/用户界面等；人脸照片捕捉软件，从摄像机视频流中捕捉人脸并产生人脸事件。根据事件触发系统间的联动，支持事件数据和视频数据的关联存储、检索和分享；从人脸捕捉服务和人脸挖掘服务中获取人脸照片，将照片及相关事件描述归档保存至人脸照片数据仓库中；远程登录服务器，进行图像和录像调看,对服务器进行相应的操作、配置，对前端网络摄像机设备进行参数设置以及摄像机姿态控制等；动态人脸识别功能，达到对两眼10像素点以上的人脸进行抓拍，30像素点以上人脸进行准确识别，支持30度以内人脸角度偏转的矫正与识别，对逆光、阴影、闪光有适应性，对表情变化有适应性，对部分特征点遮挡有适应性；动态人脸识别系统可集成WIFI嗅探系统、人员定位系统；支持用于人脸识别的摄像机多种类型，高清红外枪式摄像机、电动可变焦镜头、枪球联动摄像机；提供相应软件著作权复印件。

40.14双向窗口对讲机

全自动免提双向对讲，主机超长话筒，方便对话，自动声道转换，主机采用高品质扬声器，声音逼真宏亮。微电脑语音处理电路，具有声道互锁、消测音功能，彻底解决回音啸叫问题，可长时间连续工作。内外音量可单独调节或关闭，有双声道录音输出口，可与监控配套。机型：卧式高档机型，金属主机带话筒。

40.15光纤跳线：

符合标准：ISO/IEC 11801:2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T1272-2009；依据标准出厂前100%光学测试；接头材料：氧化锆陶瓷插芯。

40.16  24口全千兆POE工业交换机（推荐品牌：博达、圃惠、华为）

不低于以下技术指标：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的千兆Combo SFP，4个万兆SFP+；一个扩展子卡插槽；端口支持PoE+；可插拔双电源；交换容量：600Gbps/6Tbps；包转发率：200Mpps。

40.17  8口全千兆POE工业交换机（推荐品牌：博达、圃惠、华为）

不低于以下技术指标：8个10/100/1000Base-T以太网端口，1个复用的千兆Combo SFP；支持PoE+；转发性能10Mpps；交换容量50Gbps。

40.18  24口全千兆三层工业交换机（推荐品牌：博达、圃惠、华为）

不低于以下技术指标：24端口千兆电+4端口复用千兆光+4端口万兆光；可插拔双电源；支持USB；包转发率：480 Mpps；交换容量：960 Gbps。

40.19  六类室外非屏蔽网线

六类4对非屏蔽室外防水双绞线；线缆线径为23AWG，线芯要求大于等于0.57mm,采用十字隔离技术；防火等级为CM级以上。

41.服务要求

41.1设备安装验收合格后，供货方提供至少3年的免费质保期，并及时解决软件运行过程中出现的更新完善等问题，且不再收取任何费用。

41.2质保期内，投标人接到报修电话后，维修技术人员需在2小时内响应，24小时内予以解决。如出现主要设备故障问题，投标人不能当场维修解决需要返厂维修的，投标人应当免费提供主要设备的备用件。

41.3 主要设备频繁出现故障，经三次以上维修仍然不能解决的，投标人在质保期内应当免费为我校更换新的设备。

41.4为满足门禁系统的正常使用，投标人需要在系统投入运营前免费对我校相关工作人员进行专项业务培训。

41.5质保期内，投标人应当最少每季度对设备的运行情况进行跟踪检查。

第七部分 投标文件格式

有格式要求的必须按格式制作，没有要求的请自行制作。

格式一：

投标函

江苏师范大学：

投标人全称        授权     投标人代表姓名 (职务、职称)   为我方代表，参加贵方组织的       项目名称与项目编号     招标的有关活动，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部内容，为此：

1.我方同意在本项目招标文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。

3.提供的投标文件，包括正本1份，副本5份。

4.提供和交付的投标文件符合本项目招标文件的要求。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守招标文件的规定。

7.如果在规定的投标有效期内撤回投标，我方愿被列入不良记录名单。

8.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11.我方承诺：招标人如果需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

12.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标人、其它投标人或者招标人工作人员恶意串通的；

（4）向招标人、招标人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经招标人同意，在采购过程中与招标人进行协商招标的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（7）拒绝质量技术监督部门对中标货物作质量检验的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

投标人代表联系电话：

投标人代表E-Mail：

投标人：                                               （公章）

投标人代表（签字）：

年    月    日

格式二：

法定代表人授权委托书

江苏师范大学：

本授权书声明：注册于    （投标人住址）    的   （投标人名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的                   （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的                     项目（项目名称：                            ，项目编号：                ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年      月        日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

投标人代表签字盖章：

投标人全称（加盖公章）：

年      月      日

附：

格式三:

投标人业绩一览表

江苏师范大学：

根据已获取的          （项目名称）    招标文件中的要求，现将符合招标文件要求的投标人及项目负责人业绩汇总如下表。本表中内容如有不实，我单位愿承担一切法律责任。

法定代表人签字盖章：

投标人代表签字盖章：

年     月      日

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 数量 | 中标价 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

格式四：

投标报价一览表

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 人民币大写： 元 |

质保期：                            （要求不少于两年）

投标人(公章)：

投标人代表(签字)：                      日　期：

格式五:

所投产品的主要技术参数一览表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 规格尺寸 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

（此表格式投标人可以自拟，表中要明确产品外形尺寸、箱体容积、箱体材质和板材厚度、投料口尺寸、操作运行系统、配件和主辅材等详细参数 ）

法定代表人签字盖章：

投标人代表签字盖章：

年     月      日

41.产品售后服务及安装方案；

42.投标人认为需要说明的其他问题。

# Text boxes

（投标代表二代身份证正反面复印件粘贴处）